## Slide 1
6 sigma

## Slide 2: Lịch trình
Time | Week |  | Week | 
 | QIB (Quality improvement basic) |  | SPC (Statistic process control) | 
 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4
8:30~10:00 | Introduction | Hypothesis verification | Gage R&R Type 4,5,6 | Control Chart
10:00~10:15 | Break |  |  | 
10:15~12:00 | Data | Hypothesis verification | Process capability Introduction | Control Chart
12:00~13:45 | Lunch |  |  | 
13:45~15:00 | QC7 tool | Gage R&R Type 1 | CP, CPK | Summarize
15:00~15:15 | Break |  |  | 
15:15~17:00 | QC7 tool | Gage R&R Type 2,3 | ZST, ZLT, ZShift | Test
Next 1 month | Doing assignment and review every week. |  |  | 
Place | IT room |  |  | 
Notes: 과정 시간표 설명

## Slide 3
Tổng quan về hoạt động
Six sigma

## Slide 4
Tổng quan về 6 sigma
Six Sigma là một hệ phương pháp cải tiến quy trình dựa trên thống kê với mục đích giảm thiểu tỷ lệ sai sót hay khuyết tật đến mức hoàn hảo nhất bằng cách xác định và loại trừ các nguyên nhân gốc rễ trong các quy trình.
Notes: “hệ phương pháp”, bao gồm nhiều pp nhỏ bên trong, khác vs iso, iso tập trung quan ly output đầu ra, 6 sigma tập trung cải tiến “quy trình”
Công cụ như 5 why, logic tree
Vậy để tìm nguyên nhân gôc rễ thi dung cc nào?  5 why
Khác biệt của 6 sigma là dựa vào thống kế, dưa vao logic toán học chứ ko fai cảm tính

## Slide 5
Tổng quan về 6 sigma
Mục tiêu của Six Sigma là chỉ có 3,4 lỗi (hay sai sót) trên mỗi một triệu khả năng gây lỗi. Nói cách khác, hoàn hảo đến mức 99,99966%.
Notes: Six Sigma chia thành các cấp độ sau:
Khả năng gây lỗi liên quan đến DPU (defect per unit), DPO (defect per opportunity), DPMO (defect per million opportunity)
DPU=D/U (unit là số sản phẩm, defect là số lỗi trong sp đó, có thể hiểu là số sai hỏng)
Phân biệt giữa defect và defective
VD: bút hỏng thi gọi là 1 defective (1 sp lỗi đc goi là 1 defective)
Trên cai bút hỏng lại có nhiều vị trí hỏng: ngòi, vỏ, ruột…. Thi đó đc gọi là defecttrên 1 decctive có thể có nhiều defect
 Trong cthuc DPU là minh đếm tất cả defect trên tât cả cac unit
O: opportunity là số cơ hội để xảy ra sai hỏng trên 1 unit
DPO=D/(U*O)
Khó khăn là đếm đc số cơ hội xảy ra sai hỏng, những sp đơn giản như cái bút, no chi có vài bộ phân thôi thi có thể dễ dàng đếm đc những cơ hội bị sai hỏng, vs những sp phức tạp thi fai họp các bên để tìm ra O đó
DPMO=DPO*10^6
Khi set up target cho project 6 sigma: 1 là set up theo ppm, 2 là set up theo DPU hoặc DPMO
Ppm= số defective/ tổng số lượng sx

## Slide 6
Tổng quan về 6 sigma
Hệ phương pháp Six Sigma dựa trên tiến trình mang tên DMAIC:
Define (Xác Định),
Measure (Đo Lường),
Analyze (Phân Tích),
Improve (Cải Tiến)
Control (Kiểm Soát).
Notes: DMAIC: sử dụng trong tiến trinh sx hang loạt
DMADV: dung trong giai đoạn develop (DV: design, verify)
IDOV: dung trong giai đoạn chưa hình thành sp, đang tìm ý tưởng để thiết kế sp ( identify, design, optimize, verify)

## Slide 7
Tổng quan về 6 sigma
Triển khai Six Sigma
Six Sigma được hình thành bởi tập đoàn Motorola vào năm 1986 và sau đó tập đoàn General Electric (GE) đã ứng dụng thành công vào thập niên 90 và phổ biến trên khắp thế giới từ đó.
Tại Việt Nam: chưa được phổ biến rộng rãi. Một số tập đoàn đã áp dụng 6 sigma: SONION, American Standard, Ford, LG và Samsung
Tại Mỹ: Khoảng 22% trong tổng số các công ty được khảo sát đang áp dụng Six Sigma

## Slide 8
Thành công của Ford Việt Nam
Tổng quan về 6 sigma
Năm 2000, Công ty Ford Việt Nam đã bắt đầu triển khai Six Sigma trong 200 dự án để cải tiến quy trình trong mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh.
Kết quả: 2007, Ford đã tiết kiệm được 1.2 triệu USD và chỉ số hài lòng của khách hàng đạt mức trên 90%/năm
Năm 2005. Xác định được nguyên nhân gây hao phí là do các thùng chứa linh kiện xe hơi trong các container còn rất nhiều khoảng trống, Ford đã sắp xếp và tận dụng tối đa không gian còn trống theo phương pháp cải tiến Six Sigma
Ford đã tiết kiệm 150.000 USD
Notes: Đấy là kết quả “trong mơ” cho tất cả các doanh nghiệp!
Một trong các dự án Six Sigma thành công nhất của Ford Việt Nam là giảm lượng container chở linh kiện nhập khẩu

## Slide 9
Six Sigma đem lại rất nhiều lợi ích về cả kinh tế và danh tiếng cũng như các phương diện khác.
Tổng quan về 6 sigma
Kết luận
Các bạn đã sẵn sàng cho Six Sigma chưa?

## Slide 10: Mục tiêu khóa học
Hiểu được sự khác biệt giữa quản lý chất lượng và cải tiến chất lượng.
Nắm được cách sử dụng các công cụ cơ bản trong việc quản lý và cải tiến chất lượng.
Hiểu được các quá trình cải tiến chất lượng.
Thông qua những mục tiêu trên, tiến hành thực hiện việc quản lý và cải tiến chất lượng trên cơ sở dữ liệu thu thập được
Mục tiêu của khóa học Quality Improvement Basic (QIB) là:

## Slide 11: M1. Giới thiệu
(1) Khái niệm về chất lượng
(2) Định nghĩa về 1 số thuật ngữ
(3) Phương sai: các yếu tố gây ra các vấn đề chất lượng
(4) Phương sai và nguyên nhân
(5) Quản lý chất lượng
(6) Cải tiến chất lượng
(7) Công cụ để quản lý và cải tiến chất lượng

## Slide 12
1. Khái niệm về chất lượng
Deming
Juran
Crosby
Kiểm soát chất lượng dựa trên thống kê
Chu trình kiểm soát chất lượng của Deming
“ Chất lượng là một đặc tính toàn diện của sản phẩm đại diện cho mức độ đáp ứng mong đợi của khách hàng “
Sổ tay Quản lý chất lượng "Chất lượng là sự phù hợp với việc sử dụng"
Chiến dịch Zero Defect
“Chất lượng được xác định bằng sự phù hợp với nhu cầu, không phải những “cái tốt”, hay “cái đẹp”.”
Chất lượng là sự
thỏa mãn của
người tiêu dùng
Chất lượng là
sự phù hợp
với yêu cầu
của khách hàng
“Chất lượng” được định nghĩa bởi các chuyên gia như thế nào
*Sự phát triển của khái niệm chất lượng: sự phù hợp với quy định (1950) → phù hợp để sử dụng (1960) → sự phù hợp với chi phí (1970)
→ sự phù hợp với yêu cầu tiềm năng (1980) → sự phù hợp với yêu cầu của khách hàng (1990)

## Slide 13
Mệt quá!!!…
Sự phát triển của…

## Slide 14
Sự phát triển của ngành sản xuất máy giặt

## Slide 15
Các tiêu chuẩn về chất lượng được xác định bởi khách hàng, những người sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ.
Chất lượng được đánh giá bởi khách hàng, phải đáp ứng được yêu cầu và làm thỏa mãn khách hàng.
Chất lượng là sự phù hợp với yêu cầu của khách hàng và sự hài lòng của khách hàng
“Có thể lãng quên đi vấn đề về giá thành, nhưng chất lượng thì không!” – French proverb –
Quan điểm của
nhà sản xuất
Quan điểm của
khách hàng
“Phù hợp với yêu cầu
của khách hàng”
“Sự hài lòng
của khách hàng”
1. Khái niệm về chất lượng

## Slide 16
2. Định nghĩa về 1 số thuật ngữ
Process/System
Đầu vào
Đầu ra (Y)
X’s : Vital Few (số ít trọng yếu)
N’s : Trivial many (số nhiều thứ yếu)
Y = f(X’s)
- Y
- Đầu ra (customer)
- Biến phụ thuộc
- Các biểu hiện
- Chủ đề cho việc kiểm soát/quan sát
- X1, X2, …, Xn
- Đầu vào (process)
- Biến độc lập
- Nguyên nhân
- Chủ đề cho việc kiểm soát
Quản lý nguyên nhân (X’s) để duy trì kết quả (Y)
Khắc phục nguyên nhân (X’s) để cải thiện kết quả (Y)
Nguyên lý Pareto: 20% nguyên nhân (vital few) xác định 80% kết quả
Notes: Pareto thường đc sd trong giai đoạn D (define)
Khi có nhiều issue xảy ra, làm thê nào để biết cần cải tiến issue nào trước?
Đầu vào của pareto: các loại lỗi xảy ra trên chuyền
Output: số lượng lỗi (số sp lỗi)
VD: xước: 700ea
function: 200ea
other: 100ea
chọn xước vì nó chiếm đến 70% output
Vậy cải tiến là cải tiến số ít trọng yếu trước vì nó sẽ giúp đạt đc hiệu quả cao nhất

## Slide 17
[Khái niệm về giới hạn dung sai]
■ Failure Limit: nếu giới hạn này bị vượt quá, lỗi nghiêm trọng có thể xảy ra
■ Operating Limit: khiếm khuyết lớn có thể xảy ra nếu như giới hạn này bị vượt quá
■ Standard Limit: vấn đề SCV có thể xảy
ra nếu như giới hạn này bị vượt quá
■ Spec Limit: vấn đề ILO có thể xảy
ra nếu như giới hạn này bị vượt quá
■ Management Limit: vấn đề năng lực quy trình có thể xảy ra nếu giới hạn này bị vượt quá
LSL
USL
LCL
UCL
Giới hạn dưới của
VOC, sự điều chỉnh
LOL
Failure Lower Limit
UOL
Failure Upper Limit
Control limit
Spec Limit
Standard limit
Operating limit
Failure limit
Giới hạn trên của
VOC, sự điều chỉnh
2. Định nghĩa về 1 số thuật ngữ
Notes: VOC ??? SCV ??? ILO ???
Ở đây có rat nhiều dung sai, mn thây quen thuôc nhât vs dung sai nào?
LSL: lower specification limit
USL: upper------------
Tác dụng chinh là gi?  để kiêm soát sp đầu ra xem có sai hỏng hay ko, để đánh giá pass/fail của sp
Ngoài ra có đương màu đỏ rộng hơn 1 chút, là đương VOC (voice of custumer) yêu cầu của khách hang
VD: BMW yêu cầu LG làm 1 part có spec 10+-0.2 cm, đó chính là VOC của khách hang
Tức là 9.8, 10.2, lúc đó LG có thể set up spec hẹp hơn hoặc bằng
Mục đích của VOC là làm hài long khách hang
Tuy nhiên 6 sigma lại là đg trong cùng LCL, UCL (control limit); đg này ko có tác dụng đánh giá pass/fail mà để kiểm soát quy trình
Đối vs control limit có VOP (voice of process)  ngăn chặn lỗi trước khi nó xảy ra, giảm thiêu chi phí khi xảy ra lỗi và ko để lỗi đến tay khách hàng

## Slide 18
Quality Inspection/Kiểm tra chất lượng
: Quá trình so sánh các kết quả đo lường sản phẩm / thành phần với các tiêu chí kiểm tra và đưa ra quyết định Pass/Fail cho từng sản phẩm / thành phần
Quality Test/Đánh giá chất lượng
: Quy trình đánh giá sự phù hợp với các yêu cầu của quy định và sản xuất
Quality Control/Quản lý chất lượng
: Tất cả các hệ thống trong nền kinh tế sản xuất hàng hóa nhằm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Kiểm soát chất lượng hiện đại sử dụng thống kê và vì thế thường được gọi là Kiểm soát chất lượng thống kê.(KS)
: Quá trình trong đó sản phẩm được kiểm tra thực tế và đánh giá phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Vấn đề về chất lượng được phát hiện và giải quyết trong quá trình này. (Juran)
Quality Improvement/Cải tiến chất lượng
: Nỗ lực để nâng cao chất lượng tới một mức độ vượt qua “learning curve” trong một khoảng thời gian ngắn
Learning Curve
Chi phí đơn vị sản phẩm giảm khi kinh nghiệm tích lũy (sản xuất, bán hàng tích lũy) tăng. Khi tích lũy kinh nghiệm tăng gấp đôi, chi phí thường giảm đi khoảng 20%.
Project
Mục tiêu cụ thể theo yêu cầu của khách hàng
Điểm bắt đầu và kết thúc
Nguồn lực có hạn
Quality Trilogy (Juran)
2. Định nghĩa về 1 số thuật ngữ
Notes: Khác nhau giữa control và improvement
Control: kiểm soát trong 1 mức tiêu chuẩn cho trước
VD: yêu cầu kiểm soatas học lực trong khoảng 80đ, nếu điểm thấp hơn thi fai kéo lên
Improvement: hiện tại điểm số trên 80đ thi vân fai cai tiến, kéo lên cao nữa
VD: trên chuyền yêu câu kiêm soát lỗi dưới 0.5% thì nếu treen fai kéo về, nhưng cải tiến là 0.5% thi fai đưa về 0.4, 0.3…

## Slide 19
Tổng kết : Kiểm soát và cải tiến chất lượng
Kiểm soát là duy trì được nguyên trạng. Cải tiến là làm tốt hơn trước đây
Rate of Defects
Improvement
Control Status
Abnormal
Control
Experience Curve
Learning Effect
Time
6σ
0

## Slide 20
3. Phương sai: nhân tố gây ra các vấn đề về chất lượng
Variance within distribution = Chance Variance
Phương sai nằm trong sự phân bổ = Phương sai ngẫu nhiên
Phương sai xảy ra vì các vấn đề đặc biệt (special cause)trong quá trình. Kiểm soát quá trình theo 5M** là cần thiết để xoá bỏ các phương sai chỉ định.
* Phương sai là sự khác biệt định lượng giữa các dữ liệu đo lường
** 5M : Man, Machine, Material, Method, Measurement
Phương sai chính là đối tượng để quản lý và cải tiến chất lượng!!!
Phương sai có thể xảy ra một cách ngẫu nhiên (random cause) trong một quá trình.
Cải tiến kỹ thuật là cần thiết để loại trừ phương sai ngẫu nhiên.
Variance outside distribution | = | Assignable Variance
( Phương sai nằm ngoài sự phân bổ | = | Phương sai chỉ định )
Notes: Phương sai chi đinh năm bên ngoai khoảng phân bổ vi các vấn đề bất thường, vd do bất cẩn, máy móc hỏng…dẫn đến dừng chuyền
PS ngẫu nhiên là những thay đổi liên tục trong đk sx: vd do môi trường lam việc khác nhau, khác biệt về kỹ năg làm việc của công nhân… gây ra sai số nhưng vẫn trong khoảng phân bố

## Slide 21
4. Phương sai và nguyên nhân
Phân loại | Nguyên nhân ngẫu nhiên | Nguyên nhân không ngẫu nhiên
Các biểu thức thay thế | Nguyên nhân không thể tránh khỏi Nguyên nhân chắc chắn xảy ra | Các nguyên nhân không thể bỏ qua được Nguyên nhân có thể tránh được Nguyên nhân có lý do, nguyên nhân không thể bỏ qua
Loại kết quả | Lỗi thường xuyên | Lỗi bất thường
Khái niệm | Nguyên nhân cho thấy sự phân tán trong chất lượng sản phẩm mặc dù thực tế là các tiêu chuẩn sản xuất đã được tuân thủ trong quá trình sản xuất và không có thiết bị nào sai cả . Nguyên nhân rất khó loại bỏ Nguyên nhân luôn luôn hiện diện | Nguyên nhân gây ra các vấn đề bất thường cho sản phẩm vì các vấn đề trong quá trình sản xuất Nguyên nhân có thể được loại bỏ sau quá trình điều tra Những nguyên nhân không phải là lâu dài nhưng không thường xuyên và dẫn đến chênh lệch về chất lượng.
Ví dụ | Sự khác biệt về kỹ năng lao động Ngay cả khi người lao động được đào tạo tốt, có thể có sự khác biệt tinh tế giữa các cá nhân người lao động.. Những thay đổi trong môi trường làm việc (Sự khác biệt do kết quả từ nhiệt độ và sự khác biệt độ ẩm) Sự khác biệt do không xác định vốn có đặc trưng của các nguyên liệu thô hoặc thiết bị sản xuất. Yếu tố xã hội và kỹ thuật như tinh thần nhân viên | Công nhân bất cẩn (Lỗi do sự bất cẩn của công nhân, không tuân thủ các quy định làm việc, vv) Sử dụng vật liệu kém Thay đổi trong vật liệu Vấn đề với các thiết bị sản xuất (Hiệu suất suy giảm, vv) Thay đổi đột ngột trong yêu cầu sản xuất và các vấn đề khác không được bỏ qua.
Y
Random Cause
Abnormal Cause
= f (X’s)
Outcome variance
Các hoạt động chính trong
kiểm soát và cải tiến chất
lượng là phát hiện ra những nguyên nhân ngẫu nhiên và nguyên nhân bất thường
Notes: VD: khuôn: sp bị NG do khuôn bị mòn, vậy nguyên nhan này thuộc về ngẫu nhiên hay chỉ định  do chỉ định
Phải có quy trinh bao tri bao dưỡng, mặc dù dung lâu sẽ mòn nhưng nếu tuân thu quy trinh bao tri bao dương thi vẫn hđ tôt
Nếu 1 vđ j đó ko có quy trinh mà đột nhiên xay ra thi sx thuôc về ngẫu nhiên

## Slide 22
4. Khái niệm cơ bản về kiểm soát chất lượng thống kê
Quy tắc 1: Nếu dữ liệu đo lường lần 1 nằm trong vùng màu xanh lá cây thì không cần thiết phải có bất cứ hành động nào khác (sản xuất có thể tiếp tục)
Quy tắc 2 : Nếu phương pháp đo lường lần 1 nằm trong vùng màu vàng, còn lần thứ 2 nằm trong vùng:
Xanh: không có vấn đề gì cả.
Vàng: nếu vùng màu vàng ở cùng 1 bên với dữ liệu lần 1 thì cần có sự đánh giá.
Vàng: nếu vùng màu vàng ở phía đối diện, nó sẽ được coi là bất thường và cần có hành động ngay.
Quy tắc 3 : Dừng sản xuất nếu dữ liệu nằm trong vùng màu đỏ và tìm nguyên nhân.
Notes: Đường phân phối chuẩn: normal distribution (đg hinh chuông)
Đặc điểm là j; cân đối, đôi xứng  hầu hết các dữ liệu sẽ tuân theo đg phân phối này, bao gôm ca dư lieu đo lương trong sx
Đg này ko bao giờ chạm 0, sẽ kéo dài ra vô tận

## Slide 23
5. Khái niệm về cải tiến chất lượng
Tăng cường khả năng xử lý của Y thông qua các cải tiến cho X
X
X
Y
Y
Tăng cường khả năng xử lý của Y thông qua sự thay đổi đối với X
Y
X
Process
5
8
50
80
Upper Spec. limit
Lower Spec. limit
Defect
Defect
70
60
6
7
Increase
Capability
※ Năng lực quá trình là khả năng tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt
Cải tiến thực sự là cải tiến cho năng lực của quá trình
Notes: <Explain the picture on the left>
When the X axis is input and the Y axis is output and the function between X and Y is the process, if the input value is 5~8 and the process is linear, then the resulting output is 50~80. If the spec is 60/70 in our example, then all data points outside this range are processed as defective. The first way of handling these defective products is to select only the good products as output. A slightly better method is to use only input values of 6 and 7. This way only the good products are outputted, but unfortunately this method involves cost. The last approach is to change the process curve itself so a lot more of the passing region is covered. This way, good products are outputted for all ranges of the input value. This is an improvement. Changing the process in such a way so that variances in the input are absorbed by the process and consequently the goods produced are all of passing quality. This is the benefit of increasing the process capability and is an example of genuine improvement.
<The diagram on the right> illustrates the concept of changing or improving X in order to induce an improvement in the output Y.
Improvement is enhancing capability, not regulating. Screening out the good Y’s , or inputting only good X’s is regulating.
Improvement is changing the process or system.
The output can be enhanced by changing the input.
However improvement is aiming for something higher.
Using better components to gain better performance costs money.
Improvement is overcoming this restriction.

## Slide 24
6. Những công cụ để kiểm soát và cải tiến chất lượng
Các tiện ích của công cụ được
xác định bởi mục tiêu sử dụng
Pareto Diagram
Histogram
Check Sheet
Stratification
Characteristics Diagram
Scatter Plot
Graph
Control Chart
Process Capability Analysis
Verification and Estimation
Tolerance Analysis
MSA*
Regression Analysis
Design of Experiment
Định tính
Sơ đồ phân tầng đặc trưng
Định lượng
Pareto Diagram
Histogram
Check Sheet
Scatter Plot
Graph
Control Chart
Process Capability Analysis
Verification and Estimation
Kiểm tra dấu hiệu
Xác định tính phụ thuộc
Phụ thuộc
Lưu ý
Tìm giải pháp tối ưu
Đánh giá tính hiệu quả
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Prerequisite conditions for quantitative measurement and analysis
●
*MSA : Measurement System Analysis
QC 7 tool
Notes: Stratification: phân tầng dữ liệu, phân loại dữ liệu (VD: nam nữ, màu xanh đỏ vàng, sp line 1, 2…)
Characteristics Diagram: biểu đồ đặc tính sp
s

## Slide 25
Sự phát triển của “Quản lý chất lượng”
1) Lý thuyết liên quan tới kiểm soát chất lượng được khởi xướng lần đầu vào năm 1924. Shewhart tại Bell Labs, Mỹ đã đề xuất một phương pháp định lượng quản lý việc phân phối các phương sai trong đặc tính sản phẩm.
2) Khoảng năm 1930, Dodge và Romig, cũng ở Bell Labs, đã phát triển các kỹ thuật lấy mẫu và đó là thời điểm khi kiểm soát chất lượng thống kê (Statistical Quality Control – SQC) đã bắt đầu được thực hiện một cách hệ thống và nghiêm túc.
3) SQC đã được thực hiện đầu tiên trong sản xuất và điều này dẫn đến các chiến dịch Tổng Quản lý chất lượng (Total Quality Control – TQC) trong toàn bộ công ty, nơi SQC sẽ được mở rộng đến các khu vực phi sản xuất khác (thiết kế sản phẩm, vật liệu, dịch vụ, v.v…). Cuối cùng, SQC bắt đầu được áp dụng trong suốt quá trình quản lý của các doanh nghiệp và nó phát triển thành việc biến khách hàng trở thành trung tâm của việc Quản lý chất lượng toàn diện (Total Quality Management – TQM).
→ TQM, một triết lý quản lý kiểm soát các vấn đề liên quan tới chất lượng tại cốt lõi của nó, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thay đổi nhận thức về quản trị chất lượng.
Nhưng tầm quan trọng của chất lượng chỉ được nhấn mạnh như là một khẩu hiệu khi các thủ tục để thực hiện hệ thống kiểm soát chất lượng trong các tổ chức đã trở nên thiếu thốn. Vào năm 1980, Motorola (Mỹ) đã trở thành công ty đầu tiên phát triển một hệ thống thực hiện các chương trình chất lượng một cách mạnh mẽ dưới sự chỉ đạo của CEO công ty.
Chính những sự thay đổi đó đã hình thành nên lý thuyết Six Sigma.
Notes: 한번 읽어보세요

## Slide 26: M2. Dữ liệu
(1) Tầm quan trọng của dữ liệu
(2) Khái niệm về các thuật ngữ
(3) Các loại dữ liệu
(4) Phương pháp thu thập dữ liệu
(5) Phép đo lường
(6) Tổng hợp dữ liệu
(7) Tổng kết các dữ liệu đo lường
(8) Phân phối chuẩn
Notes: Tại sao dư liệu lại quan trọngvì lam việc tren số liệu có sức nặng, độ tin cây hơn

## Slide 27
1. Tầm quan trọng của dữ liệu
◆ Khi 1 điều kiện không thể được thể hiện bằng 1 tập hợp các số
◆ Điều này ngụ ý cho sự thiếu hiểu biết đã gây ra vấn đề đó
◆ Sự bỏ qua về vấn đề nghĩa là việc không đủ năng lực để kiểm soát vấn đề.
◆ Điều này có nghĩa là tình hình hiện tại sẽ không thể được cải tiến.

## Slide 28
2. Khái niệm một số thuật ngữ
Customer group of
100 who own cars
Phân tích nhu cầu mua xe của một nhóm độ tuổi
Age at 1st purchase | # of people
20s 30s 40s 50s 60s | 40 30 10 15 5
- Lot
- N
- Sample
- n 1 ~ n n
- Data
Tổng thể:
Toàn bộ những nhóm
được chọn ra để nghiên cứu
Mẫu:
Việc lựa chọn là để phục vụ những mục đích đặc biệt
Đặc điểm của dữ liệu:
Dữ liệu hoặc mô tả đặc trưng mẫu
Dữ liệu đại diện cho thi trường
biểu hiện qua con số hoặc văn bản
  Các biến số và hằng số
Tất cả các yếu tố đều có thể
là biến số

## Slide 29
1) Số liệu định lượng có thể được chia thành các dữ liệu có thể được đo lường (biến số liên tục) như kích thước, trọng lượng, nhiệt độ, v.v…, và dữ liệu có thể đếm được (biến số rời rạc) chẳng hạn như số lượng các thành phần, linh kiện.
2) Dữ liệu định tính: Dữ liệu định tính là dữ liệu có thể được xác định duy nhất thông qua các giác quan của con người, ví dụ ngọt ngào, vẻ đẹp, v.v…
- Dữ liệu được đánh giá thông qua điểm số: chấm điểm dựa trên đánh giá chủ quan (Absolute Evaluation – Đánh giá tuyệt đối)
- Dữ liệu được đánh giá thông qua xếp hạng: xếp hạng dựa trên đánh giá chủ quan (Relative Evaluation – Đánh giá tương đối)
Phân loại | Định nghĩa | Form | Ví dụ
Biến số liên tục (Continuous variable) | Dữ liệu thay đổi liên tục | Độ dài Nhiệt độ Cân nặng Thời gian - Độ dày | - 165 Cm - 32℃ , 49°F - 70.7 Kg - 12:23:11 - 10.5 Cm
Biến số rời rạc (Discrete variable) | Dữ liệu có tính rời rạc và có thể đếm được | - Số lượng lỗi Tỉ lệ lỗi Số lượng thảm họa xảy ra - Số lượng sản phẩm xước trên bề mặt sản phẩm | - 1% hoặc 10 lỗi trong số 1000
3. Các loại dữ liệu
Notes: Dữ liệu liên tục: fai có đơn vị đo, để tăng từ 1 giá trị này lên giá trị tiêp theo thi băt buộc fai trai qua tât cả các gia ttri ơ giữa
VD: để lên từ phút 1 lên 3 thi băt buộc đi qua hết gia tri ơ giữa
Dư lieu rời rạc: thường là ở dạng số đếm, ti lệ lỗi cung là dư lieu rơi rạc măc du có đơn vị % vi bản chat là quy từ số lượng lỗi ra

## Slide 30
Notes: Nominal: dữ liệu định danh (dữ liệu ở dạng ngang hang, VD: chia ra màu xanh đỏ… thi la ngang hang nhau)
Ordinal: dư liệu thứ bậc: VD survey ko hai long, bt, rât hai long…

## Slide 31
Được phát hiện thông qua đo lường. Do đó được gọi là Dữ liệu đo lường
Độ dài (m, cm), Cân nặng (kg, g)
Ví dụ: – Biến liên tục
Có đơn vị đo
Thông thường có thể được thể hiện bằng các số nguyên dương
Số lượng hàng lỗi
Ví dụ: – Biến rời rạc
Có thể đếm được
1
2
3
4
Loại | Liên tục | Rời rạc
Chi phí đo lường | Nhiều | Thường xuyên ít
Lượng dữ liệu | Nhiều | Ít
So sánh biến liên tục và biến rời rạc
3. Các loại dữ liệu

## Slide 32
(Tình huống) Hãy xác định các biến sau đây là liên tục hay biến rời rạc
Bạn đang làm việc với loại dữ liệu nào?
Dữ liệu | Mục tiêu | Phân loại (liên tục hay rời rạc)
Kích thước căn hộ |  | 
Số căn hộ (101,102..) |  | 
Xếp hạng lớp học (nhất, nhì, ba) |  | 
Thứ tự lớp (lớp 1,2,3…) |  | 
Số xe buýt (01,02,03…) |  | 
Thời gian đi từ nhà đến công ty |  | 
Quãng đường xe chạy |  | 
Số áo cầu thủ bóng đá |  | 
Thời gian phục vụ |  | 
Huy chương vàng, bạc, đồng |  | 
3. Các loại dữ liệu

## Slide 33
(Tình huống) Hãy xác định các biến sau đây là liên tục hay biến rời rạc
Bạn đang làm việc với loại dữ liệu nào?
Dữ liệu | Mục tiêu | Phân loại (liên tục hay rời rạc)
Kích thước căn hộ |  | Liên tục
Số căn hộ |  | Rr
Xếp hạng lớp học |  | Thứ bậc
Thứ tự lớp |  | rr
Số xe buýt |  | rr
Thời gian đi từ nhà đến công ty |  | Liên tuc
Quãng đường xe chạy |  | Liên tuc
Số áo cầu thủ bóng đá |  | Đinh danh
Thời gian phục vụ |  | Liên tuc
Huy chương vàng, bạc, đồng |  | Thư bâc
3. Các loại dữ liệu

## Slide 34
4. Phương pháp thu thập dữ liệu
Tổng thể
(population)
Mẫu
(sample)
Chọn mẫu
Điều tra tổng thể (Complete survey) vs. Điều tra chọn mẫu (sample survey)
Khảo sát toàn phần: Khảo sát được thực hiện trên toàn bộ tổng thể (đo lường, kiểm tra ...)
Khảo sát mẫu: Một mẫu tổng thể được khảo sát
Lỗi chọn mẫu có thể được giảm bằng cách tăng cỡ mẫu nhưng điều này dẫn đến chi phí cao hơn và chậm trễ. Ngược lại, giảm cỡ mẫu giúp tiết kiệm chi phí và thời gian nhưng sự rủi ro của các lỗi chọn mẫu lại lớn. Do đó, kích cỡ mẫu thích hợp phải được xem xét một cách cẩn thận trước khi làm các điều tra mẫu.
Lỗi chọn mẫu: (Sampling error)
Là kết quả do sự khác nhau giữa tổng thể và mẫu.
Để tối thiểu hóa lỗi chọn mẫu, cần chọn được kích thước mẫu và phương pháp chọn mẫu phù hợp.
Notes: Thông thường để thu thâp dư liệu thi se khảo sát tổng thể, nhưng do vđ về tgian và nguồn lực nên sd pp chọn mẫu
Tuy nhien khi lấy mẫu có thể có rủi ro do mẫu khi lấy có thể ko thể hiện đc hết tinh chât của tổng thểsampling erro
Vậy làm j để hạn chê lỗi này xay ra
VD: khảo sat chiêu cao trung binh của NVLG, lam sao để khao sat chinh xác nhât ma ko fai đi đo tưng người 1
1 tang kich thước mấu, lấy nhiều người lên, nhưng khi lây nhiêu mâu hơn thi mât tgian hơn, vậy nên giới hạn kích thước mẫu từ 1~5% số lượng
2 là sư dung các pp chọn mẫu phù hợp (chinh việc phân loại số lượng nam nữ hay môi phong bn người chinh là các pp chọn mẫu)

## Slide 35
Chọn mẫu
Phân loại | Tổng thể | Mẫu | Dữ liệu
Các thao tác cần thực hiện trên tiến trình. 1) Quản lý quá trình 2) Diễn giải quá trình 3) Thiết kế thí nghiệm (DOE) | (Tổng thể vô hạn) |  | 
Thao tác thực hiện trên lô. 1) Kiểm tra 2) Xác định lớp | (Tổng thể hữu hạn) |  | 
Lô
Mẫu
Dữ liệu
Hành động
Quá trình
Mẫu
Dữ liệu
Chọn mẫu
Đo lường
Hành động
Phân tích
Chọn mẫu
Đo lường
Phân tích
4. Phương pháp thu thập dữ liệu

## Slide 36
① Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản - Cách dễ nhất và đơn giản nhất để chọn mẫu, trong đó các mẫu được lấy từ tổng thể theo điều kiện mà mỗi phần tử có cơ hội xuất hiện ngang nhau trong mẫu - Kích thước mẫu định trước được rút ra từ một lô. - Phương pháp này thường được sử dụng trong các tình huống mà thông tin về tổng thể là không có sẵn.
② Chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng - So với các mẫu ngẫu nhiên đơn giản, phương pháp này dựa trên thống kê. - Tổng thể được chia thành các nhóm với các đặc tính tương tự (điều này được gọi là sự phân tầng) và lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản được sử dụng khi lấy mẫu từ mỗi nhóm. Ưu điểm của phương pháp này là các nhóm nhỏ có thể được biểu diễn cũng như các nhóm lớn.
Chọn mẫu theo xác suất
4. Phương pháp thu thập dữ liệu
Notes: Cách dê nhât để lấy đc 100 ngươi là j
C1: cách dễ nhất, tuy nhiên dễ gây tính thiên vị, độ chuẩn xác là thấp nhất, có thể lây toàn người cao, toàn người thấp…
C2: phân tầng thi tầng fai liên quan, ảnh hưởng đến mục tiêu cần đạtcần xác định tầng là j, VD: chiêu cao bị ảnh hưởng bơi tac nhân j
VD: những người đi ngủ sớm, muộn, hoặc những người độ tuổi 20, 30, 40…

## Slide 37
③ Chọn mẫu ngẫu nhiên có hệ thống - Đơn giản nhưng chính xác hơn chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản. - Phương pháp này có thể được áp dụng trong những trường hợp mà hành vi tổng thể cũng như dòng chảy thời gian phải được kiểm tra - một phần tử cụ thể được lấy mẫu sau mỗi khoảng thời gian bằng nhau. - Chia tổng tổng thể (N) cho số mẫu (n) mong muốn để đi đến khoảng cách mẫu N / n. Sau đó, tạo ra một số ngẫu nhiên (i) giữa 1 và N / n. Sau đó lấy phần tử thứ (i) từ tổng thể như mẫu. - Hữu ích cho tình huống mà tổng thể được bố trí ngẫu nhiên. - VD: Khi khoảng mẫu là 5 và phần tử thứ 2 của mỗi khoảng được chọn.
④ Chọn mẫu ngẫu nhiên theo nhóm - Phương pháp này được sử dụng khi các mẫu trực tiếp phải được lấy từ một phạm vi rất rộng. - Tổng thể được chia thành các nhóm và với mỗi nhóm, nơi mà mẫu sẽ được xác định thông qua chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản.
○●○○○|○●○○○|○●○○○|○●○○○|
5
5
5
4. Phương pháp thu thập dữ liệu
Notes: C3: tạo ra quy luât để chọn theo nguyên tắc
VD: quy luât về không gian, vị trí… VD cứ trong 1 dãy, cách 1 người lấy 1 người
VD#: trong palet lây theo đường chéo, hoặc tren line cách 5 con lấy 1 con
C4: chia 1 tổng thể thanh nhiêu nhóm khác nhau và nhóm đc lấy ra cũng fai có đầy đủ đặc điểm của tổng thểthu hẹp tổng thể để khảo sát

## Slide 38
⑤ Chọn mẫu đa tầng - Thực tế rất phức tạp nên 4 phương pháp được đề cập vừa rồi đương nhiên là không đủ để việc lấy mẫu là chính xác. Trong phương pháp đa giai đoạn lấy mẫu, 2 hay nhiều phương pháp sẽ được kết hợp để tạo ra mẫu có hiệu quả hơn. - Thông thường sẽ thực hiện hai hoặc ba giai đoạn lấy mẫu. - Ví dụ trường hợp lấy mẫu hai giai đoạn:
N 1
N 2
N 3
N 4
N 5
N 6
N i
N n
- - -
- - -
Sub Lot
Lot n box
N 2
N 5
N i
1st sample
(Chọn mẫu lần 1)
m individuals
○○○○ ○○○ ○○○○ - - -○
n2 individuals
n5 individuals
ni individuals
2nd sample
(Chọn mẫu lần 2)
4. Phương pháp thu thập dữ liệu

## Slide 39
Gán số cho từng đơn vị để các đặc điểm được nghiên cứu có thể được hiển thị một cách hiệu quả . Nói cách khác, đo lường là quá trình tạo nên các con số.
Hệ thống đo lường:
Tất cả các thiết bị và công cụ để thu thập dữ liệu đo lường được gọi là thiết bị đo hoặc dụng cụ đo lường. Thiết bị đo lường, người đo, phần mềm, các phương pháp đo lường và toàn bộ quá trình được gọi là hệ thống đo lường. - Các loại đo lường ① Phép đo trực tiếp: điều này có nghĩa là lấy số đo bằng cách trực tiếp đưa các dụng cụ đo lường (trong đó có dấu hiệu quy mô) tiếp xúc với các đối tượng (Vernier caliper, micromet, vv) ② Phép đo so sánh: lấy số đo bằng cách so sánh các đối tượng dựa trên một tiêu chuẩn mà các phép đo đã được biết đến và đánh dấu sự khác biệt. (Dial gage, micromet khí, v.v…) ③ Phép đo gián tiếp: đo lường các đối tượng hình học phức tạp như ốc vít và bánh răng gián tiếp sử dụng thiết bị đo lường ④ Đo lường “Limit gage”: đo kích thước thành phần xem nó có nằm trong dung sai cho phép không. (NO GO-GAUGE)
5. Phép đo lường
Yêu cầu đối với độ tin cậy của dữ liệu
-Không nên bịa số liệu. -Không điều chỉnh tùy ý -Không nên có sự không đồng nhất. -Lịch sử dữ liệu có thể được truy cập. -Hạn chế các lỗi đo lường dữ liệu.
Notes: 1: đo 1 cái đc luôn, biết luôn
3: VD đo diện tích phòng, fai thông qua chiều dài, rộng; hoặc VD đo voi, fai thông qua cân đá…
2: có 1 vật mẫu và ss vs no đê biêt giông hay khác; VD: ss quyển sổ về màu sắc, chữ in…
4: có 1 jig, đo xem lỗi hay ko

## Slide 40
- Hiệu lực của phép đo: đo lường một cách chính xác các khía cạnh của vật cần đo. (Ví dụ, đo chiều cao để xác định hiệu quả của một chương trình chế độ ăn uống không hợp lý) - Độ tin cậy của phép đo: ① Độ đúng: không có sự chênh lệch giữa giá trị thực và giá trị đo. (thuận tiện, tuyến tính, an toàn) ② Độ chính xác: các phép đo tương tự có thể được tái tạo bởi những người khác nhau (Reproducibility) & đo lặp lại bởi cùng một người tạo ra giá trị đo tương tự. (Repeatability)
Phương pháp đầu tiên xác nhận giá trị của một phép đo là kiểm tra ý nghĩa kỹ thuật.
Độ chính xác của phép đo có thể đạt được thông qua hiệu chuẩn thiết bị.
Độ chính xác của phép đo có thể được xác định thông qua Đo lường R&R (Gage R&R).
5. Phép đo lường
Notes: Độ chinh xác: precise: mức độ phân tán của dữ liệu

## Slide 41
Factors that affect the result (output)
6. Tổng kết dữ liệu
- Gán và ghi dữ liệu có liên quan đến môi trường thu thập dữ liệu của quá trình.
Dữ liệu phải nắm bắt điều kiện một cách chính xác.
※ Các mục dữ liệu và số lượng dữ liệu được thu thập phụ thuộc vào mục đích của việc thu thập.
Supplier
Input
Process
Output
Customer
Reaction
Basic information
5M1E
(Expected) Reaction
Binding conditions
Special issues
Measurement
Data
Resume
*5M1E : Man, Machine, Material, Method, Environment
Để đo một cách chính xác, cần chuẩn bị tốt 1 kế hoạch đo lường
Who: Tên của người giám sát hay công nhân
When: Khoảng thời gian thu thập dữ liệu
Where: Tên nơi đó
What: Sản phẩm, đặc tính…
How: Kích thước mẫu, biến rời rạc…
Why: Mục đích của việc thu thập dữ liệu
Notes: SIPOC: mô hinh nay thương đc sd để giai thích quy trinh tổng quát, giúp cta co cai nhin tông quát về quy trình
VD: SOP cũng theo mô hinh nay
Process trong mô hinh này thường là process tổng quát, dưới 7 bước
Reaction: feedback của khách hang
Kiểm soát đầu ra thông qua việc đo lường thi vs mỗi dư liệu đo lường fai đi kèm vs 1 data resume (toàn bộ thông tin kèm theo vs dữ lieu đó, bao gồm các hạng mục như ảnh)
VD: đo lương 1 cái bút, fai biết thông tin basic của cái bút đí, đk 5M1E của chuyền sx but đó, dự đoán feedback khách hang, đk liên quan đến fixing máy móc kèm theo, đk môi trường, những issue bât thường trong qua trinh sx data resume chinh la lich sư dư liệu để giup tim ra nguyên nhân khi phat sinh vđ

## Slide 42
: để thể hiện dữ liệu như một con số
Mục đích | Số liệu thống kê
Để mô tả trung tâm dữ liệu. (Vị trí của trung tâm phân phối). | - Trung bình (Mean) - Trung vị (Median) Mode
Để mô tả mức độ dữ liệu phân tán . (Bằng số liệu lan truyền) | - Độ lệch chuẩn (Standard Deviation) - Phương sai (Variance) - Khoảng (Range) - Phân vị (Percentile)
Để mô tả hình dạng của dữ liệu khi lan truyền (Hình dạng của dữ liệu lan truyền) | - Không đối xứng (độ lệch) - Độ nhọn
Các loại thống kê kỹ thuật
6. Tổng kết các dữ liệu đo lường

## Slide 43
Trung bình
Độ lệch chuẩn
Phương sai
Hệ số biến thiên
Q1
Q2
Q3
Số hạng xuất hiện nhiều nhất
Trung binh bỏ đi giá trị bát thường

## Slide 44
1) Trung bình, trung vị
- Được tính bằng số liệu đo chia cho số của phép đo. - Bị ảnh hưởng mạnh bởi giá trị ngoại lai. - Chữ Σ Hy Lạp được sử dụng để thể hiện tổng.
- Trung bình được thể hiện.
- Trung bình của tổng thể là μ.
χ
χ
= =
Tổng dữ liệu
Số dữ liệu
χ₁+ χ₂+χ₃+ ‥‥ χn
n
Σ
i=1
n
χ₁+ χ₂+χ₃+ ‥‥ χn
=
= =
n
Σ
i=1
n
χi
Σ
i=1
n
χi
n
Trung bình cân nặng của cả nhóm là bao nhiêu?
Các yếu tố dùng để mô tả trung tâm dữ liệu
6. Tổng kết các dữ liệu đo lường

## Slide 45
2) Trimmed Mean
- Điểm yếu của các trung bình trong thực tế là nó bị ảnh hưởng mạnh bởi giá trị ngoại lai. Một số biến thể khác của trung bình đã được phát triển để bù đắp cho điểm yếu này và một trong số đó là Trimmed Mean. - Trimmed Mean được tính toán bằng cách sắp xếp các dữ liệu theo một thứ tự nhất định, loại bỏ các điểm dữ liệu ở hai đầu cực và sau đó xác định trung bình. - Trimmed Mean thường được sử dụng để giảm thiểu các phán quyết thiên vị trong các cuộc thi Olympic như thể dục dụng cụ và trượt băng nghệ thuật.
(Ví dụ )
Trong 1 cuộc thi thể dục dụng cụ, 8 giám khảo cho điểm vận động viên như sau.
Giám khảo 1 = 9.0 , Giám khảo 2 = 9.3 , Giám khảo 3 = 9.2 , Giám khảo 4 = 6.5 ,
Giám khảo 5 =10.0 , Giám khảo 6 = 9.1 , Giám khảo 7 = 9.6 , Giám khảo 8 = 9.0
Khi trung bình và trimmed mean được tính. . .
☞ Trung bình = (9.0 + 9.3 + 9.2 + 6.5 + 10.0 + 9.1 + 9.6 + 9.0)/8 = 8.96
☞ Trimmed Mean = (9.0 + 9.3 + 9.2 + 9.1 + 9.6 + 9.0)/6 = 9.20
* Giá trị tối đa 10 và tối thiểu 6.5 được loại bỏ khi tính trung bình.
6. Tổng kết các dữ liệu đo lường

## Slide 46
3) Trung vị(Median)
- Là giá trị dữ liệu ở giữa khi các dữ liệu đo được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. - Trung vị không bị ảnh hưởng mạnh bởi giá trị ngoại lai. - Khi có N giá trị, trung vị là giá trị thứ ((N + 1) / 2) khi được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
( Ví dụ)
Trong ví dụ về cuộc thi thể dục dụng cụ, nếu điểm số được sắp xếp theo thứ tự từ
nhỏ đến lớn
6.5 , 9.0 , 9.0 , 9.1 , 9.2 , 9.3 , 9.6 , 10.0
Có một số chẵn các giá trị dữ liệu, vì vậy trung vị là giá trị trung bình của 9,1 và 9,2
Giá trị trung bình là 8,96 do ảnh hưởng của 6,5
Nói cách khác, giá trị trung bình bị ảnh hưởng mạnh bởi giá trị ngoại lai nhưng
đối với các trung vị, ảnh hưởng là nhỏ nhất.
6. Tổng kết các dữ liệu đo lường

## Slide 47
4) Mode
- Là giá trị dữ liệu với tần suất xuất hiện cao trong một bộ dữ liệu đo được. - Mode có thể hoặc không thể tồn tại, hoặc có một vài giá trị. - Mode được sử dụng để bổ sung cho giá trị trung bình hoặc trung vị
( Ví dụ )
Trong ví dụ về cuộc thi thể dục dụng cụ, nếu điểm số được sắp xếp theo thứ tự từ
nhỏ đến lớn
6.5 , 9.0 , 9.0 , 9.1 , 9.2 , 9.3 , 9.6 , 10.0
9.0 là giá trị xuất hiện nhiều nhất.
6. Tổng kết các dữ liệu đo lường

## Slide 48
: để thể hiện dữ liệu như một con số
Mục đích | Số liệu thống kê
Để mô tả trung tâm dữ liệu. (Vị trí của trung tâm phân phối). | Trung bình (Mean) Trimmed mean Trung vị (Median) Mode
Để mô tả mức độ dữ liệu lan truyền. (Bằng số liệu lan truyền) | Độ lệch chuẩn (Standard Deviation) Phương sai (Variance) Khoảng (Range) Phân vị (Percentile) Hệ số biến thiên (Coefficient of Variation)
Để mô tả hình dạng của dữ liệu khi lan truyền (Hình dạng của dữ liệu lan truyền) | Độ lệch (Skewness) Độ nhọn (Kurtosis)
Các loại thống kê kỹ thuật
6. Tổng kết các dữ liệu đo lường

## Slide 49
1) Phương sai và độ lệch chuẩn
- Phương sai và độ lệch chuẩn dùng để mô tả khoảng cách giữa các giá trị dữ liệu và giá trị trung bình
, và mô tả độ phân tán của dữ liệu như thế nào
- Bình phương được sử dụng. Nếu bình phương từ đến là
Phương sai được định nghĩa là giá trị trung bình của bình phương (vì lý do kỹ thuật, (n-1) chứ không phải (n) được sử dụng trong các mẫu số).
- Độ lệch chuẩn được lấy bằng cách lấy căn bậc hai của phương sai.
Để tham khảo, các biểu tượng được sử dụng để thể hiện phương sai và độ lệch chuẩn lần lượt là:
(χi – χ) ²
χ
Χi
=
(n – 1)
Σ
i=1
n
s²
(χi - χ) ²
=
(n – 1)
Σ
i=1
n
s
(χi - χ) ²
√
σ ², σ
χ
Các đặc điểm mô tả mức độ lan truyền của dữ liệu
6. Tổng kết các dữ liệu đo lường
Notes: Và đó là lý do tại sao phải sử dụng (n-1) thay vì n khi tính phương sai/độ lệch chuẩn cho sample. Ý tưởng là để điều chỉnh cho những “thiên vị” (bias) khi chọn mẫu. Nếu tôi lấy 1 sample gồm 30 quan sát, rồi tính mean cho sample đó; sau đó lấy tiếp 30 quan sát khác, thì chỉ có 29 quan sát được phép tự do thay đổi nếu như muốn sample mean không đổi. Nói cách khác, sau khi lấy ngẫu nhiên 29 quan sát đầu tiên, chỉ có duy nhất 1 giá trị cho quan sát thứ 30 đưa lại giá trị sample mean như cũ. Như vậy, tôi đã mất 1 bậc tự do (1 degree of freedom). Số 1 này chính là điều chỉnh từ n thành (n-1).

## Slide 50
2) Phạm vi/Range
- Đó là các chỉ số với các hình thức đơn giản nhất và được sử dụng để bổ sung cho các chỉ số khác - Phạm vi được xác định bằng cách trừ đi giá trị dữ liệu tối thiểu từ các giá trị dữ liệu tối đa Range (R) = tối đa - tối thiểu
Ví dụ: Trong tập dữ liệu 50, 60, 60, 62, 70, 120.
R = 120 – 50 = 70
3) Tứ phân vị và biểu đồ hộp/Quartile and Box Plot
- Sắp xếp các giá trị dữ liệu theo thứ tự và các giá trị dữ liệu trong 1/4 (và bội số của 1/4) vị trí được xác định là tứ phân vị.
- Dữ liệu lan truyền có thể được mô tả bằng cách vẽ biểu đồ hộp xung quanh điểm tối đa và tối thiểu, giá trị thứ ¼ và thứ ¾ trong tổng thể.
- Ví dụ:
2, 4, 7, 11, 11, 11, 15, 16, 16, 24, 29
Giá trị ở giữa
11
25 %
7
Giá trị nhỏ nhất
2
75 %
16
Giá trị lớn nhất
29
6. Tổng kết các dữ liệu đo lường
Q1 = 25 * (n+1) / 100
Q3 = 75 * (n+1) / 100
Notes: Q1 = 25 * (n+1) / 100
Q3 = 75 * (n+1) / 100
Thông thường để thể hiện dữ liêu có nhiều cách, cơ bản là dung hinh chuông, tuy nhiên khi muốn ss nhiều bộ dữ lieu khác nhau thi hinh chuông rât công kềnh nên chuyển sang box plot cho dễ
Để vẽ đc box plot thi cân 5 điểm, min, ¼, 2/4, ¾, max
Vậy trong sx, box to hay nhỏ thi tốt nhỏ, vi dư lieu it phân tán, lỗi càng it

## Slide 51
4) Hệ số biến thiên/Coefficient of Variation
- Khi so sánh hai độ lệch chuẩn khác nhau, so sánh có thể là vô nghĩa nếu hai mẫu mà từ đó độ lệch chuẩn được tính toán khác nhau (tức là không có sự khác biệt nào giữa giá trị trung bình hoặc các thang đo khác nhau). - Trong những trường hợp này, các Hệ số biến thiên có thể được sử dụng để tiêu chuẩn hóa tất cả các độ lệch chuẩn bằng cách chia độ lệch chuẩn cho giá trị trung bình.
Hệ số biến thiên, CV = x 100(%)
s
χ
Ví dụ, hãy tưởng tượng rằng bộ dữ liệu A với đơn vị đo lường là gam khi so sánh với bộ dữ liệu B với đơn vị là cm. Trung bình và độ lệch chuẩn là:
Trung bình Độ lệch chuẩn
A 200g 5g
B 50cm 2cm
Trong tình huống này, nó sẽ trở thành vô nghĩa khi so sánh hai độ lệch chuẩn. Nhưng nếu CV được áp dụng và tính toán,
Hệ số biến thiên của A = (5/200)×100 = 2.5
Hệ số biến thiên của B = (2/ 50)×100 = 4
Khi giá tri trung bình được cân nhắc, có thể kết luận rằng, độ lệch trong bộ dữ liệu của B nhiều hơn
6. Tổng kết các dữ liệu đo lường
Notes: Hệ số biên thiên dung để ss các bộ dữ liệu ko cùng đơn vị đo
VD; cân biết trong 1 phòng thi biến động về câng nặng hay chiều cao mạnh hơn thì ko cùng thang đo nên fai dung đến CV
Hệ số biên thiên càng lớn thì dữ liệu phân tán càng nhiều, chuông càng rộng

## Slide 52
Độ lệch/Skewness
- Đây là một chỉ số mô tả tính cân xứng và độ lệch trong phân phối
- Khái niệm về độ lệch
(s = độ lệch chuẩn mẫu)
Từ các giá trị của các biểu tượng độ lệch,
hình dạng của phân phối có thể được tìm ra.
Sk = 0 : Khi phân phối đều.
Sk ＞0 : khi đuôi của phân phối nghiêng về phía bên phải.
Sk＜ 0 : khi đuôi của phân phối nghiêng về phía bên trái.
Sk > 0
Sk < 0
Đặc điểm để mô tả hình dạng của dữ liệu lan truyền
6. Tổng kết các dữ liệu đo lường
Notes: F: tần suất xuất hiện của các số hạng trong dãy giá trị

## Slide 53
2) Độ nhọn/Kurtosis
- Đây là chỉ số mô tả độ nhọn của phân phối.
- Được giới thiệu lần đầu tiên bởi Karl Pearson vào năm 1906.
- Khái niệm độ nhọn
(s = độ lệch chuẩn mẫu)
Giá trị của độ nhọn có thể nằm trong phạm vi dưới đây
K = 0 : phân phối thường
K ＞0 : phân phối nhọn hơn phân phối thường
K＜ 0 : phân phối phẳng hơn phân phối thường
Vì thế, chỉ số độ nhọn có thể đóng vai trò như chỉ số đánh giá sự sắc bén trong phân phối
6. Tổng kết các dữ liệu đo lường
K>0
K<0
K=0
Notes: Càng nhọn thi càng tôt vi cang nhiêu dư liệu tập trung vào target hơn

## Slide 54
: để thể hiện dữ liệu như một con số
Mục đích | Số liệu thống kê
Để mô tả trung tâm dữ liệu. (Vị trí của trung tâm phân phối). | Trung bình (Mean) Trimmed mean Trung vị (Median) Mode
Để mô tả mức độ dữ liệu lan truyền. (Bằng số liệu lan truyền) | Độ lệch chuẩn (Standard Deviation) Phương sai (Variance) Khoảng (Range) Phân vị (Percentile) Hệ số biến thiên (Coefficient of Variation)
Để mô tả hình dạng của dữ liệu khi lan truyền (Hình dạng của dữ liệu lan truyền) | Độ lệch (Skewness) Độ nhọn (Kurtosis)
Các loại thống kê kỹ thuật
6. Tổng kết các dữ liệu đo lường

## Slide 55
Tính toán số liệu sử dụng Minitab (1)
(Giải thích) Tính toán số liệu thống kê dựa trên các dữ liệu.
6. Tổng kết các dữ liệu đo lường

## Slide 56
(Giải thích) 1. Statistics > Basic Statistics > Display Descriptive Statistics
6. Tổng kết các dữ liệu đo lường

## Slide 57
(Giải thích) 2. Nhập dữ liệu > statistics
Chọn biến để phân tích
Nhập dữ liệu cho các biến cơ sở khi
phân tích
Không cần nhập dữ liệu đầu vào nêu nó
Không cần thiết
6. Tổng kết các dữ liệu đo lường

## Slide 58
(Giải thích) 3. Lựa chọn số liệu thống kê
Lựa chọn số liệu thống kê để phân tích
6. Tổng kết các dữ liệu đo lường

## Slide 59
(Giải thích) Kết quả
Phân tích được thực
hiện cho mỗi giá trị biến
Số lượng mẫu
không bỏ sót
Số lượng mẫu
bỏ sót
Số lượng mẫu tích lũy
Phần trăm tích lũy
Độ lệch chuẩn chia cho bình phương
dữ liệu(N)
Trimmed Mean
Tứ phân vị thứ ba
Hệ số biến thiên
Khoảng tứ phân vị
Mean Square Successive Difference
Tứ phân vị thứ nhất
CV = x 100(%)
s
χ
6. Tổng kết các dữ liệu đo lường

## Slide 60
7. Phân phối chuẩn
Case 1 Tại một process nào đó ta thu được dữ liệu như sau. Phân tán của process này liệu
sẽ là bao nhiêu?
5.1, 5.3, 5.2, 5.3, 5.4, 5.2, 5.3, 5,5, 5.3, 5.2
Data
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Đồ thị điểm cho dữ liệu
x
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5.0
6.0
Tỉ lệ không
đạt ?
LSL
USL
Đồ thị phân phối
Notes: Vs 1 process, quan tâm nhất là process nay ti lê lôi cao hay thâp
Khi sx chỉ có ti lệ lỗi của ngay hôm đó thôi, để dư đoan đc ti lê lôi trong tương lai thi cần đến bài toán xác suất
Bài toán này cần có dữ liệu lấy mẫu tức là dựa vào dữ liệu lấy mẫu của dây chuyền, cần fai dự đoán đc ti lệ lỗi nếu sx trong tương lai là bao nhiêu

## Slide 61
7. Phân phối chuẩn
m
m
+s
m
+2s
m
+3s
m
-s
m
-2s
m
-3s
99.73%
95.45%
68.27%
m
+4s
m
+5s
m
+6s
m
-4s
m
-5s
m
-6s
99.9937%
99.999943%
99.9999998%
- Đặc điểm : Dữ liệu được đo liên tục và đối xứng có hình giống như 1 cái chuông
- Thông số phân phối: trung bình (μ), phương sai (σ2)
Phân bổ Gaussian
- Phân bổ thông thường nhất thể hiện hiện tượng tự nhiên
Notes: Đây là đồ thị phân phối chuẩn, thể hiện tỉ lệ dữ liệu tập trung phân chia theo số bước độ lệch chuẩn
Tính từ gtri tb thì sẽ có 68.27% lượng dữ liệu nằm giữa khoảng +-1 độ lêch chuân
+-3 s chính là concept để thiêt lập control limit (UCL, LCL)
This slide can be easier to understand if I take an example.
For instance when the mean is 10cm and the standard deviation is 1 cm, the proportion of samples in the range 9~11cm is 68.27%
(It would be better if we take the example of LG product)

## Slide 62
X
Z
Change Location
Change Scale
Phân phối chuẩn là 1 đường cong có trung bình bằng 0 và phương sai bằng 1.
Standardization
: Z = (X – μ)/σ, X là giá trị quan sát,
μ: trung bình, σ: Độ lệch chuẩn.
Tính toán xác suất trở nên dễ dàng hơn
So sánh được thực hiện giữa các phân phối và đơn vị khác nhau
7. Phân phối chuẩn
Notes: Đồ thị phân phối chuẩn
X bar= X trung bình

## Slide 63
Ví dụ
Điểm kiểm tra toán và tiếng Anh của bạn Nam được cho như sau:
- 270 điểm toán (trung bình : 250, độ lệch chuẩn: 10)
- 290 điểm tiếng Anh (trung bình : 270, độ lệch chuẩn: 20)
Vậy cậu ấy học giỏi môn nào hơn?
250
270
Toán
Anh
290
0
X
1
2
N(0,1)
Tiêu chuẩn hóa
Toán :
Tiếng Anh :
vs.
7. Phân phối chuẩn

## Slide 64
Một sản phẩm với chiều dài đặc trưng (cm) được lấy mẫu để tính toán thống kê. Các mẫu theo các đường cong phân phối chuẩn, trung bình là 50 và độ lệch chuẩn là 5. Nếu một sản phẩm có chiều dài nằm trong khoảng (45,55), câu trả lời cho những câu hỏi sau đây là những gì?
(1) Xác suất của sản phẩm lỗi vì chiều dài lớn hơn chiều dài cho phép là gì (45,55)?
(2) Xác suất của sản phẩm lỗi vì chiều dài nhỏ hơn chiều dài cho phép là gì (45,55)?
(3) Xác suất của sản phẩm lỗi là gì ?
Ví dụ
Chuẩn hóa
50
5
55
45
Chiều dài của sản phẩm (Cm)
0
1
+1
-1
Z
15.87%
15.87%
15.87%
15.87%
7. Phân phối chuẩn
Notes: Zusl=(55-50)/5=1
zlsl=(45-50)/5=-1

## Slide 65
Z
0
※ Chỉ có xác suất tích lũy trên được thể hiện trong phân phối chuẩn
Xác suất tích lũy trên

## Slide 67
- Nếu ‘mù máy tính’ là thứ gì đó đáng sợ trong những năm 1990 thì ngày nay, trong kỷ nguyên của thông tin tri thức thì khái niệm 'mù thống kê' đã thay thế để trở thành một cái thứ đó đáng sợ hơn. Sự xuất hiện của quản lý dựa trên công nghệ kỹ thuật số đã cho phép nhân viên truy cập bất cứ lúc nào tất cả các thông tin mà họ được phép truy cập. Với nguồn thông tin có thể dễ dàng truy cập, một nhân viên không có kỹ năng quản lý, phân tích và diễn giải dữ liệu đó sẽ được coi là không đủ năng lực để trở thành một thành viên của tổ chức. Một ví dụ điển hình đã xảy ra trong Six Sigma.
- Việc lưu trữ dữ liệu, quản lý dữ liệu, tính toán và lập báo cáo có thể được thực hiện bởi máy tính và những nhiệm vụ này có thể được xử lý bằng cách học hỏi để vận hành máy tính. Nhưng không giống như học cách sử dụng máy tính, học về phân tích dữ liệu đã tạo ra cơ sở khoa học cho việc ra quyết định, đòi hỏi tư duy logic và hiểu sâu.
- Nếu lịch sử của quản lý chất lượng được nhìn từ quan điểm của cuộc cách mạng kỹ thuật số, chúng ta có thể bắt đầu hiểu thế nào là Six Sigma, một chương trình kiểm soát chất lượng được điều hành chỉ bởi một số ít các chuyên gia đã phát triển một phong trào, trong đó mỗi cá nhân người lao động dự kiến sẽ thay đổi chất lượng trong lĩnh vực / trách nhiệm của mình, thực hiện phân tích thống kê và thông báo kết quả.

## Slide 68: M3. QC 7 Tool
(1) Biểu đồ xương cá
(2) Biểu đồ Pareto
(3) Biểu đồ phân bố xác suất
(4) Check Sheet
(5) Phân tầng dữ liệu
(6) Biểu đồ phân tán
(7) Biểu đồ
Notes: Kaizen của nhật: điều kiện tiên quyết.

## Slide 69
Ishikawa Kaoru (1915 ~ 1989)
Người phát minh ra QC7 tool, một chương trình cơ bản về giáo dục kiểm soát và cải tiến chất lượng.
Công cụ cho các hoạt động cải tiến tại hiện trường.
90% các lỗi chất lượng tại hiện trường có thể được giải quyết nếu áp dụng đúng đắn QC7 tools.
Công cụ hiệu quả nhất trong xác định mục tiêu, phân tích thông tin từ một tập hợp dữ liệu. Đây cũng là công cụ cần thiết cho tất cả các hoạt động liên quan đến phát triển chất lượng, cải tiến và quản lý.
Sử dụng rộng rãi cho các tổ chức dữ liệu đơn giản và là công cụ thống kê thiết yếu cho kiểm soát chất lượng.

## Slide 70
특성요인도
Biểu đồ nhân quả (Cause & Effect Diagram)
Biểu đồ xương cá (Fish-Bone Diagram)
Biểu đồ Ishikawa (Ishikawa Diagram)
Giới thiệu
Định nghĩa
Phương pháp xây dựng
Ví dụ
Thực hành
6. Tổng kết
Biểu đồ nhân quả
(Cause & Effect Diagram)
Notes: 3분
PT
실습 사례
협상의 개념, 필요성 인식
< 진행 >
- 강사 소개 및 기대 전달
. 협상 관련 강사의 경험을 통한 협상의 중요성
. 협상 역량 강화의 기회
- 학습 목표 제시
- Open 질문
. 평소의 협상 경험은?
. (학습자 답변)
. 협상을 해 본 경험들이 모두 있으니 협상에 대해 이미 많은 것을 이해하고 있다고 판단 됨.
. 늘 해오던 것이므로 평소 경험을 활용하여 협상의 개념, 방법 살펴 보고자 함.
Những vđê phưc tạp, cần có cái nhìn tổng quan về vđề, liên quan nhiều phòng ban thì sẽ dung đến nó

## Slide 71
Nếu 『Kết quả』 và 『Nguyên nhân』 được diễn tả trong cùng một bức tranh…
1. Giới thiệu
Bạn có thể phát hiện nhân tố/nguyên nhân còn thiếu.
Bạn có thể xác định được mối quan hệ giữa các nhân tố/nguyên nhân.
Bạn có thể biết được cần bắt đầu các hoạt động cải tiến từ đâu.
Sự truyền đạt có thể được cải thiện vì tất cả những người liên quan cùng nhìn vào một bức tranh.
Biểu đồ xương cá
Chỉ cần nhìn lướt qua, ta có thể biết được các nhân tố tác động tới kết quả cuối cùng và tác động lẫn nhau như thế nào.
Chỉ cần nhìn lướt qua, ta có thể biết được các nguyên nhân dẫn đến các lỗi điển hình và chúng có liên quan hay tác động tới nhau như thế nào.
Chỉ cần nhìn lướt qua, ta có thể biết được các nguyên nhân dẫn đến những rủi ro, tai nạn thường gặp và chúng có liên quan hay tác động tới nhau như thế nào.
Notes: Hầu như báo cáo này gửi buyer đều có biểu đồ xương cá

## Slide 72
Biểu đồ xương cá là gì?
2. Định nghĩa
Một phương pháp minh họa dễ hiểu giải thích mối quan hệ giữa nguyên nhân (nhân tố) với đặc điểm (đầu ra).
Sử dụng hình dạng xương cá hay hình cây để tìm hiểu tác động của các nhân tố tới kết quả đầu ra.
Còn được gọi với 2 tên gọi khác là: biểu đồ Ishikawa, hay biểu đồ nhân quả
Thuật ngữ | Ý nghĩa | Ý nghĩa thực hành
Characteristic (Output) | Những đặc điểm nổi bật | Được thể hiện ở kết quả công việc, có thể là chất lượng sản phẩm, chi phí, số lượng sản xuất, tỉ lệ lỗi, điều kiện an toàn, v.v. (chỉ số để đo lường mức độ của vấn đề)
Factor (Cause) | Nguyên nhân chính | Một nguyên nhân có tác động tới kết quả đầu ra và ảnh hưởng trực tiếp tới những đặc điểm nổi bật phía trên. (những chủ thể có tác động tới vấn đề)
Y = f (x1, x2, ….xn)
Nhân tố
(Factor)
Đặc điểm
(Characteristic)
Đầu vào
(Input )
Đầu ra
(Output)
Biểu đồ xương cá

## Slide 73
3. Phương pháp xây dựng
Xác định các
đặc điểm sẽ thể hiện
Bước 1
Đặc điểm cần được xác định rõ ràng
Viết các đặc điểm ở phía bên phải và hướng mũi tên từ trái qua phải. Khoanh tròn hoặc kẻ ô vuông xung quanh đặc điểm này.
Các bước xây dựng
Lưu ý
Ví dụ
Viết ra đặc điểm
và vẽ một mũi tên lớn
Bước 2
Khách hàng không hài lòng với một sản phẩm bị phát hiện nhẹ cân so với quy định. Do đó, các nhân tố đứng đằng sau vấn đề này cần được xác định.
Mũi tên lớn
Đặc điểm (đầu ra)
<Phương pháp tập hợp nhân tố>
1. Từ dưới lên trên (Bottom Up)
Xác định tất cả các nhân tố thông qua quá trình brainstorming.
Sắp xếp các nhân tố tương đồng vào cùng một nhóm và vẽ ra các cành/nhánh nhỏ tách ra từ các cành/nhánh lớn.
2. Từ trên xuống (Top Down)
Bắt đầu từ các cành lớn sau đó phát triển các cành nhỏ và đến nhánh.
Tập hợp các nhân tố có
liên quan tới nhánh chính
Bước 3
Đặc điểm
Cành lớn
Cành nhỏ
Cành nhỏ
Nhánh lớn
Nhánh lớn
Nhánh nhỏ
<Sử dụng các công cụ phân tích để tập hợp nhân tố cho phương pháp Top Down>
5M1E : Man, Machine, Material, Method, Measurement, Environment
Process Execution Steps (Ex, SIPOC: Supplier, Input, Process, Output, Customer)
Sản phẩm bị hụt cân
Biểu đồ xương cá

## Slide 74
Bước 4
Viết ra các nhân tố ở cành lớn
Bắt đầu từ các cành lớn, phát triển các cành nhỏ và nhánh
Bước 5
Product weight falls short
Sắp xếp các cành lớn sao cho hợp lý.
Vẽ các ô vuông xung quanh các nhân tố
Machine
Raw
Materials
Method
People
Với mỗi cành lớn, phát triển các cành nhỏ và lần lượt tới các nhánh.
Machine
Raw
Materials
Method
People
nozzle
angle
Clogged by
residue
Insertion
Tool
Press ledge
Amount
inserted
Length 40Cm
Diameter 5Cm
Task
procedure
Human
differences
Skill level
unskilled
Precautions are lacking
Outer taffy
Hardening
Linked to
preceding
process
Inner taffy
Sweetness
Balance with outer
taffy
Product weight falls short
※ Để thuyết trình và diễn giải hiệu quả, các nhân tố kiểm soát hay quan trọng nên được đặt trên mũi tên chính và các nhân tố ít quan trọng hơn hay khó kiểm soát hơn nên đặt dưới.
3. Phương pháp xây dựng
Biểu đồ xương cá
Các bước xây dựng
Lưu ý
Ví dụ

## Slide 75
Bước 6
Bước 7
Đánh dấu các nhân tố chính
Viết ra các chi tiết cần thiết
Xác định xem các nhân tố đã đầy đủ chưa
Kiểm tra lại xem tất cả các nhân tố đã được liệt kê ra chưa, vị trí của các nhân tố đó đã hợp lý hay chưa.
※ Nguyên tắc: MECE
(Mutually Exclusive
Collectively Exhaustive)
“ Không bỏ sót & Không trùng lặp ”
Sử dụng các biểu tượng và màu sắc để đánh dấu các nhân tố quan trọng.
Bước 8
Các thông tin như tiêu đề, ngày tháng, tên tác giả
Biểu đồ nhân quả
Date : 2015.1.1
Participants : Mr. XX, Ms. YY, Mr. YY
Machine
Raw
Materials
Method
People
nozzle
angle
Clogged by
residue
Insertion
Tool
Press ledge
Amount
inserted
Length 40Cm
Diameter 5Cm
Task
procedure
Human
differences
Skill level
unskilled
Precautions are lacking
Outer taffy
Hardening
Linked to
preceding
process
Inner taffy
Sweetness
Balance with outer
taffy
Product weight falls short
3. Phương pháp xây dựng
Biểu đồ xương cá
Các bước xây dựng
Lưu ý
Ví dụ
Notes: Ví dụ: công nhân làm sai thao tác: có thể thuộc về con ng, tuy nhiên cũng có thể đặt vào method

## Slide 76
Brainstorming!
*4 nguyên tắc của brainstorming : thoải mái phát biểu, không chỉ trích người khác, nhấn mạnh về số lượng hơn là chất lượng, cải tiến tập thể
Quá trình brainstorming không nên kéo dài quá 1 giờ và bao gồm 5-8 thành viên.
1. Tập hợp kiến thức của nhiều người khi vẽ biểu đồ.
2. Chọn nhiều nhân tố nhất có thể(MECE).
3. Chọn các nhân tố có giải pháp.
Tuy nhiên, không cần thiết phải tạo nguyên nhân (nhân tố) và giải pháp (cải thiện) cùng một lúc.
4. Đừng ngại tạo ra các giải pháp hoàn toàn mới.
3. Phương pháp xây dựng
Biểu đồ xương cá

## Slide 77
Dummy variable
Height Difference
Worker
Production
Molding
Scratch prevention
Protective film
Inspection
Drying
Injection Machine
Transfer
Packaging
Tool
Temperature
Time
Molding
Dryer
Time
Temperature
Humidity
Material
Feed speed
# of tons
Drying time
Dry temperature
Work Environment
Assembly
Work rotation
Experience
Injection
molding
Injection environment
Temperature
Humidity
Mold closing (weight)
Injection
time
Cooling
time
Nozzle front part
temperature
Coolant temp
Cleanness
Storage room
environment
Temperature
Humidity
Assembly environment
Line length
# of processes
Cleanness
Skill in metal working
Injection
molding skills
Pressure
Injection pressure
Packing
Molding temperature
Weighing
time
Gate
Gate Type
Location
# of Gates
Gate size
Surface
Roughness
Hot Runner
Temperature
Manifold
runner type
Manifolder
Manufacturing
Precision
Mold temperature
Equipment
type
Manufactured date
Hydraulic Oil
Cleanliness
Equipment
ingredient
Manufacturer
Resin
Storage
Type
Distribution
time
Mold opening
Distribution
method
*The 4 categories above are all common to “Case Top”, “Case Front” and “Deco Side”
Cylinder temp
difference
Degree of cushion
4. Ví dụ
Biểu đồ xương cá

## Slide 78
4. Ví dụ
Biểu đồ xương cá
Potential factor
Notes: Show báo cáo mẫu.
Có điểm nào chưa hợp lí?
Cty nhật bao h cũng có biểu đồ xương cá và 5 why bên dưới.

## Slide 79
4. Ví dụ
Biểu đồ xương cá
Customer
Defective Market App.
Current Consumption
Circumstance
Defective Vendor App.
Screen not turned off
when Home key is switched
Installation of heavy app
Alarm setting
Receiving SNS Feed
continuously
Short update
interval
Installation of widget
that access network anytime
App for continuously
receiving notification
is installed
Launch Google Now
Send data in 1 min intervals
Non periodic
Google Sync
LCD turn off time
Set to > 2 min
Synch. setting
Multi account
synchronization
AP compatibility
Protocol violating AP
WiFi
Multiple AP region
RF Band
Low cost
AP
Abnormal connection
Weak
signal
CP Chip Reset/
Hangout
No Service repeated
GPS
Unstable connection
Inside Tunnel
High rises,
Mountain region
Bluetooth
Headset
compatibility
Connection/
disconnection is repeated
Life band
compatibility
Abnormal
connection
Watch
compatibility
Carkit
compatibility
Light Intensity
Brightness set to 100%
Sunlight/Outdoor
SD Card
Contact problem
SD Card broken
USIM contact
problem
Accessory
USB Cable
Cable defect
Used unauthentic
product
Migration
corrosion
Product
Progressive Defect
Touch Panel
Ghost
Baseline error
Memory
Reset/Lockup
Resource
abuse
unit deviation
Sensor deviation
light sensor defect
Proximity sensor
sensing distance
CPU deviation
RF antenna performance
Market App Defect
Vendor improvements
Vendor
problem
Market App.
Screen Wakelock
When Home Key is switched
entry into Sleep mode does not work
Partial Wakelock
Periodic network
connection
Network Socket control error
Receiving game
Notification msg.
Basic App Usage Pattern
Google+ image upload
Use receiver GPS
Weak signal
Excessive
Internet use
Long calls
Google Login
Receive
Noti.
Msg
Network
Sync
Customer usage environment
LCD brightness
Set to above 80%
BT/NFC/LED setting
Set to ON even when not in use
Customer
inexperience with use
GPS linked App
GPS data continuously
Received after home key
switching
Wi-Fi Hotspot
Usage time
Setting error
Not turned off
after use
Notes: Show báo cáo mẫu.
Có điểm nào chưa hợp lí?
Cty nhật bao h cũng có biểu đồ xương cá và 5 why bên dưới.

## Slide 80
4. Ví dụ
Biểu đồ xương cá
Notes: Show báo cáo mẫu.
Có điểm nào chưa hợp lí?
Cty nhật bao h cũng có biểu đồ xương cá và 5 why bên dưới.

## Slide 81
5. Thực hành
Biểu đồ nhân quả
※ Vẽ biểu đồ xương cá
(Thời gian tiến hành: thảo luận 20 phút, thuyết trình 5 phút
Tiêu chuẩn | Điểm
Ý tưởng | 2
Nội dung | 3
Trình bày | 2
Thuyết trình | 2
Điểm tác phong | 1
Tổng | 10

## Slide 82
6. Tổng kết
Biểu đồ xương cá
Biểu đồ xương cá là bức tranh mô tả mối quan hệ giữa nguyên nhân (nhân tố) ảnh hưởng tới kết quả (đặc điểm).
Các nguyên nhân có thể được điều tra và tổ chức
Các phương pháp cải tiến có thể được tổ chức
[Giới thiệu] Sử dụng bút chì và giấy trắng để xây dựng các biểu đồ thay vì sử dụng máy tính

## Slide 83
파레토 도 (Pareto Diagram)
Biểu đồ Pareto
Giới thiệu
Định nghĩa
Phương pháp xây dựng
Ví dụ
Thực hành
6. Tổng kết
Notes: 3분
PT
실습 사례
협상의 개념, 필요성 인식
< 진행 >
- 강사 소개 및 기대 전달
. 협상 관련 강사의 경험을 통한 협상의 중요성
. 협상 역량 강화의 기회
- 학습 목표 제시
- Open 질문
. 평소의 협상 경험은?
. (학습자 답변)
. 협상을 해 본 경험들이 모두 있으니 협상에 대해 이미 많은 것을 이해하고 있다고 판단 됨.
. 늘 해오던 것이므로 평소 경험을 활용하여 협상의 개념, 방법 살펴 보고자 함.

## Slide 84
Biểu đồ Pareto được khai sinh bởi nhà kinh tế học người Ý,
Vilfredo Pareto (1848~1923). Ông đã mô tả mức độ thu nhập bình quân đầu người thông qua biểu đồ (đường phân phối thu nhập, 1897)
→ Năm 1951, tiến sĩ Juran áp dụng biểu đồ Pareto trong quản lý chất lượng
1. Giới thiệu
Doanh thu của 20% sản phẩm chiếm tới 80% tổng doanh thu của cả cửa hàng.
20% dân số chiếm tới 80% tổng giá trị tài sản của một quốc gia.
20% số lượng sai sót chiếm tới 80% tổng số lượng lỗi của một sản phẩm.
20% số lượng quốc gia tham dự Olympics chiếm tới 80% tổng số lượng huy chương…
Biểu đồ Pareto
Notes: Pareto chưa đủ khả năng hoàn thiện biểu đồ này, mãi đến anwm 1951…
Vui: doanh thu 80% phim đến từ 20% nhà sản xuất. Tokyo hot….

## Slide 85
2) Đặc điểm
Các trường hợp về lỗi, sai sót, phàn nàn của khách hàng, sai chức năng, v.v… có thể được chia ra trên cơ sở các nguyên nhân hay hiện tượng và được sắp xếp theo kích cỡ của các cột trong biểu đồ.
Được đặt tên theo nhà kinh tế học người Ý ở thế kỷ 19 Vilfredo Pareto.
Quy tắc 80-20: 80% vấn đề được phân bổ cho 20% các hạng mục
(số ít trọng yếu (vital few) và số nhiều hữu dụng (useful many)).
Giúp tìm ra những trường hợp có vấn đề nhất.
Giúp nhận biết dễ dàng mức độ của từng trường hợp.
Giúp nhận biết ảnh hưởng của từng trường hợp trong tổng thể.
Biểu đồ Pareto có tính thuyết phục cao.
Không yêu cầu tính toán phức tạp, có thể dễ dàng tạo dựng.
1) Định nghĩa
1. Giới thiệu
Biểu đồ Pareto

## Slide 86
Thu thập dữ liệu.
(2) Bổ sung dữ liệu cho từng tiêu chuẩn phân loại.
(3) Tổ chức dữ liệu và tính toán các con số tích lũy.
- Xác định phương pháp và thời gian thu thập dữ liệu.
- Sử dụng check sheet để điều tra không chỉ các kết quả theo con số mà cả về nguyên nhân và mô tả.
Phân chia theo nguyên nhân:
nguyên liệu, máy móc, nhân công, phương pháp.
- Phân chia theo loại:
loại lỗi, địa điểm, quá trình, thời gian
Sắp xếp sự phân loại tùy theo kích cỡ của dữ liệu và nhập dữ liệu.
Mục “other” cần phải được đặt ở cuối.
Tính toán con số tích lũy và sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
3. Phương pháp xây dựng
Biểu đồ Pareto
Các bước xây dựng
Lưu ý
Ví dụ

## Slide 87
Sử dụng Check Sheet để thu thập dữ liệu
Tổ chức các dữ liệu tính toán: con số tích lũy, phần trăm tích lũy
Front filer
Front panel
Door
Roof
Rear filer
Total
Flow
Dust
Gloss blur
Paint underage
Stain
Others
Total
Unevenness
Trunk
dust
flow
unevenness
Paint underage
Gloss blur
stain
others
Defect Item
Number
Cumulative
number
Percent
3. Phương pháp xây dựng
Biểu đồ Pareto

## Slide 88
(4) Tính phần trăm tích lũy
Phần trăm tích lũy = Số lượng tích lũy/ Tổng số * 100(%)
(5) Nhập dòng và cột
- Dòng: Nhập các mục theo thứ tự của số lượng dữ liệu
- Cột: Nhập tổng số lượng lỗi
(6) Xây dựng biểu đồ cột, bắt đầu từ bên trái với cột có giá trị dữ liệu lớn nhất.
- Nhập tổng số lượng lỗi ở góc trái bên trên của biểu đồ.
- Mục ’Others’ sẽ ở phần cuối bên phải
- Nên có từ 5 ~ 7 mức ở trục Y
(7) Sử dụng biểu đồ đường thẳng để thể hiện mức độ ảnh hưởng của lỗi trong tổng số.
- Nhập số % ở trục bên phải
- Bắt đầu từ 0%
Phương pháp xây dựng
Defect No.
dust
flow
Unevenness
Paint underage
Gloss blur
stain
others
Percent
3. Phương pháp xây dựng
Biểu đồ Pareto

## Slide 89
A
B
C
D
E
Other
20
10
7
3
2
8
40
20
14
6
4
16
Classification
Items
# of Data
%
20
30
37
40
42
50
40
60
74
80
84
100
Accumulated
Count
Accumulated
%
20
10
0
A B C D E 기타
50
40
30
20
10
0
A B C D E F
100
50
0
3. Phương pháp xây dựng
Biểu đồ Pareto
Notes: Cột trái: số lượng lỗi
Cột phải: phân trăm lỗi
Đường: cộng dồn tổng số lỗi chiếm bao nhiêu phần tram, cái nào cao thì cải tiến trc

## Slide 90
4. Ví dụ
Biểu đồ Pareto
Trong số các lỗi chức năng radio ảnh hưởng đến hoạt động của điện thoại. Lỗi ‘Call reception/transmission is poor or malfunctioning’ và ‘Received/sent calls are dropped’ xuất hiện tới 75%. Điều này đã được xác nhận và cần được cải thiện.
Symptoms of radio defects | Count
Call reception/ transmission is poor or malfunctioning | 29936
Received/sent calls are dropped | 21922
No SVC | 8780
Received/sent calls are dropped | 3491
Network is not displayed | 2083
No Service | 1088
Low Signal bar | 866
Delayed Roaming | 566
Inquiries on use | 456
◆ Phân tích Lỗi chức năng Radio của điện thoại
Pareto Chart of Radio Defects

## Slide 91
Cost ($)
Count (건)
Phân tích lỗi hoạt động của điện thoại G2 Mini (D620) cho thấy trong số các lỗi chức năng thường gặp, lỗi “Window Stain“ có tần suất xuất hiện cao nhất. Khi các lỗi chức năng được phân tích từ quan điểm chi phí, ta thấy rằng lỗi LCD damage/line cell có tần suất xuất hiện cao nhất.
4. Ví dụ
Biểu đồ Pareto

## Slide 92
■ Các loại lỗi hiện trường (15,198 trường hợp)
4. Ví dụ
Biểu đồ Pareto

## Slide 93
Biểu đồ Pareto của lỗi HBS-800
4. Ví dụ
Biểu đồ Pareto

## Slide 94
◆ Phân tích lỗi FFR
Phân tích lỗi FFR cho thấy các cải tiến nên tập trung vào lỗi ‘S/W’ và ‘Normal (Test OK/Not Reproduced)’
Các cải tiến nên tập trung vào các lỗi ‘board socket defect’, ‘S/W recognition failure’, ‘smartphone holder’, và ‘batteries’
◆ Phân tích lỗi nhận thiết bị
4. Ví dụ
Biểu đồ Pareto

## Slide 95
 | M13 | FFR
Magic Remote Control | 11% | 33%
DVR | 16% | 15%
Network | 13% | 8%
Now&Hot[KR/US] | 18% | 0%
Channel | 5% | 5%
Skype | 9% | 0%
Factory Mode | 7% | 0%
Premium | 5% | 0%
Video | 0% | 7%
LOCK | 5% | 0%
Gesture Recog. | 5% | 0%
Software Update | 0% | 5%
Power | 0% | 5%
SmartS.Function | 2% | 3%
Remote Control | 0% | 9%
Internet | 2% | 1%
External Input List | 0% | 4%
HID | 2% | 0%
Smartworld | 0% | 0%
3D | 0% | 1%
Connectivity | 0% | 1%
Audio | 0% | 3%
Total | 100% | 100%
4. Ví dụ
Biểu đồ Pareto

## Slide 96
‘No Power’, ‘Others’ chiếm tới 90% tổng số lỗi
‘Others’(including NDF), Contact Failure được lựa chọn là mục tiêu của các hoạt động cải tiến.
Pareto Chart of Defects
4. Ví dụ
Biểu đồ Pareto

## Slide 97
Trước cải tiến
#of
defects
Accumulated
Ratio
Sau cải tiến
#of
defects
누적비율
38.1% improvement
Accumulated
Ratio
Noise
Coil
deformed
Short
Withstand Voltage
Impurities/
Dirt
Others
Noise
Coil
deformed
Short
Withstand Voltage
Impurities/
Dirt
Others
4. Ví dụ
Biểu đồ Pareto

## Slide 98
Xây dựng biểu đồ Pareto dựa vào dữ liệu từ bảng dưới
Defect Item | # of defects | Accumulated # of defects | % | Accumulated %
Warping | 98 | 98 | 60.1% | 60.1%
Gap | 33 | 131 | 20.2% | 80.3%
Fold line deviation | 20 | 151 | 12.3% | 92.6%
Scratch | 5 | 156 | 3.1% | 95.7%
Others | 7 | 163 | 4.3% | 100.0%
Total | 163 |  | 100% | 
5. Thực hành

## Slide 99
Bước 1. Nhập dữ liệu
Bước 2. Stat > Quality Tools > Pareto Chart…
5. Thực hành

## Slide 100
5. Thực hành

## Slide 101
Biểu đồ Pareto là công cụ xác định các nguyên nhân căn bản đứng đằng sau các lỗi hiện trường. Do đó, để có thể hiểu một cách toàn diện các nhân tố cùng với các giải pháp, các phân tích bổ sung cần được thực hiện một cách đồng thời.
Phạm vi dữ liệu cần được lựa chọn phù hợp.
Biểu đồ Pareto phù hợp với việc so sánh.
Quy mô định tính cần được số lượng hóa để phục vụ cho mục đích phân loại.
Các mục có tác động lớn nhất cần phải được giải quyết trước nhất. Bởi vì bất cứ hoạt động nào được tiến hành cần chú trọng đến việc tối thiểu hóa chi phí để tối đa hóa kết quả.
Biểu đồ Pareto sẽ trở nên hiệu quả hơn nếu được tạo ra thông qua quá trình brainstorming thay vì một cá nhân bất kỳ.
6. Tổng kết
Biểu đồ Pareto

## Slide 102
Biểu đồ phân bố xác suất (Histogram)
Giới thiệu
Định nghĩa
Phương pháp xây dựng
Thực hành
Các loại biểu đồ Histogram
Notes: 3분
PT
실습 사례
협상의 개념, 필요성 인식
< 진행 >
- 강사 소개 및 기대 전달
. 협상 관련 강사의 경험을 통한 협상의 중요성
. 협상 역량 강화의 기회
- 학습 목표 제시
- Open 질문
. 평소의 협상 경험은?
. (학습자 답변)
. 협상을 해 본 경험들이 모두 있으니 협상에 대해 이미 많은 것을 이해하고 있다고 판단 됨.
. 늘 해오던 것이므로 평소 경험을 활용하여 협상의 개념, 방법 살펴 보고자 함.

## Slide 103
1. Giới thiệu
Bạn sẽ làm gì nếu gặp một bảng dữ liệu như bên trái?
Tổng hợp
Phân loại
Bạn sẽ tổng hợp nó thế nào?
Có những phương pháp tổng hợp nào có thể sử dụng?
Bạn sẽ sử dụng gì để phân loại dữ liệu?
Có những phương pháp phân loại nào?
Histogram

## Slide 104
Histogram (biểu đồ phân bố xác suất/biểu đồ tần suất) là một dạng biểu đồ diễn tả sự phân bổ tần suấtdưới dạng các cột. Thông thường, trong biểu đồ histogram, trục hoành biểu diễn sự phân loại, trục tung biểu diễn tần suất. Trong một số trường hợp, biểu đồ histogram có thể được xây dựng theo cách ngược lại. Các cột thường là các khoảng biến không trùng lặp và các cột được xếp sát nhau.
Histogram là một từ tiếng Anh có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp cổ. Nó là sự kết hợp của “Historia”, nghĩa là “sự mô tả”, “câu chuyện”, “sự giải thích” và từ Graphikos, có nghĩa là “đồ thị”.
Histogram khác với biểu đồ cột thông thường (Bar chart). Biểu đồ cột thông thường (Bar chart) thường không lưu tâm đến trục hoành mà chỉ chú trọng đến chiều cao của cột, trong khi histogram chú ý đến cả trục tung và trục hoành.
2. Định nghĩa
Histogram

## Slide 105
Histogram là một bức tranh mà ở đó một lượng lớn dữ liệu đã thu thập được chia ra thành nhiều phần. Mỗi phần dữ liệu được diễn tả dưới dạng cột. Với một biểu đồ histogram, sự phân bổ dữ liệu sẽ được nhận biết dễ dàng hơn.
Biểu đồ histogram cung cấp một cái nhìn tổng thể về một tập dữ liệu và nó có thể quyết định trung tâm cũng như kích cỡ của sự phân bổ, những việc tưởng chừng không thể nếu chỉ nhìn vào tập dữ liệu ban đầu.
Với việc so sánh các tiêu chuẩn chất lượng, ta có thể ước lượng tỉ lệ lỗi, đồng thời đánh giá khả năng của một quá trình.
Thêm vào đó, việc phân bổ được tạo ra từ nhiều nguồn dữ liệu từ nhiều tầng lớp sẽ giúp so sánh dễ dàng hơn với sự phân bổ khác.
2. Định nghĩa
Histogram

## Slide 106
3. Phương pháp xây dựng
● Các thành phần trong biểu đồ Histogram
1. Lớp/Trường (Class): một cột trong histogram
2. Độ rộng của lớp/trường (Class Width): độ rộng của dữ liệu trong 1 lớp/trường
3. Biên độ (Boundary): Mỗi Class có 2 biên độ, chính là giới hạn trên và giới hạn dưới của một cột. Với 2 cột xếp sát nhau, biên độ dưới của cột này là biên độ trên của cột tiếp theo.
4. Trung điểm (Midpoint): Điểm chính giữa của cột
5. Tần suất: Số dữ liệu trong mỗi Class. Kích cỡ của một Class được xác định bởi tần suất và độ rộng.
2
4
6
8
10
12
8.225
8.245
8.285
8.325
8.265
8.305
8.345
Frequency
Lower boundary
of Class
Class width
Class
Frequency
Midpoint of Class
Characteristics
Histogram

## Slide 107
Thu thập dữ liệu.
Tìm giá trị cực đại và cực tiểu.
3. Tính số lớp (K) (k=√n)
Thông thường, 7~10 lớp là đủ để xây dựng biểu đồ histogram. Tuy nhiên, khi phân loại dữ liệu, các cách tính khác nhau có thể được sử dụng, dưới đây là một số ví dụ.
Đếm số lượng dữ liệu
Một tập dữ liệu nên có khoảng 100 dữ liệu trở lên.
Làm tròn tới số nguyên tiếp theo.
Các bước xây dựng
Lưu ý
Khoảng dữ liệu: Range = MAX – MIN
Tham
khảo
3. Phương pháp xây dựng
Histogram

## Slide 108
4. Xác định độ rộng của lớp
5. Tìm biên độ của lớp
6. Tìm trung điểm của mỗi cột
Biên độ dưới của lớp đầu tiên (BĐD1/Xlow = Xmin – h/2)
Biên độ trên của lớp đầu tiên (BĐT1 = BĐD1 + h)
BĐT1 = BĐD2…
7. Đếm số tần suất
Trung điểm của mỗi cột = (BĐD + BĐT)/2
3. Phương pháp xây dựng
Histogram
Các bước xây dựng
Lưu ý

## Slide 109
8. Vẽ biểu đồ
Vẽ các trục tọa độ, trục hoành biểu diễn lớp, trục tung biểu diễn tần suất
2) Vẽ các cột biểu diễn các lớp và tần suất tương ứng
3) Đánh dấu các giá trị tiêu chuẩn và giá trị đích nếu có
4) Ghi lại các thông tin cần thiết (sản phẩm, quá trình, thời gian, v.v…)
SL=44
Su=50
Product Name : A
Process Name : Process X
Standard: 47.0±3
Period: 2014.7.15
Date of Creation : 2014.7.17
Author : Hong Kil Dong
3. Phương pháp xây dựng
Histogram
Các bước xây dựng

## Slide 110
4. Thực hành
Hình dạng của biểu đồ histogram nói lên điều gì?
Histogram
Ví dụ minh họa

## Slide 111
Loại | Mô tả | Vấn đề | Ghi chú
 |  |  | Sử dụng phân tầng dữ liệu để phân loại dữ liệu
Đối xứng
(Symmetrical Type)
Đối xứng trái phải và tương tự như đường phân phối chuẩn.
Loại phổ biến nhất. Đối với loại này, kiểm tra xem có bao nhiêu lỗi vượt quá tiêu chuẩn.
(b) Răng lược
Toothless Type
(c) Nghiêng Trái/Phải
(Left/Right Leaning Type)
Các Class có tần suất khác nhau, hình dáng giống như lược chải đầu
Giá trị trung bình nằm ở bên trái (phải) của trung tâm phân bổ. Hình dáng của biểu đồ do đó bất đối xứng.
Kiểm tra xem số cột và độ rộng của cột đã hợp lý chưa, hay người đo lường có sai sót gì không, thiết bị đo lường có vấn đề gì không vật liệu, thủ tục, v.v…
Do lý do sai sót trong tiêu chuẩn, giá trị giới hạn thấp hơn bị khống chế và một số giá trị dữ liệu không được lựa chọn. Sản phẩm lỗi gần tới 0.
5. Các loại biểu đồ Histogram
Histogram

## Slide 112
Type | Type Description | Problem Points | Remark
 |  |  | Nâng cao năng lực quá trình hoặc xem lại tiêu chuẩn.
 |  |  | Sử dụng phương pháp phân tầng dữ liệu và vẽ lại histogram
 |  |  | Sử dụng phân tầng dữ liệu và lưu ý sự khác biệt giữa 2 loại phân bổ.
 |  |  | Xác định nguyên nhân và phương pháp cải tiến
(d) Lệch Trái/Phải
(Truncated End Type)
Giá trị trung bình phân bổ ở cực trái (phải). Dốc tần suất lệch về bên trái (phải).
(e) Bình nguyên
(Plateau Type)
(f) Hai đỉnh
Các giá trị tần suất không thay đổi nhiều lắm
Các mức độ tần suất gần trung tâm phân bổ là thấp, trong khi cao hơn về phía bên trái và phải, tạo thành 2 đỉnh khác nhau.
Dạng này phát sinh khi nhiều loại dữ liệu bị trộn lẫn với nhau.
Hình dạng này xuất hiện khi 2 sự phân bổ có giá trị trung bình khác nhau bị trộn lẫn với nhau.
Dữ liệu có thể được trộn lẫn từ 2 máy, 2 loại dữ liệu, v.v.. khác nhau.
Dạng này phát sinh khi mẫu nằm dưới tiêu chuẩn. Rà soát lại việc kiểm tra và đo lường.
(g) Dạng đảo
(Island Type)
Có các khu vực cột tách rời nhau như hình dạng đảo.
Dạng này phát sinh khi các loại phân bổ khác nhau bị trộn lẫn.
5. Các loại biểu đồ Histogram
Histogram

## Slide 113
Check Sheet
Notes: 3분
PT
실습 사례
협상의 개념, 필요성 인식
< 진행 >
- 강사 소개 및 기대 전달
. 협상 관련 강사의 경험을 통한 협상의 중요성
. 협상 역량 강화의 기회
- 학습 목표 제시
- Open 질문
. 평소의 협상 경험은?
. (학습자 답변)
. 협상을 해 본 경험들이 모두 있으니 협상에 대해 이미 많은 것을 이해하고 있다고 판단 됨.
. 늘 해오던 것이므로 평소 경험을 활용하여 협상의 개념, 방법 살펴 보고자 함.

## Slide 114
1. Giới thiệu
Bảng biểu hay bản ghi nhằm mục đích thu thập dữ liệu hỗ trợ cho việc ra quyết định, tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề.
1. Lưu trữ: thu thập dữ liệu cho mỗi hạng mục
2. Kiểm tra: bảng biểu, bản ghi tình trạng
Các loại Check Sheet
1. Phát triển các ý tưởng về các hạng mục dữ liệu cần được thu thập và điều tra, sau đó tổ chức dữ liệu
2. Phát triển các format để tạo bản ghi.
3. Đánh dấu dữ liệu.
4. Thực hiện phân tích trên cơ sở dữ liệu đã thu thập được và thực hiện các biện pháp phù hợp.
Trình tự hoàn thành Check Sheet
Check Sheet

## Slide 115
* Injection Molding Defect List
Time Period
Short shot
Thickness
Length
Scratches
Finishing
Sum
08-10
7
10-12
5
14-16
7
16-18
7
Total Sum
5
5
6
2
6
26
XXXX Year XX Month XX Day
2. Ví dụ
Check Sheet

## Slide 116
* Paint Process Defect List
Product
Paint
Sagging
Thickness
Color
Difference
Scratch
Impurity
Sum
A
3
B
2
C
5
D
3
Total Sum
2
2
3
2
2
13
Others
2
1
2
3
2
2
1
2
XXXX Year XX Month XX Day
2. Ví dụ
Check Sheet

## Slide 117
Phân tầng dữ liệu (Stratification)
Giới thiệu
Định nghĩa
Phương pháp xây dựng
Ví dụ
Thực hành
Tổng kết
Notes: 3분
PT
실습 사례
협상의 개념, 필요성 인식
< 진행 >
- 강사 소개 및 기대 전달
. 협상 관련 강사의 경험을 통한 협상의 중요성
. 협상 역량 강화의 기회
- 학습 목표 제시
- Open 질문
. 평소의 협상 경험은?
. (학습자 답변)
. 협상을 해 본 경험들이 모두 있으니 협상에 대해 이미 많은 것을 이해하고 있다고 판단 됨.
. 늘 해오던 것이므로 평소 경험을 활용하여 협상의 개념, 방법 살펴 보고자 함.

## Slide 118
1. Giới thiệu
Stratification
Để đánh giá chất lượng hàng hoá sản xuất tại 1 vùng A. 5 dữ liệu được thu thập hàng ngày trong vòng 20 ngày, sau đó tập dữ liệu thu thập được sử dụng để xây dựng biểu đồ histogram.
Có vấn đề gì với biểu đồ histogram này và cần khắc phục như thế nào?
Lets Think About This!
(Histogram)

## Slide 119
2. Định nghĩa
Stratification
Sự phân tầng là một quá trình chia 1 nhóm dữ liệu lớn thành các nhóm dữ liệu nhỏ hơn trên cơ sở một đặc điểm chung nào đó.
Điều còn mơ hồ khi dữ liệu chưa được phân tầng sẽ trở nên rõ ràng cụ thể hơn
Thông tin cần thiết và hữu ích từ dữ liệu sẽ được thu thập lại
Dễ dàng hơn trong việc tìm giải pháp cho từng loại đặc điểm riêng biệt.
◇ Lợi ích
◇ Mục đích
Mục đích của sự phân tầng là để so sánh sự phân bổ chất lượng của tổng thể khi chưa được phân tầng với sự phân bổ chất lượng của các nhóm nhỏ hơn sau khi đã được phân tầng nhằm tìm ra nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng hoặc để tìm ra mức độ của sự ảnh hưởng đó.

## Slide 120
Xác định rõ các đặc điểm chất lượng để thực hiện phân tầng dữ liệu.
- Đồng thời, phạm vị số lượng cần được làm rõ.
Đặc điểm chất lượng là gì?
- Tỉ lệ lỗi, sản lượng, độ dài, độ cứng, thành phần hóa học.
- Vận chuyển, thời gian, hiệu suất.
Phạm vi số lượng như thế nào?
- Tổng số sản lượng trong một tháng?
- Có nên giới hạn sản phẩm sản xuất bởi một máy cụ thể?
- Đảm bảo sản lượng phản ảnh kết quả của một team trong tháng.
Việc phân bổ chất lượng cần được xác định cho mỗi đặc điểm chất lượng của sự phân tầng.
Các bước xây dựng
Lưu ý
- Thông thường, biểu đồ histogram được sử dụng để xác định sự phân bổ chất lượng.
3. Phương pháp xây dựng
Stratification

## Slide 121
Điều tra nguyên nhân đằng sau sự phân bổ
Tiến hành phân tầng dữ liệu
- Xác định các nguyên nhân và xác định nguyên nhân nào ảnh hưởng nhất tới sự phân tán đến việc phân bổ và lựa chọn chỉ số cho sự phân tầng dữ liệu.
- Sự phân tầng dữ liệu nên chi tiết nhất có thể (thời gian, nhân công, máy móc, v.v..)
Kiểm tra sự phân bổ chất lượng của các nhóm đã được phân tầng
Xây dựng các biểu đồ histogram sử dụng dữ liệu đã được phân tầng và kiểm tra sự phân bổ dữ liệu.
So sánh sự phân bổ chất lượng của các nhóm nhỏ, so sánh với sự phân bổ chất lượng của tập dữ liệu ban đầu.
Có sự khác biệt nào giữa các giá trị trung bình của các nhóm nhỏ?
Có sự khác biệt nào giữa các đường phân bổ của các nhóm nhỏ?
Tại sao có quá nhiều sự phân tán trong đường phân bổ chất lượng?
3. Phương pháp xây dựng
Stratification
Các bước xây dựng
Lưu ý

## Slide 122
Trong trường hợp xuất hiện biểu đồ histogram dạng hai đỉnh…
- Hai dữ liệu khác nhau bị trộn lẫn.
- Dữ liệu không đồng nhất
- Kết quả của các loại nguyên liệu, nhân công, máy móc, phương pháp làm việc khác nhau
+
Dữ liệu được phân tầng
4. Ví dụ
Stratification

## Slide 123
60
50
40
30
20
10
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8
# of Lots
# of Defects per Lot
Total
n = 265
40
30
20
10
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8
# of Defects per Lot
Team A
n = 137
40
30
20
10
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8
# of Defects per Lot
Team B
n = 128
4. Ví dụ
Stratification

## Slide 124
Height
Weight
Chưa phân tầng dữ liệu
Đã phân tầng
Height
Weight
Men
Women
4. Ví dụ
Stratification

## Slide 125
Thực hành và thảo luận
5. Thực hành
Stratification

## Slide 126
1) Kiểm tra kết quả của sự phân bổ qua quá trình phân tần dữ liệu dựa trên các nhân tố khác nhau.
Phân tầng dữ liệu chất lượng thành nhiều nhóm dựa trên các nhân tố (nguyên nhân) tác động đến sự phân bổ.
- Nếu chất lượng thay đổi theo thời gian ………………………………………….. phân tầng theo thời gian
- Nếu chất lượng thay đổi theo công việc………………phân tầng theo nhân công
- Nếu chất lượng thay đổi theo máy móc…………………….…… phân tầng theo máy móc
Dữ liệu phải tồn tại tương ứng với các nhân tố.
Để thực hiện phân tầng dữ liệu dựa trên các nhân tố khác nhau, cần có các bản ghi của dữ liệu tương đương với dữ liệu chất lượng
Sự phân bổ chất lượng cần được tổ chức theo cùng một phương pháp.
Chất lượng cần được thể hiện qua đường phân bổ. Loại dữ liệu này cần được duy trì ở dạng dễ dàng so sánh. Nếu không, các lợi ích của việc phân tầng dữ liệu sẽ không được thể hiện.
7) Dữ liệu cần được tổ chức theo các cách sau:
- Sử dụng histogram hoặc bảng phân bổ tần suất.
- Trình bày dữ liệu bằng cách sử dụng độ lệch chuẩn và các giá trị trung bình.
- Trình bày dữ liệu sử dụng biểu đồ kiểm soát.
* Trong các phương pháp sử dụng, histogram là đơn giản dễ nhất.
Chú ý
6. Tổng kết
Stratification

## Slide 127
※ Các phương pháp phân tầng dữ liệu được sử dụng trong thực tế
Mục | Mô tả
Theo thời gian | Tập hợp dữ liệu được tạo trong cùng một khoảng thời gian vào một nhóm. Theo ngày, ban ngày và ban đêm, tuần, tháng, mùa…
Theo nhân công | Theo team, theo mức độ kĩ năng, theo nhân công mới/cũ, phụ nữ và đàn ông, tuổi, v.v…
Theo máy móc | Chủng loại, cũ/mới, cấu trúc, hoạt động, công cụ, dây chuyền, nhà máy
Theo phương pháp làm việc / Theo điều kiện làm việc | Nhiệt độ, áp suất, tốc độ, phương pháp, nơi chốn, vòng quay, thời tiết, độ ẩm, ánh sáng.
Theo nguyên liệu | Nhà cung cấp, thành phần, theo lô, nhãn, ngày mua, kích thước, …
Theo việc kiểm tra / Theo việc đo lường | Người thực hiện, công cụ, cách thức kiểm tra, cách thức đo lường
6. Tổng kết
Stratification

## Slide 128
Biểu đồ tán xạ (Scatter Plot)
Giới thiệu
Định nghĩa
Phương pháp xây dựng
Ví dụ
Thực hành
Notes: 3분
PT
실습 사례
협상의 개념, 필요성 인식
< 진행 >
- 강사 소개 및 기대 전달
. 협상 관련 강사의 경험을 통한 협상의 중요성
. 협상 역량 강화의 기회
- 학습 목표 제시
- Open 질문
. 평소의 협상 경험은?
. (학습자 답변)
. 협상을 해 본 경험들이 모두 있으니 협상에 대해 이미 많은 것을 이해하고 있다고 판단 됨.
. 늘 해오던 것이므로 평소 경험을 활용하여 협상의 개념, 방법 살펴 보고자 함.
Tìm mối qhe tương quan giữa 2 bộ dữ liệu
Ví dụ: có ai có thể chắc chắn đc rằng độ ẩm và nhiệt độ có liên quan đến nhau hay ko?

## Slide 129
1. Giới thiệu
Scatter Plot
Những công cụ như là biểu đồ Pareto và Historgram được sử dụng để phân tích một loại dữ liệu. Nhưng trong một số trường hợp, cần phải cân nhắc đến mối liên hệ giữa 2 loại dữ liệu khác nhau, không chỉ một loại.
Khi Biểu đồ nhân quả được xây dựng, rất nhiều nhân tố có liên quan tới đặc điểm. Trong trường hợp này, cần phải điều tra kĩ càng hơn việc có hay không mối liên hệ giữa đặc điểm và các nhân tố, hay điều gì sẽ xảy đến với đặc điểm nếu các nhân tố được quy cho một giá trị nhất định.
Biểu đồ tán xạ là công cụ được sử dụng để xác định mối liên hệ giữa đặc điểm (output) và nhân tố (nguyên nhân) của hai biến. Mối quan hệ này cần được minh họa bằng đồ thị. Biểu đồ tán xạ được sử dụng trong giai đoạn điều tra nguyên nhân.

## Slide 130
2. Định nghĩa
Scatter Plot
Trong biểu đồ tán xạ, mối quan hệ giữa hai dữ liệu đo lường X và Y (một cặp dữ liệu) có thể được thể hiện bằng các chấm tròn trên hệ trục tọa độ.
Bằng cách sử dụng các chấm tròn như vậy, dựa vào hình dáng tổng thể và mức độ tập trung của các chấm tròn, ta có thể biết được mối quan hệ giữa các biến dữ liệu là mạnh hay yếu.
Notes: Ví dụ: có mối quan hệ nào giữa độ tuổi và thu nhập hay ko?
Dựa vào dữ liệu nào để xác định mqh đó?

## Slide 131
3. Phương pháp xây dựng
Scatter Plot
1. Tập hợp các cặp dữ liệu và trình bày vào bảng dữ liệu.
2. Vẽ biểu đồ tán xạ bằng Excel hoặc Minitab.
Bảng dữ liệu bên dưới là kết quả đo độ dày và cân nặng của một linh kiện sản xuất bởi hai quá trình A và B khác nhau. Xác định mối quan hệ giữa độ dày và cân nặng của linh kiện này.

## Slide 132
3. Phương pháp xây dựng
Scatter Plot

## Slide 133
3. Phương pháp xây dựng
Scatter Plot

## Slide 134
Dữ liệu có cần được phân tầng hay không?
☞ Nếu dữ liệu phân tích có biểu đồ như trên, chúng ta nên tiếp tục tiến hành các biện pháp phân tích bổ sung.
3. Phương pháp xây dựng
Scatter Plot

## Slide 135
4. Ví dụ
Scatter Plot
Biểu đồ tán xạ của Giá bán trung bình và Lợi nhuận trung bình
Dường như có mối quan hệ tuyến tính tích cực giữa giá bán trung bình và lợi nhuận trung bình

## Slide 136
Biểu đồ tán xạ giữa sự khác biệt đo lường và sức bền
4. Ví dụ
Scatter Plot
Dường như có mối quan hệ tuyến tính tích cực giữa sự khác biệt đo lường và sức bền

## Slide 137
Nếu hai loại dữ liệu của các nhân tố và đặc điểm tương ứng có mối quan hệ tuyến tính, ta có thể nói có tồn tại sự tương quan giữa chúng. Dựa vào hình dạng của biểu đồ mà ta có thể biết được sự tương quan đó như thế nào.
Khi biểu đồ tán xạ được hình thành, kiểm tra mối quan hệ giữa 2 loại dữ liệu
Mối tương quan tích cực
- Nếu X tăng thì Y cũng tăng
Các loại biểu đồ tán xạ
Scatter Plot

## Slide 138
Mối tương quan tích cực yếu
- Nếu X tăng thì Y cũng tăng nhưng không đáng kể. Như vậy, ngoài X, các nhân tố khác cũng tác động tới Y và cần được lưu ý.
Mối tương quan tiêu cực
- Nếu X tăng thì Y giảm.
Các loại biểu đồ tán xạ
Scatter Plot

## Slide 139
Mối tương quan tiêu cực yếu
- Nếu X tăng thì Y giảm, tuy nhiên mức độ không lớn. Như vậy, ngoài X, tồn tại các nhân tố khác cũng tác động tới Y và cần được lưu ý.
Không có sự tương quan
- Nếu không có sự tương quan giữa X và Y, các điểm sẽ tập hợp lại giống hình tròn.
Các loại biểu đồ tán xạ
Scatter Plot

## Slide 140
Không có mối tương quan tuyến tính
- Mối tương quan giữa X và Y có thể được diễn tả bằng thứ tự của đường cong thứ 2 hoặc thứ 3
Các loại biểu đồ tán xạ
Scatter Plot
Notes: Ví dụ: Vẻ đẹp của phụ nữ .

## Slide 141
Thực hành và thảo luận
5. Thực hành
Scatter Plot

## Slide 142
Scatter Plot
Dưới đây là dữ liệu từ 1 cuộc khảo sát.
Có mối liên hệ nào giữa độ tuổi và thu nhập hàng tháng hay không?
Thu nhập có tăng khi độ tuổi tăng không?
age | income
33 | 200
33 | 120
31 | 210
21 | 80
35 | 170
21 | 100
39 | 190
49 | 300
56 | 150
32 | 100
22 | 100
46 | 150
27 | 60
41 | 250
27 | 60
32 | 150
28 | 70
41 | 130
22 | 60
55 | 110
22 | 70
31 | 220
21 | 80
24 | 50
26 | 120
21 | 80
20 | 120
22 | 130
29 | 100
44 | 120
32 | 70
42 | 200
26 | 50
34 | 100
43 | 120
47 | 130
35 | 90
32 | 80
26 | 80
53 | 150
52 | 200
23 | 100
33 | 110
56 | 350
48 | 230
34 | 90
23 | 70
37 | 120
59 | 230
38 | 60
5. Thực hành

## Slide 143
Biểu đồ scatter plot có thể được áp dụng cho kiểu dữ liệu nào?
Xây dựng 1 tình huống có thể sử dụng catter plot.
(20 min discussion, 10 min presentation)
6. Thảo luận
Scatter Plot

## Slide 144
7. Tổng kết
Scatter Plot
Có điều gì bất thường hay không?
Kiểm tra nhu cầu phân tầng dữ liệu
Từ biểu đồ scatter plot, những hạng mục sau cần được kiểm tra
Nếu data resume tồn tại, phân tích và kiểm tra bổ sung có thể thực hiện được.

## Slide 145
Biểu đồ (Graph)
Giới thiệu
Ví dụ
Thực hành
Tổng kết
Notes: 3분
PT
실습 사례
협상의 개념, 필요성 인식
< 진행 >
- 강사 소개 및 기대 전달
. 협상 관련 강사의 경험을 통한 협상의 중요성
. 협상 역량 강화의 기회
- 학습 목표 제시
- Open 질문
. 평소의 협상 경험은?
. (학습자 답변)
. 협상을 해 본 경험들이 모두 있으니 협상에 대해 이미 많은 것을 이해하고 있다고 판단 됨.
. 늘 해오던 것이므로 평소 경험을 활용하여 협상의 개념, 방법 살펴 보고자 함.

## Slide 146
1. Giới thiệu
Graph
Đồ thị biểu diễn giá trị tương đối của hai hay nhiều đối tượng có liên quan tới nhau. Qua đồ thị, việc so sánh và nhận biết sẽ trở nên dễ dàng hơn.

## Slide 147
Để so sánh các nhóm | Biểu đồ cột (Bar Chart) Biểu đồ phân bố xác suất (Histogram) Biểu đồ tâm (Radial Chart)
Để so sánh thành phần | Biểu đồ quạt (Pie Chart) Doughnut Chart Biểu đồ cột chồng (Stacked Bar Chart)
Đánh giá dữ liệu theo thời gian | Biểu đồ đường (Line Chart) Horizon Chart Flow Map
Đánh giá mức độ phân tán | Scatter Plot Bubble Plot Matrix Chart Network Diagram
Diễn tả thông tin vị trí và kết nối dữ liệu | Density Map Choropleth Map Dot Plot Map
● Phân loại biểu đồ theo mục đích
1. Giới thiệu
Graph

## Slide 148
Biểu đồ cột:
Trong biểu đồ cột, dữ liệu có thể được so sánh dễ dàng qua kích cỡ của các cột.
2. Biểu đồ đường:
Biểu đồ đường được sử dụng trong tình huống dữ liệu phân tích thay đổi theo thời gian.
3. Biểu đồ vùng:
Biểu đồ vùng cũng được sử dụng để so sánh các loại dữ liệu theo kích cỡ của vùng.
4. Biểu đồ tán xạ:
Biểu đồ tán xạ được dùng để so sánh giữa hai loại dữ liệu.
5. Biểu đồ tam giác:
Biểu đồ tam giác được sử dụng khi 3 loại dữ liệu có tương quan với nhau.
6. Pictograph:
Pictographs được sử dụng khi dữ liệu được diễn tả dưới dạng hình ảnh để tạo nên sự chú ý.
● Các loại biểu đồ thông dụng và mục đích
1. Giới thiệu
Graph

## Slide 149
Xác định thông điệp mà bạn muốn truyền đạt
Tập trung vào nội dung chính.
Lựa chọn phương pháp tối ưu.
Sử dụng thiết kế đơn giản và rõ ràng
Diễn giải hành động cần tiến hành.
● Những nguyên tắc khi sử dụng biểu đồ:
1. Giới thiệu
Graph

## Slide 150
2. Ví dụ
Graph

## Slide 151
Graph
(1) Bar Graph
(4) Scatter Plot
(2) Line Graph
(5) Triangle Graph
x
y
x
(3) Area Graph
(6) Pictograph
C
A
B
Japan
France
UK
2. Ví dụ

## Slide 152
Graph
Mật độ dân cư Hàn Quốc năm 2010
Man
woman
2. Ví dụ

## Slide 153
Stock Chart
Graph
2. Ví dụ

## Slide 154
Misuse – Pictographs
Graph

## Slide 155
(English record graph)
(English record graph)
(English record graph)
(English record graph)
(English record graph)
Notes: These graphs show how grades in English have changed over the past 2 years.
The grades have moved up and down but during the last 2 years, overall, it has shown an upward trend of 10 points from 75 to 85 points.
Also, it is easy to make a comparison of grades because the bottom of the graph is marked with a 0 and with one look the reader can read the overall trend. You can say they are rather plain graphs.
The 10 point increase on the graphs indeed look like a 10 point increase and although the increase is big, it is not such a radical improvement.
While Na’s English grade has increased slightly, but Mr. Cho, who has taught him English lessons for the past 2 years, might want to emphasize the increase even more to Na’s parents.
This way they will continue to entrust him with their son’s education. However, for this purpose, the graphs are rather unsatisfactory.
To make the increase look more dramatic the bottom empty space in graph 1 was removed in graph 2.
The data are the same but the bottom has been cut out. Consequently, the grade curve occupies 1/3 the height of the entire graph.
We have not employed any trickery but the impression the graph projects has become very different.
The bottom part of graph has become hidden and the slightest increase looks magnified.
When Mr. Cho thinks about the high income he earned during the past 2 years teaching Na, he could be tempted to use other methods – methods that are essentially deceptions, but could be more effective in dramatizing the look of the increase.
As illustrated in the next graph, by changing the intervals of the vertical axis, small changes can be made to look larger.
When the vertical axis scale is changed to go from 75 points to 85 points, the effectiveness of Mr. Cho’s tutoring has become magnified.
When he shows Graph 3 to the parents of Na and claim “his grades has improved dramatically by 10 points”, Na’s parents would be very satisfied.
In a similar fashion, the horizontal axis can be tailored to meet the intentions of the person creating the graph.
First select the starting point and ending point of the axis that transforms the graph to the desired shape.
If Mr. Cho feels that showing only the recent grades could be more advantageous for him, he could draw the graph to show only the test grades starting from the 18th session, as shown in the next graph.
Mr. Cho will think of Graph 4 as a better alternative when he wants to show that as a result of his tutoring, the grades are steadily on an upward trend.
The intervals on the horizontal axis can be altered to show changes in data to correspond to the intentions of the author, whatever it may be.
If the interval spacing is narrow, the vicissitudes of the graph in the vertical direction would be magnified. In contrast, stretching the interval spacing would flatten out the vertical vicissitudes.
If Mr. Cho wants to convey the message to the parents that Na’s grades are rising but because they are fluctuating, Na needs to concentrate more on his studies, what type of graph should he turn to?
All he has to do is narrow the horizontal axis of the graph.
A graph with a narrowed horizontal axis (Graph 5) is sufficient to give the impression of severe grade fluctuating trend.

## Slide 156
Thực hành và thảo luận
4. Thực hành
Scatter Plot

## Slide 157
5. Tổng kết
Graph
Mục đích cần được xác định rõ.
Thông điệp cần được thể hiện qua các điểm chính.
Càng súc tích càng tốt
Ghi các thông tin cần thiết vào biểu đồ.
Những lưu ý khi xây dựng biểu đồ
Nhìn vào toàn cảnh
Nhìn vào chi tiết cùng lúc với tổng thể
Tìm kiếm mối quan hệ hay tỉ lệ giữa các điểm dữ liệu.
Kiểm tra nếu biểu đồ thỏa mãn giá trị tiêu chuẩn, giá trị tham chiếu, giá trị mục tiêu đã quy định.
Nếu có bất cứ điều gì bất thường, cần tìm hiểu rõ nguyên nhân
Những lưu ý khi diễn giải
Meaningful Clue
With Data Resume…

## Slide 158
M4. Kiểm định
Kiểm định giả thuyết

## Slide 159
Đôi điều suy ngẫm
Thống kê
  Thống kê mô tả
  Thống kê suy luận
    Thống kê bằng phương pháp giải thích / tóm tắt / mô tả dữ liệu (Phương pháp lượng hóa, đồ thị)
    Thống kê được thực hiện mà qua đó rút ra kết luận về đặc điểm tổng thể từ dữ liệu mẫu. Dựa trên thống kê suy luận, một loạt các quyết định về tổng thể có thể được thực hiện
    Tóm tắt dữ liệu
    (Tổng, trung bình, phân phối..)
    Phân tích đồ thị
    Xác minh giả thuyết
    Dự đoán
Chiều dài của linh kiện A được cho là gây ra lỗi trong thành phẩm. Người ta tiến hành thu thập và đo đạc độ dài của linh kiện A OK và NG. Các kết quả đo đạc được trình bày trong bảng bên phải.
Có sự khác biệt nào về chiều dài của linh kiện A OK và NG hay không?
Nhóm | Kích thước | Trung bình | Min | Max
OK | 110, 108, 105, 102, 118, 101, 105, 110, 117 | 108.4 | 101 | 118
NG | 105, 110, 113, 115, 108, 118, 109, 105, 120 | 111.4 | 105 | 120
Báo cáo cho thấy có một sự gia tăng đột biến về số lượng sản phẩm bán ra bị một lỗi điển hình. Do đó, người ta tiến hành kiểm tra lại 200 sản phẩm đang chờ xuất kho, và phát hiện tỷ lệ lỗi là 5000 ppm. Có thể nói rằng tỷ lệ lỗi trong tương lai sẽ là 5000 ppm?

## Slide 160
Lấy mẫu
(Phương pháp và số lượng lấy mẫu là rất quan trọng)
Tổng thể
Thống kê mẫu
Trung bình mẫu (Xbar)
Phương sai mẫu
Ước lượng
 Hành động
① Nếu phép đo được thực hiện với mỗi phần tử thuộc tổng thể thì….
“Chiều dài của linh kiện A từ những sản phẩm OK ngắn hơn chiều dài của linh kiện A từ những sản phẩm NG là 3 mm”
② Nếu phép đo được tiến hành với mẫu được rút ra từ tổng thể thì…
(1) Chúng ta có thể khẳng định chiều dài của linh kiện A từ những sản phẩm OK ngắn hơn chiều dài của linh kiện A từ những sản phẩm NG là 3 mm hay không?
Làm thế nào để bạn phản bác được rằng điều đó phụ thuộc vào mẫu?
 Vấn đề kiểm định giả thuyết
(2) Loại phân phối nào mà những linh kiện A từ nhóm sản phẩm OK nên có?
 Vấn đề về ước lượng
Thang đo
(Trung bình tổng thể
Phương sai tổng thể)
Chiều dài của linh kiện A được cho là gây ra lỗi trong thành phẩm. Người ta tiến hành thu thập và đo đạc độ dài của linh kiện A OK và NG. Các kết quả đo đạc được trình bày trong bảng bên phải.
Đôi điều suy ngẫm
Nhóm | Kích thước | Trung bình | Min | Max
OK | 110, 108, 105, 102, 118, 101, 105, 110, 117 | 108.4 | 101 | 118
NG | 105, 110, 113, 115, 108, 118, 109, 105, 120 | 111.4 | 105 | 120

## Slide 161
Kiểm định giả thuyết (Hypothesis verification)
Giới thiệu
Định nghĩa
Các loại kiểm định giả thuyết
Các bước kiểm định giả thuyết
Sử dụng Minitab để tính P-value
Notes: 3분
PT
실습 사례
협상의 개념, 필요성 인식
< 진행 >
- 강사 소개 및 기대 전달
. 협상 관련 강사의 경험을 통한 협상의 중요성
. 협상 역량 강화의 기회
- 학습 목표 제시
- Open 질문
. 평소의 협상 경험은?
. (학습자 답변)
. 협상을 해 본 경험들이 모두 있으니 협상에 대해 이미 많은 것을 이해하고 있다고 판단 됨.
. 늘 해오던 것이므로 평소 경험을 활용하여 협상의 개념, 방법 살펴 보고자 함.

## Slide 162
“Thống kê” là “Nghệ thuật để đưa ra quyết định”.
1. Giới thiệu
Thống kê giúp hỗ trợ việc ra quyết định trong những tình huống không rõ ràng.
Sử dụng những phân tích khoa học nhằm xác định tình trạng một cách rõ ràng.
Kiểm định giả thuyết
EX 1 : Vấn đề về xác định mức độ ồn sau khi đã thực hiện giải pháp nhằm cải thiện tiếng ồn.
EX 2 : Vấn đề kiểm tra lại mức giảm thiểu tiếng ồn tối thiểu phải giảm được 28dB sau khi thực hiện giải pháp để cải thiện vấn đề tiếng ồn.
EX 3 : Vấn đề tỷ lệ sản phẩm lỗi trên dây chuyền sản xuất khi sử dụng linh kiện do nhà cung cấp A sản xuất có cao hơn khi sử dụng linh kiện do nhà cung cấp B sản xuất hay không.
EX 4 : Vấn đề kiểm tra xem tỷ lệ lỗi có giảm 5% khi sử dụng linh kiện từ nhà cung cấp A hay không.
Notes: Bắt đầu từng phần giới thiệu

## Slide 163
2. Định nghĩa
Kiểm định giả thuyết
Kiểm định giả thuyết thống kê là…
Thiết lập giả thuyết về đặc điểm của tổng thể
(VD: Chiều cao trung bình của người trưởng thành ở Việt Nam là 180 cm)
Lấy mẫu đại diện cho tổng thể
(VD: Ngẫu nhiên lựa chọn 100 người trên 20 tuổi)
Đánh giá tính xác thực của giả thuyết thông qua các dữ liệu mẫu.
(VD: Chiều cao trung bình của người trưởng thành tại Việt Nam không phải 180cm)
Giả thuyết H0 (Null Hypothesis)
Giả thuyết được dự báo là sẽ bị loại bỏ ngay từ đầu vì xác suất để nó xảy ra trong thực tế là rất thấp.
VD: Chiều cao trung bình của người Việt Nam trưởng thành là 180 cm.
Giả thuyết H1 (Alternative Hypothesis)
Giả thuyết được chấp nhận khi H0 bị bác bỏ.
Thông thường, những gì chúng ta muốn khẳng định là chính xác sẽ được chọn làm H1.
VD: Chiều cao trung bình của người Việt Nam trưởng thành không là 180 cm.
Mức ý nghĩa (sai số cho phép) (Significant level) (α)
Là giới hạn dung sai của một nhận định không chính xác rằng H0 là sai trong khi thực tế H0 lại chính xác VD: Xác suất để khẳng định chiều cao trung bình của người Việt Nam trưởng thành không là 180 cm trong khi thực tế chính là 180 cm.
Độ tin cậy (1-α) (Confidence interval)
Là xác suất để nhận định chính xác khi giả thuyết H0 là đúng.
Lấy mẫu
(Phương pháp và số lượng lấy mẫu là rất quan trọng)
Tổng thể
Thống kê mẫu
Trung bình mẫu (Xbar)
Phương sai mẫu
Ước lượng
 Hành động
Thang đo
(Trung bình tổng thể
Phương sai tổng thể)
Notes: Giả thiết vô hiệu (giả thuyết không (H0)) là gì?
H0 là một phát biểu (đẳng thức hoặc bất đẳng thức) liên quan đến tham số của tổng thể. Giả thiết vô hiệu là giả thiết ngược với giả thiết chính. Thường người ta muốn bác bỏ giả thiết vô hiệu. Ví dụ: H0: Không có sự khác biệt giữa hai nhóm, không có mối tương quan giữa X và Y. H0 thường được giả định đúng trong thủ tục kiểm định giả thuyết. Và người ta sẽ cố tìm cách để chứng minh H0 sai. Ví dụ một tuyên bố của nhà sản xuất thường bị nghi ngờ và để trong phát biểu trong H0.
Giả thuyết khác, giả thiết đảo(Ha) là gì?
Ha là phát biểu ngược với H0 Ha được kết luận là đúng nếu H0 bị bác bỏ Nhà nghiên cứu mong muốn ủng hộ Ha và nghi ngờ H0 Nhiệm vụ của tất cả kiểm định giả thuyết hoặc là bác bỏ H0 hay không bác bỏ H0
- Ý nghĩa của p-value, sig là xác suất của dữ liệu xảy ra nếu giả thiết vô hiệu H0 là đúng. Nghĩa là có bao nhiêu phần trăm của dữ liệu thỏa mãn trị số P. Giả sử P =2%, thì có 2% dữ liệu trong bộ số liệu thỏa mãn điều kiện nào đó. Lưu ý không được hiểu là : xác suất của giả thiết vô hiệu H0 là 2%, hay P(H0)=2% , mà phải hiểu ở đây là xác suất của dữ liệu xảy ra Logic của trị số P là chứng minh nghịch đảo, chứng minh phủ định: -Nếu giả thiết vô hiệu H0 là đúng thì dữ liệu không thể xảy ra. -Dữ liệu xảy ra -Nên giả thiết vô hiệu H0 là không đúng.

## Slide 164
1 Sample t-Test
2 Sample t-Test
1 Proportion Test
2 Proportion Test
Paired t-Test
Phân tích phương sai (ANOVA)
Test for Equal Variances
Chi-sq. Test
Phương pháp kiểm định phụ thuộc vào kiểu dữ liệu
Phương pháp kiểm định giả thuyết khi tính chất
của phần tử (Y) là loại dữ liệu liên tục
So sánh sự khác biệt giữa trung bình mẫu và giá trị cụ thể đã biết hoặc đưa ra giả định
So sánh giá trị trung bình từ 2 tổng thể khác nhau
So sánh trung bình của 3 tổng thể trở lên
Kiểm tra những khác biệt trong cùng một tổng thể
So sánh phân phối của các tổng thể khác nhau
So sánh tỷ lệ lỗi trong một tổng thể với một tỷ lệ lỗi nhất định
So sánh tỷ lệ lỗi giữa 2 tổng thể khác nhau
Khi giả thuyết về chiều dài của một sản phẩm là quan trọng
VD: Chúng ta muốn biết liệu các tỷ lệ lỗi cho chiều dài sản phẩm có giảm xuống 3% nếu các phương pháp sản xuất mới được thực hiện.
VD: Chúng ta muốn biết liệu chiều dài sản phẩm có thay đổi khi phương pháp sản xuất mới được áp dụng.
3. Các loại kiểm định giả thuyết
Phương pháp kiểm định giả thuyết khi tính chất
của phần tử (Y) là loại dữ liệu rời rạc
So sánh phân phối lỗi giữa 2 tổng thể khác nhau
VD: Chúng ta muốn biết liệu có sự khác biệt giữa sự phân phối các loại lỗi của mỗi chuyền hay không.
VD: Chúng ta muốn biết liệu chiều dài sản phẩm có là 25 cm khi áp dụng phương pháp sản xuất khác.
VD: Chúng tôi muốn biết liệu tỷ lệ lỗi có thay đổi nếu việc cải tiến mới được thực hiện.
VD: Chúng ta muốn biết liệu chiều dài sản phẩm có thay đổi với những sản phẩm được xử lý nhiệt hay không.
VD: Chúng ta muốn biết liệu chiều dài của các sản phẩm được sản xuất giữa ba máy khác nhau có giống nhau hay không.
VD: Chúng ta muốn biết liệu việc phân phối của các sản phẩm được sản xuất bởi ba máy khác nhau có giống nhau hay không.
Kiểm định giả thuyết

## Slide 165
4. Các bước kiểm định giả thuyết
Bước 1
Làm rõ nhận định
cần được kiểm chứng
Các bước kiểm định giả thuyết
Lưu ý
Tình huống
Bước 2
Đặt giả thuyết
H0:
Giống/không có thay đổi
H1:
Khác/có sự thay đổi
Bước 3
Lựa chọn mức ý nghĩa
Mức sai lệch khi đưa ra quyết định
Có thể là 1%, 5%, 10%,… nhưng thông thường nếu không có quy định đặc biệt thì mức này là 5%
Bước 4
Lấy mẫu và tiến hành đo đạt
Mẫu phải đại diện cho tính chất chung của tổng thể
Dữ liệu liên tục: Tối thiểu 12 mẫu
Dữ liệu rời rạc: Tối thiểu 100 mẫu
Bước 5
Tính giá trị P-value
Sử dụng Minitab
P-Value = 0.326
Bước 6
Kết luận
Nếu P>α, Lựa chọn H0
Nếu P<α, Bác bỏ H0, lựa chọn H1
P > α, lựa chọn H0
Có thể nói chiều cao trung bình của người Việt Nam trường thành là 180 cm.
Chiều cao trung bình của người Việt Nam trường thành có phải 180 cm hay không?
H0: μ = 180
H1: μ ≠180
α= 5% (0.05)
Thu thập số liệu về chiều cao một cách ngẫu nhiên từ 100 người tại LG
Kiểm định giả thuyết
Sắp xếp các nhánh to theo các thứ tự của các nhân tố
Đánh dấu nhân tố quan trọng nhất
pvalue là giá trị nhỏ nhất của α (được tính từ trị thống kê) mà qua đó kết quả kiểm định là có ý nghĩa thống kê

## Slide 166
5. Sử dụng Minitab để tính P-value
1 Sample t-Test
Chúng ta cần biết liệu sản phẩm A được sản xuất có khối lượng tương đương với mức tiêu chuẩn là 150g hay không. Tiến hành lấy mẫu và đo đạt số liệu trên 15 mẫu sản phẩm A, thu được bảng số liệu dưới đây.
Biết khối lượng của sản phẩm A tuân theo phân phối chuẩn. Chúng ta có thể khẳng định khối lượng của sản phẩm A là 150g hay không?
Giả thuyết là gì? (Thiết lập giả thuyết)
Cần sử dụng phương pháp kiểm định thống kê nào?
μ = 150 vs ≠ 150
1 Sample t-Test
So sánh sự khác biệt giữa trung bình mẫu và giá trị cụ thể đã biết hoặc đưa ra giả định
Giả thuyết: H0 : μ = giá trị cho trước / H1: μ ≠ giá trị cho trước
Kiểm định giả thuyết
Notes: Từ trang này dùng minitab . Giữ đề bài cố định trong video

## Slide 167
5. Sử dụng Minitab để tính P-value
1 Sample t-Test
So sánh sự khác biệt giữa trung bình mẫu và giá trị cụ thể đã biết hoặc đưa ra giả định
Giả thuyết: H0 : μ = giá trị cho trước / H1: μ ≠ giá trị cho trước
Kiểm định giả thuyết

## Slide 168
P-value nhỏ hơn mức ý nghĩa α = 0.05, do đó, bác bỏ giả thuyết H0
 Không thể khẳng định khối lượng của sản phẩm A đạt mức tiêu chuẩn 150g.
5. Sử dụng Minitab để tính P-value
1 Sample t-Test
So sánh sự khác biệt giữa trung bình mẫu và giá trị cụ thể đã biết hoặc đưa ra giả định
Giả thuyết: H0 : μ = giá trị cho trước / H1: μ ≠ giá trị cho trước
Kiểm định giả thuyết
Notes: Xổ kết luận ra bên dưới

## Slide 169
H0 bị bác bỏ do chủ thể kiểm định, H0(150g), nằm ngoài khoảng tin cậy (đường màu xanh).
5. Sử dụng Minitab để tính P-value
1 Sample t-Test
So sánh sự khác biệt giữa trung bình mẫu và giá trị cụ thể đã biết hoặc đưa ra giả định
Giả thuyết: H0 : μ = giá trị cho trước / H1: μ ≠ giá trị cho trước
Kiểm định giả thuyết

## Slide 170
So sánh giá trị trung bình từ 2 tổng thể khác nhau
Giả thuyết H0 : μ1 = μ2 / H1 : μ1 ≠ μ2
2 Sample t-Test
Khác biệt = μ (sản phẩm tốt) - μ (sản phẩm lỗi)
2 Sample t-Test
5. Sử dụng Minitab để tính P-value
Giả thuyết là gì? (Thiết lập giả thuyết)
Cần sử dụng phương pháp kiểm định thống kê nào?
Kiểm định giả thuyết
Chiều dài của linh kiện A được cho là gây ra lỗi trong thành phẩm. Người ta tiến hành thu thập và đo đạc độ dài của linh kiện A OK và NG. Các kết quả đo đạc được trình bày trong bảng bên phải.
Có sự khác biệt nào về chiều dài của linh kiện A OK và NG hay không?

## Slide 171
So sánh giá trị trung bình từ 2 tổng thể khác nhau
Giả thuyết H0 : μ1 = μ2 / H1 : μ1 ≠ μ2
2 Sample t-Test
5. Sử dụng Minitab để tính P-value
Kiểm định giả thuyết

## Slide 172
P-value lớn hơn mức ý nghĩa α = 0.05, do đó không được bác bỏ H0
 Không thể khẳng định rằng có sự khác biệt giữa chiều dài của sản phẩm tốt với chiều dài của sản phẩm hỏng.
So sánh giá trị trung bình từ 2 tổng thể khác nhau
Giả thuyết H0 : μ1 = μ2 / H1 : μ1 ≠ μ2
2 Sample t-Test
5. Sử dụng Minitab để tính P-value
Kiểm định giả thuyết

## Slide 173
Bạn có thể rút ra được điều gì từ biểu đồ trên?
Có điểm gì khác biệt hay không?
 Việc thực hiện kiểm định giả thuyết thống kê một cách khoa học là rất cần thiết
So sánh giá trị trung bình từ 2 tổng thể khác nhau
Giả thuyết H0 : μ1 = μ2 / H1 : μ1 ≠ μ2
2 Sample t-Test
5. Sử dụng Minitab để tính P-value
Kiểm định giả thuyết

## Slide 174
Công ty LG đã mua 3 máy lắp ráp mới từ 3 nhà cung cấp khác nhau. Để biết nhà cung cấp nào tốt nhất, LG đã tiến hành chạy thử cả 3 máy và lấy dữ liệu 5 lần/giờ với mỗi máy.
Có sự khác biệt nào giữa khả năng vận hành của mỗi máy hay không?
(Biết rằng: Máy có năng lực vận hành tốt hơn khi có thể sản xuất được nhiều sản phẩm hơn trong 1 giờ so với những máy khác)
H0 : μA = μB = μC
H1 : Tồn tại ít nhất một bất đẳng thức
ANOVA
5. Sử dụng Minitab để tính P-value
Giả thuyết là gì? (Thiết lập giả thuyết)
Cần sử dụng phương pháp kiểm định thống kê nào?
Kiểm định giả thuyết
So sánh trung bình của 3 tổng thể trở lên
H0 : μ1 = μ2 = μ3 = … = μn , H1 : Tồn tại ít nhất một bất đẳng thức.
ANOVA

## Slide 175
P-value nhỏ hơn mức ý nghĩa α = 0.05, do đó H0 bị loại bỏ
 Có thể nói rằng khả năng vận hành của 3 máy có sự khác biệt.
So sánh trung bình của 3 tổng thể trở lên
H0 : μ1 = μ2 = μ3 = … = μn , H1 : Tồn tại ít nhất một bất đẳng thức.
ANOVA
5. Sử dụng Minitab để tính P-value
Kiểm định giả thuyết
Notes: Ý nghĩa cụ thể:giả sử R bình phương là 0.60, thì mô hình hồi quy tuyến tính này phù hợp với tập dữ liệu ở mức 60%. Nói cách khác, 60% biến thiên của biến phụ thuộc được giải thích bởi các biến độc lập.( còn 40% còn lại ở đâu, dĩ nhiên là do sai số đo lường, do cách thu thập dữ liệu, do có thể có biến độc lập khác giải thích cho biến phụ thuộc mà chưa được được vào mô hình nghiên cứu…vv). Thông thường, ngưỡng của R2 phải trên 50%, vì như thế mô hình mới phù hợp. Tuy nhiên tùy vào dạng nghiên cứu, như các mô hình về tài chính, không phải tất cả các hệ số R2 đều bắc buộc phải thỏa mãn lớn hơn 50%.( do rất khó dể dự đoán giá vàng, giá cổ phiếu mà chỉ đơn thuần dựa vào các biến độc lập ví dụ GDP, ROA,ROE….)

## Slide 176
Bạn có thể rút ra được điều gì từ biểu đồ trên?
Có điểm gì khác biệt hay không?
 Năng lực vận hành của máy do công ty A sản xuất có thể coi là tốt nhất.
5. Sử dụng Minitab để tính P-value
Kiểm định giả thuyết
So sánh trung bình của 3 tổng thể trở lên
H0 : μ1 = μ2 = μ3 = … = μn , H1 : Tồn tại ít nhất một bất đẳng thức.
ANOVA

## Slide 177
Ví dụ: Một người quản lý muốn nâng cao năng suất tại công ty của mình bằng cách tăng tốc độ sử dụng Excel của nhân viên. Vì anh ta không có các kỹ năng nội bộ, anh ta thuê một công ty bên ngoài cung cấp khóa đào tạo excel này. Họ cung cấp 3 khóa học: beginner (1000$), intermediate (3000$)và advanced (5000$).
Người quản lý này không chắc chắn khóa học nào sẽ cần thiết cho loại công việc mà nhân viên của mình cần. Vì vậy anh ta gửi 10 nhân viên vào khóa học beginner, 10 ở intermediate và 10 cho khóa học advanced.
Khi tất cả họ trở về từ khóa đào tạo, anh ta đưa ra cho họ một vấn đề cần giải quyết bằng cách sử dụng chương trình Excel và đo thời gian họ mất bao lâu để hoàn thành vấn đề. Sau đó, so sánh ba khóa học để xem liệu có bất kỳ sự khác biệt nào trong thời gian trung bình để hoàn thành vấn đề.
6. Thực hành

## Slide 178
So sánh tỷ lệ trong một tổng thể
Giả thuyết: H0: P = giá trị cho trước / H1: P khác giá trị cho trước
1 Proportion Test
Tỷ lệ lỗi ở dòng sản phẩm TV OLED tại nhà máy LG đang ở mức 5.5%. Một số cải tiến đã được ứng dụng nhằm giảm tỷ lệ lỗi. Sau một thời gian áp dụng cải tiến, 200 sản phẩm TV OLED đã được lấy mẫu kiểm tra, phát hiện được 4 sản phẩm lỗi.
Chúng ta có thể khẳng định được rằng tỷ lệ lỗi đã giảm xuống dưới 5.5% hay không?
H0 : p0 >= 0.055
H1 : p0 < 0.055
1 Proportion Test
Tỷ lệ lỗi là 2% tương ứng với 4 sản phẩm lỗi trên 200 sản phẩm được lấy mẫu…
5. Sử dụng Minitab để tính P-value
Giả thuyết là gì? (Thiết lập giả thuyết)
Cần sử dụng phương pháp kiểm định thống kê nào?
Kiểm định giả thuyết

## Slide 179
5. Sử dụng Minitab để tính P-value
Kiểm định giả thuyết
So sánh tỷ lệ trong một tổng thể
Giả thuyết: H0: P = giá trị cho trước / H1: P khác giá trị cho trước
1 Proportion Test

## Slide 180
P-value nhỏ hơn mức ý nghĩa α = 0.05, do đó H0 bị bác bỏ
 Có thể khẳng định rằng tỷ lệ lỗi đã giảm xuống dưới mức 5.5% sau khi áp dụng các biện pháp cải tiến.
5. Sử dụng Minitab để tính P-value
Kiểm định giả thuyết
So sánh tỷ lệ trong một tổng thể
Giả thuyết: H0: P = giá trị cho trước / H1: P khác giá trị cho trước
1 Proportion Test
Notes: Nếu chọn mức anpha 99% thì sao, kết luận phải là ngược lại. Vậy cái nào đúng?

## Slide 181
So sánh tỷ lệ giữa 2 tổng thể nhằm xác định xem 2 tổng thể đó có tương đồng hay khác nhau
Giả thuyết H0: p1 = p2 / H1: p1 ≠ p2
100 người đàn ông và 64 phụ nữ đã được lựa chọn ngẫu nhiên nhằm khảo sát về tình trạng hút thuốc ở người trưởng thành. Việc lựa chọn ngẫu nhiên giữa nhóm nam giới là độc lập với nhóm nữ giới. Trong tổng số 100 nam giới được hỏi, có 33 người hút thuốc và với nữ giới, trong số 64 người được hỏi có 17 người hút thuốc.
Có thể nói rằng tỷ lệ những người hút thuốc ở nam giới và nữ giới là ngang nhau hay không?
2 Proportion Test
H0 : tỷ lệ hút thuốc ở nam giới = tỷ lệ hút thuốc ở nữ giới
H1 : tỷ lệ hút thuốc ở nam giới ≠ tỷ lệ hút thuốc ở nữ giới
2 Proportion Test
Đàn ông: 33 / 100
Phụ nữ: 17 / 64
5. Sử dụng Minitab để tính P-value
Giả thuyết là gì? (Thiết lập giả thuyết)
Cần sử dụng phương pháp kiểm định thống kê nào?
Kiểm định giả thuyết

## Slide 182
5. Sử dụng Minitab để tính P-value
Kiểm định giả thuyết
So sánh tỷ lệ giữa 2 tổng thể nhằm xác định xem 2 tổng thể đó có tương đồng hay khác nhau
Giả thuyết H0: p1 = p2 / H1: p1 ≠ p2
2 Proportion Test

## Slide 183
P-value lớn hơn mức ý nghĩa α = 0.05, do đó không bác bỏ H0
 Không thể khẳng định có sự khác biệt giữa tỷ lệ hút thuốc ở nam giới và ở nữ giới (ở độ tuổi trường thành).
5. Sử dụng Minitab để tính P-value
Kiểm định giả thuyết
So sánh tỷ lệ giữa 2 tổng thể nhằm xác định xem 2 tổng thể đó có tương đồng hay khác nhau
Giả thuyết H0: p1 = p2 / H1: p1 ≠ p2
2 Proportion Test

## Slide 184
M5. Kiểm định hệ thống đo lường
Giới thiệu
Khái niệm và Thuật ngữ
Phương pháp kiểm định và trình bày kết quả
Thực hành Gage R&R
Tổng kết
Hiểu được khái niệm biến đổi dữ liệu và quá trình kiểm định hệ thống đo lường.
Thông qua thực hành, nắm được phương pháp tiến hành Gage R&R với dữ liệu liên tục.

## Slide 185
Phẩm chất cần có nhất của đo lường chính là “tính xác định”.
Lợi ích của tính xác định là “sự khác biệt”.
Nói cách khác, lợi ích và lý do cho việc đo lường chính là nó có thể phân biệt các đặc điểm hay hiện tượng, từ đó loại bỏ sự mơ hồ, khó hiểu.
Cần phải có những tiêu chuẩn nhất định cho việc đặt các con số hay ký tự cho đặc điểm hay hiện tượng cụ thể. Một tiêu chuẩn nên là một kiểu phân loại như là “job”.
‘Sự thành thạo trong đo lường được xác định bởi việc bạn tuân thủ các tiêu chuẩn như thế nào’. (Goh Seung Gon / Lee Jong Sul)
1. Giới thiệu
Không phải tất cả “con số” đều là “dữ liệu”
“Dữ liệu là những giá trị đo lường “có mục đích” phản ánh thực tế tại hiện trường/ quá trình.
Bạn phải đo lường những gì bạn muốn biết (Validity)
Kết quả đo lường phải “chính xác” nhất có thể (Accuracy)
Bất kể ai là người đo, bất kể đo bao nhiêu lần, giá trị cần phải giống nhau (Precision)
Mối quan hệ giữa dữ liệu và đo lường

## Slide 186
1. Giới thiệu
120mm
121mm
Sai khác
1mm
Phương sai
Sai số có
chủ định
Sai số
không chủ định
Vấn đề về
đo lường
Sai số thực tế trong thiết bị
Lỗi đo lường
Hoặc
Sai số đo lường
Biến ngẫu nhiên
Hoặc
Biến không ngẫu nhiên
Thiết kế khác..
Nếu mẫu đo lường là 2 thiết bị được sản xuất trong cùng một quá trình
Mối quan hệ giữa Phương sai và MSA
☞ Bao nhiêu phần trăm 1mm ‘sai khác’ đến từ lỗi đo lường?
Vấn đề trên sẽ được giải quyết nhờ Measurement System Analysis (MSA)
Notes: Ps chỉ định hay ngẫu nhiên thì đều thuộc quy trình sx, tuy nhiên sai số trong sx thi ko chỉ đến từ quy trình, mà còn 1 nhánh khác đó là đo lường
Total variation (tổng các sai lệch cấu thành)
MSA
Process variation
2.1: chance variance
2.2: assignable variance
VD: làm sao để biết bạn A cao bao nhiêu?  phải đo
Nhìn bằng so sánh thì thấy là A cao hơn B nhưng đo thì lệch 2cm,
2cm lúc này sẽ là total variation . Việc của chung ta là tìm ra xem hệ thông đo lường đang đóng gop bn % để tạo ra sự sai lệch này
tuy nhiên 2cm này có thể cũng sai, có thể 2 bạn cao bằng nhau nhưng do trog qua trinh đo, do A lệch lên 1cm, đo B lệch xuống 1cm
lúc này 100% sai lệch đến từ đo lường
Trong hệ thống đo lường, thông thường fai giới hạn mức sai số do đo lường <10%, tức là sai số đên tư process >90%
Nhiệm vụ cta hnay là xem xem MSA nó đang chiếm bn% trong tổng sai lệch

## Slide 187
Định nghĩa chiều dài của 1 mét?
1790: Một ủy ban được thành lập tại Pháp đã quyết định chọn độ dài một phần mười triệu của đoạn kinh tuyến từ xích đạo qua Paris đến Bắc Cực làm một độ dài chuẩn gọi là mét.
1799: Ủy ban chế tạo thước mét chuẩn đầu tiên làm bằng 90% platin và 10% iridi.
Thế kỉ 19: các phép đo chính xác hơn cho thấy rằng độ dài của thước mét bằng platin ngắn hơn độ dài 1/10 triệu đoạn kinh tuyến trên một đoạn 0,08 mm.
1889: Hội nghị Đo lường Quốc tế quyết định chọn độ dài thước mét bằng platin làm cơ sở để chế tạo một thước mét bằng platin-iridi, có mặt cắt hình chữ X để làm thước mét tiêu chuẩn quốc tế, cất giữ tại Viện Đo lường Quốc tế ở Paris.
Tháng 10 năm 1960: Hội nghị Đo lường Quốc tế khóa 11 quyết định: "độ dài một mét bằng 1.650.763,73 lần độ dài bước sóng ánh sáng màu vàng cam của Kprypton-86 phát ra trong chân không".
Ngày 20 tháng 10 năm 1983: Hội nghị Đo lường Quốc tế khóa 17 định nghĩa lại mét: "một mét là khoảng cách mà ánh sáng truyền được trong chân không trong khoảng thời gian của 1 / 299 792 458 giây".
Notes: Làm sao để biết 1m là bao nhiêu và các 1m có bằng nhau hay ko, việc này làm đau đầu các nhà khoa học

## Slide 188
1. Giới thiệu
Ý nghĩa của Kiểm định hệ thống đo lường
Liệu chúng ta có thể tin tưởng giá trị đo lường hay không?
  Giá trị đo lường không phải là tuyệt đối.
  Giá trị đo lường là kết quả của cả quá trình đo lường và nhiều loại sai số được phản ánh trong dữ liệu đo lường.
  Do đó, cho đến khi mọi thứ được kiểm định, việc đo lường phải được coi là một phương sai chính.
Chúng ta cần cố gắng hết sức để tránh những ảnh hưởng tiềm ẩn từ hệ thống đo lường

## Slide 189
2. Khái niệm và Thuật ngữ
Thiết lập hệ thống đo lường
Thiết lập hệ thống đo lường
Tiêu chuẩn
Đối tượng
Thiết bị
Nhân lực
Trình tự
Môi trường
Định nghĩa :
: đặt ra spec
: tay lái xe đạp
: thước dây
: Người đo
: trình tự đo lường
: nơi thực hiện đo lường
Ví dụ: Đo chiều dài tay lái xe đạp
Hệ thống đo lường là tất cả nguồn lực từ vật liệu thiết bị tới con người dùng trong việc thu thập dữ liệu đo lường
Notes: Thông thường phân tích minh thường làm theo 5M 1E, cái M thứ 5 chính là đo lường, E chinh là môi trường, ko đc bỏ E ra ngoài
Tai sao pitch issue lại chỉ dung 4M mà ko 5M1E? do hẹ thống đo lường trong nahf máy đã đc kiểm định rồi, có certificate rôi nên thường ko cần kiêm đinh lại, nhưng khi làm 6 sigma vẫn cần làm từ đầu

## Slide 190
Đo lường chính xác là điều kiện tiên quyết cho mọi loại phân tích
Mục đích của kiểm định hệ thống đo lường là xác định độ tin cậy của hệ thống đo lường. Việc này phải được xác định thông qua quy trình: tính hợp lệ -> độ đúng -> độ chính xác (validity -> accuracy -> precision)
Đo lường
Gán giá trị con số hay chữ cái cho một đối tượng cụ thể theo một tiêu chuẩn nhất định.
Hệ thống đo lường
Thu thập tất cả các yếu tố tham gia vào việc điều tra giá trị đo lường.
(EX) Dụng cụ/người đo và tất cả thiết bị vô hình/hữu hình có liên quan tới việc đo lường.
Validity
Nền tảng cho việc xác định xem đối tượng, khái niệm, đặc điểm của việc đo lường là phù hợp hay không
Accuracy
Mức độ mà giá trị đo lường tuẩn thủ giá trị/mức độ có thể chấp nhận.
Precision
Mức độ mà các giá trị đo lường tương đồng nhau
Validity
Accuracy
Precision
Kiểm định hệ thống đo lường
Độ chệch (Bias)
Tuyến tính (Linearity)
Độ ổn định (Stability)
Khả năng lặp lại
(Repeatability)
Khả năng tái tạo
(Reproducibility)
Xét duyệt kỹ thuật
Xét duyệt thực tế
Đo lường cần được thực hiện hợp lý trên quan điểm kỹ thuật và thực tế, sử dụng chính xác dụng cụ đo và áp dụng tiêu chuẩn/phương pháp/trình tự đúng đắn
Sự khác biệt giữa giá trị tham khảo và trung bình của các giá trị đo lường.
Sự khác biệt giữa những giá trị trung bình của các lần đo khác nhau
Sai khác trong thiết bị đo lường khi một sản phẩm đơn lẻ được đo bởi một người đo cụ thể.
Sai khác giữa những người đo khi sử dụng cùng 1 loại dụng cụ để đo cùng 1 sản phẩm
Sự sai lệch từ khoảng thiết bị đo hoặc giới hạn chỉ định
Thuật ngữ và trình tự cơ bản
2. Khái niệm và Thuật ngữ
Notes: Accuracy sẽ gắn liền vs target, lệch target là accuracy kém
Nếu đỉnh hình chuông vào target thì accuracy tôt
Precision alf sự tương đồng giữa các dữ liệu đo lường/dư liệu sx.
Nếu hinh chuông càng hẹp thì pre..càng tốt
Đỉnh hinh chuông đc xđ bởi gtri trung bình, độ rộng hẹp của chuông quyết định bởi độ lêch chuẩn
X bar liên quan đến accuracy, s liên quan đến precision
Validity là độ phù hợp của hệ thống đo lường vs vật cần đo  VD: đo vòng eo bằng thước mét thì ko pphuf hợp
Valadity thứ 2 là fai đo lường chinh xác những j ban muốn đo VD để đo hiệu quả của chế độ giảm cân thì fai đo cái j: đo cần nặng, đo lượng mỡ…, nên nếu đo validity bằng chiều cao là sai
2 yếu tố bên trên là xet duêth thực tế, còn kỹ thuật là j: VD thước kẻ sẽ có những thông số nào: phạm vi đo lường của hệ thốngRange, độ chia nhỏ nhất/độ phân giải resolution

## Slide 191
Độ chệch (Bias) là gì?
: Sai khác giữa giá trị tham khảo và giá trị trung bình của các lần đo.
: Một bộ phận/sản phẩm với giá trị tham khảo biết trước được đo lặp đi lặp lại bởi 1 người đo duy nhất. Sau đó giá trị trung bình của các lần đó sẽ được so sánh với giá trị tham khảo cho trước.
Giá trị tham khảo
Giá trị đo lường
Độ lệch chuẩn
(Standard Deviation)
Tuyến tính (Linearity) là gì?
: Độ lệch chuẩn từ Gage Range hoặc spec limit
: Chọn 3 vị trí trên linh kiện để đo lường. Các vị trí nên có phương sai nằm trong khoảng phương sai trung bình. Lặp lại việc đo lường và xem độ dốc của đường cong kết nối các điểm dữ liệu là tuyến tính hay không.
Độ ổn định ( Stability) là gì?
: Sai khác giữa giá trị trung bình đo lường ở các thời điểm khác nhau.
: Lựa chọn một số linh kiện và tiến hành đo lường nhiều lần sau các khoảng thời gian nhất định. Kiểm tra xem quá trình có đang được kiểm soát hay không bằng cách xây dựng biểu đồ kiểm soát (control chart)
Giá trị đo lường
Giá trị tham khảo
Gage Range
Deviation
Deviation
Deviation
Giá trị tham khảo
Giá trị đo lường
Thời gian
Kiểm định Accuracy hệ thống đo lường
: hành động xác minh xem liệu thiết bị có hoạt động đúng hay không và được xác định thông qua quy trình xác minh / hiệu chỉnh (calibration)
Accuracy
2. Khái niệm và Thuật ngữ
Notes: Accuracy: độ chính xác so vs target
Bía là chênh lệc giữa gtrij đo lường đc vs giá trị reference (gtri tham chiếu)
VD: minh biết minh 60kg mà đứng lên cân chỉ đc 58kg, nghia là bias = 2kg
Khó khan ở đây là lam thê nao để biết gtri tham chiều bằng bn, lam thê nao để biêt cái cân có chuẩn ko? Dùng vật chuẩn: VD quả tạ 5kg, can nước 5l, đặt lên kg xem cân chính xác hay ko.
Cái tạ minh mang về chính là gtri tham chiếu.
Vậy ở nahf máy minh lấy tham chieues ở đâu? Từ các master sample, nhưng ko fai sp nào cũng có master sample? Vậy thi fai lấy sample từ sp trên chuyền và fai sử dụng thước đo chính xác để đo lại, thước đo có resolution nhỏ, VD để kiểm định 1 cái thước vs độ chi tiêt là 1% thi fai lấy gtri tham chiếu lệch xuống 1 số 0 phần nghìn, thương dung thước 3D ở dưới SQA.
VD: FSE hỏi lấy reference ở đâu thì có thể noi là lấy 1 con Ok trên chuyền rồi dung thước đo chính xác, chi tiêt hơn để lấy đc gtri này
Tuyến tính: 3 điểm ko thẳng hang thi khó cải tienes, nếu cùng lệch 1 gtrij thi chi cần chỉnh thước đo là đc, nhưng ko thẳng hang thi cai tiến sẽ kho khan hơn
Bản chất của tuyến tính là kết nối các bias lại vs nhau xem có thăng hang ko
Nếu đường lệch chéo lên, càng đo dải cao thi lệch càng nhiều thi cai tiến ntn?  fai tính toan ptrinh đường thẳng , mà ptrinh đg thăng là ptrinh bậc 1, dễ cai tiến: VD: y=2x+3, vs x(refer) thi độ lệc (y) bằng bao nhiêu, vân dễ cai tiến.
Đôi vs máy đo tự động, máy đo có ctrinh, có thể bù cho nó bang hàm số đc, nếu cali thủ công bằng tay thì cũng dựng ptrinh này, rôi tinh toàn bằng tay để bù vào
Độ ổn đinh:
Làm thê nào để biêt cai cân có ổn định hay ko?  để biết dây chuyên ổn định thi fai verify nó 2,3 tháng xem ti lê lỗi thê nào mới biêt ổn định hay ko, chứ ko fai 1,2 ngày.
Vậy cta sẽ lấy 1 gtri đo nó hang ngày để biết no có ổn định hay ko

## Slide 192
Khả năng lặp lại (Repeatability) là gì?
Khả năng tái tạo (Reproducibility) là gì?
: Lỗi đo lường xảy ra khi một người đo nhiều lần một đối tượng sử dụng một dụng cụ đo và một thang đo duy nhất trong một khoảng thời gian tương đối ngắn.
Sai khác do thiết bị đo lường
: Lỗi đo lường xảy ra khi nhiều người đo cùng một đối tượng, sử dụng cùng một thang đo bởi cùng một dụng cụ đo
Sai khác do người đo
Measured value
A
C
B
Measured value
1st
2nd
Kiểm định Precision của hệ thống đo lường
: tiến hành khi Accuracy của dụng cụ đã được kiểm định, còn được gọi là Gage R&R
Precision
2. Khái niệm và Thuật ngữ
Notes: Precision = Gage R&R
Repeatability: đánh giá lặp lại nhiều lần, sử dụng 1 người, 1 dụng cụ duy nhất
VD: đo chiều dai cai bút này chỉ dung 1 người, đo lại 30 lần (đây là tiêu chuẩn, thâm chi vs GM yêu cầu đo 120 lần), người đo đc cấp chứng chỉ nếu 30 lân đo mà sai số lớn thi vđề nằm ở dụng cụ
Như vậy rêpatability là đánh giá dụng cụ đo
Nếu muốn đánh giá người đo thi vẫn dụng cụ đó ta mời nhiều người kahcs nhau đo, đó là những ngươi đang thực hiện đo đạc dưới chuyền thôi

## Slide 193
Accuracy
Độ chệch (Bias)
Tuyến tính (Linearity)
Độ ổn định (Stability)
1 Sample t Test
Nghiên cứu độ chệch và tuyến tính Gage
Biểu đồ kiểm soát (Control Chart): Xbar-R, IMR
Đánh giá và điều chỉnh Gage
Khả năng lặp lại
(Repeatability)
Khả năng tái tạo
(Reproducibility)
Gage R&R
Điều kiện tiên quyết
Mục kiểm định
Gage loại 1
Gage R&R Study (Crossed/*Nested)
Accuracy thấp
Precision thấp
Precision thấp
Accuracy cao
Precision cao
Accuracy thấp
Accuracy cao
Precision cao
3. Trình tự tiến hành và Diễn giải kết quả
Phương pháp kiểm định
Kiểm định sử dụng phân tích thống kê
: Lựa chọn phương pháp kiểm định phù hợp với hệ thống đo lường.
Precision

## Slide 194
Loại dữ liệu
Dữ liệu liên tục
Dữ liệu thuộc tính
Các loại
nghiên cứu
Crossed Studies
Nested Studies
Phương pháp
phân tích
ANOVA
Xbar-R
ANOVA
Kiểm tra mức ý nghĩa
Thông tin
Repeatability
Reproducibility
Operators
Operators X Parts
Đồ thị tóm tắt
O
O
O
O
O
X
O
O
X
O
O
X
Trình tự Gage R&R cho mỗi loại đo lường và phương pháp thiết kế dữ liệu
Gage R&R
3. Trình tự tiến hành và Sự tích hợp của kết quả
Crossed Studies
* Interaction : Effect generated from the interaction of 2 factors.
Notes: One thing that is overlooked sometimes is the operator-part interaction. This type of interaction occurs when an operator measures a part differently from other operators. If an operator-part interaction exists, it needs to be corrected. It is a sign of inconsistency in the measurement system.

## Slide 195
Lựa chọn dụng cụ và đối tượng đo lường
Bước 1
Kiểm tra dụng cụ/đối tượng để đảm bảo tính chính xác.
Tiêu chuẩn dụng cụ : nhỏ hơn spec của sản phẩm và dưới 10% mức độ phân bổ quá trình
Trình tự tiến hành
Lưu ý
Trường hợp
Độ dài spec của thiết bị là 10±0.1mm nhưng lại được đo bởi thước kẹp chia khoảng 0.1mm
 Không phân biệt được các đối tượng vì vấn đề làm tròn
Chọn mẫu và người đo
Bước 2
Tiến hành đo lường
Bước 3
Phân tích kết quả
(Gage R&R)
Bước 4
Hoạt động cải tiến và xác nhận lại
Bước 5
Mẫu: lựa chọn từ các khoảng tương đương từ cùng 1 vùng bao gồm phân bổ quá trình hoặc toàn bộ phạm vi của đăc điểm đo lường.
Cần có ít nhất hai người đo là chuyên gia hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đo lường.
Thử nghiệm ngẫu nhiên: Việc lựa chọn mẫu đo lường, thứ tự đo lường được tiến hành ngẫu nhiên.
Blind Test : Người đo không được biết bất cứ thông tin gì liên quan đến mẫu.
Xác định ý nghĩa của các hạng mục đo lường
Sử dụng giá trị P (P-value). P-value cần nhỏ hơn 0.05
Kiểm tra tỉ lệ phương sai của phương sai Gage
%Study Var., %Process, %Tol cần trong khoảng10%
Số hạng mục phân loại: ít nhất là 5
Mẫu đo lường được đo từng phần hoặc trong phạm vi lớn hơn tiêu chuẩn cho phép
 Sự phân bổ bị sai lệch.
Người đo không biết cách đo
 Ảnh hưởng của người đo tác động tới phương sai tổng thể và sai lệch kết quả
Thứ tự đo lường không ngẫu nhiên
 Những yếu tố môi trường không được phân bổ đều
Người đo biết trước về mẫu
 Phương sai có thể bị sai lệch.
Không có ý nghĩa
 Có vấn đề trong việc chọn mẫu hoặc dụng cụ đo lường.
Tỉ lệ phương sai lớn hơn 20%
 Phương sai Gage lớn, hệ thống đo lường cần được cải tiến
Sau khi xác nhận lại, tiến hành phân tích nguyên nhân cốt lõi.
Lên kế hoạch hợp lý và thực hiện các hoạt động cải tiến
Áp dụng việc cải tiến và tiến hành xác nhận lại.
Việc cải tiến được thực hiện mà không xác định nguyên nhân.
 Lỗi bất thường có thể tiếp tục xảy ra
Không xác nhận hệ thống đo lường một cách toàn diện
 Kết quả đo lường có thể bị sai lệch và có thể đưa ra quyết định sai lầm
Gage R&R
3. Trình tự tiến hành và Diễn giải kết quả
Notes: Mục đích ngày hnay là minh sẽ đi tìm hiểu tât cả các loại gage để làm sao verify đc 5 hạng mục này
Bước 1 để đánh giá validity.
Nếu khoảng spec là 10+-0.1, thì dung sai (tolerance= 0.2) chính là độ rộng giữa 2 spec
Vậy để xác đinh dụng cụ đo có phù hợp vs hệ thống đo hay ko thi ta lấy resolution/ tolerance:
Tolerance=TOL, Resolution=RE
VD: bài này đo bằng cali vs độ phân giải 0.01 thì có 0.01/0.2 = 5% (phần trăm resolution)
Đánh giá %resolution thì fai <=5% (tức là dụng cụ đo đó đủ phù hợp để đo đối tượng của cta)
Bên H&A thi part gia công nhiều nên tỉ lệ này có thể giữ ở mức <=10%, còn IVI yêu câu chinh xác cao hơn thi thường <=5%, vs IVI PE thậm chi còn yêu cầu <=2%
Bước 2:
Có 4 pp chọn mấu cơ bản: ngẫu nhiên đgian, ngâu nhiên phân tầng, có hệ thống, theo nhóm
1 bộ mẫu tôt là 1 bộ mẫu có đây đủ đăc điểm cua tổng thể
xuống trang sau
B3: sau khi chọn mẫu xong rôi thi tiêp theo chung ta co thể bị đc hỏi là vậy bạn đo lường nó ntn, thi ở đây có 2 cách
Thử nghiệm ngãu nhiên nghia là chung ta sẽ ko đưa 2 mẫu cho 1 người đo 2 lần liên tục: VD có 2 con a,b, đưa con a cho đo trước, ko biêt nó ok hay ng, sau đó lại đưa lại con a, bạn sẽ nghi đó là con khác
Blind test là người đo ko biêt các thông tin về mẫu, ko biết spec, ko biết thước đo có sai số, độ phân giai ntn, chỉ đo thôi
B4: Chay minitab và sd tiêu chuẩn để đánh giá xem hệ thống đo có ok không
B5: néue vượt quá spec thi sẽ cải tiến

## Slide 196
LSL
USL
1. Lấy mẫu trên một phần của spec
2. Lấy mẫu trên một vùng rộng hơn spec
LSL
USL
Gage R&R =
σ total
σ R&R
σ R&R
σ total
σ Historical
σ Historical
σ total
σ R&R
① nằm trong spec. nhưng tập trung tại 1 vùng
② vượt ngoài spec, tập trung tại 1 vùng
Vấn đề nảy sinh do lỗi chọn mẫu
Gage R&R =
σ total
σ R&R
= ??
= ??
3. Trình tự tiến hành và Diễn giải kết quả
Notes: 1 bộ mẫu tôt là 1 bộ mẫu có đây đủ đăc điểm cua tổng thể
Hinh chuông của mẫu vs tổng thể no fai tường tự nhau
Như hinh 1 lấy ra 10 con ko con nào NG cả, đêu trong spec, hinh chuông gọn--> dẫn đến đánh giá quy trinh tôt nhưng thưc tê hinh chuôn cua minh lai ko tôt
Trong 6 sigma, lấy mẫu đúng alf đk tiên quyết để tính toán và kết luận đung
TH2: lấy quá nhiều mẫu NG
Khi mn làm project mn lấy 10 mẫu mà toàn lấy 10 mẫu ok thôi, ko có con lỗi nào cả, lúc đó sẽ bị FSE hỏi tại sao.
Lúc lấy mẫu ra thi ti lệ lỗi NG ko đc cao hơn ti lê lỗi hiện có
quay lại trang trước

## Slide 197
Xác nhận phương sai quá trình
(%R&R)
Spec Pass/Fail
Decision
% Study Var. =
% Process =
% Tolerance =
Gage variance
Overall variance
Gage variance
Known process variances
6*×Gage variance
Product Spec
≤ 10%
≤ 10%
≤ 10%
: Trong phương sai tổng thể, lỗi do hệ thống đo lường cần nhỏ hơn 10% để có thể sử dụng cho việc kiểm tra phương sai quá trình.
: So sánh với sự phân bổ của quá trình hiện tại, lỗi do hệ thống đo lường cần nhỏ hơn 10% có thể sử dụng cho việc kiểm tra phương sai quá trình.
: So sánh với spec sản phẩm (dung sai), lỗi do hệ thống đo lường cần nhỏ hơn 10% có thể sử dụng cho việc ra quyết định pass/fail
Kiểm tra mức độ phân biệt của hệ thống đo lường
Number of distinct category ≥ 5
: Đây là con số của các hạng mục phân bổ mà hệ thống đo lường có thể phân biệt. Nếu NDC = 5, quá trình có thể được chia thành 5 hạng mục. Để có thể dùng cho kiểm soát quá trình, NDC nên có giá trị thấp nhất là 5.
※ Tại sao lại nhân với 6? Đặc điểm kỹ thuật xác định rõ USL và LSL
– Phương sai Gage diễn tả sự phân phối (σ), khi nhân với 6 sẽ đảm bảo 99.73% phạm vi tổng thể được bao phủ.
-3
3
0.9973
6
Tiêu chuẩn quyết định Gage R&R
: xác định độ tin cậy Gage R&R
Tiêu chuẩn quyết định Gage R&R
1.414 x Part Variance
Gage variance
NDC =
3. Trình tự tiến hành và Diễn giải kết quả
Notes: Khi chay minitab chi tìm nhưng gtri nay đê so sánh
Gage var: phương sai của hê thông đo, overall var: tổng các psai
Study var là đánh giá hệ thống đo lương đang đong gop bn % sai lệch vào tổng sai số
% sai lệch đến từ hê thông đo lương fai <= 10%
Ngoặc vuông là hoặc, ko fai lúc nào cung có % process vì:
Known process vas: psai của quy trình đã biết, tức là no fai lấy refer từ 1 dữ liệu trong quá khứ để đối chiếu, tức là minh fai đã từng làm rôi thi mới có dữ liệu để đối chiếu, nếu chưa làm bao h thi ko có j đối chiếu cả  vậy nên hiên tại cta chi cân quan tâm đến % study var
Tolerance: dung sai (độ rộng của spec)
Product spec: USL – LSL
% tolerance <=10% để tránh trường hợp đánh giá 1 con NG thành ok và ngược lại, cái này nó liên quan trực tiếp đên việc đánh giá pass/fail trên chuyền, còn % study var thi ko liên quan

## Slide 198
Đối phó trong các tình huống mà tiêu chuẩn quyết định Gage R&R không được thỏa mãn
1. Phân tích % R&R và xác định Khả năng tái tạo hay khả năng lặp lại là vấn đề
2. Khả năng tái tạo là vấn đề
Kiểm tra sự tiêu chuẩn hóa của phương pháp đo lường và độ ổn định của trình tự tiêu chuẩn hóa, chất lượng đào tạo người đo được tiếp thu.
3. Khả năng lặp lại là vấn đề
- Đảm bảo dụng cụ phù hợp, được bảo quản và không có vấn đề liên quan đến lưu trữ cất giữ.
- Nếu cần thiết, chia độ dụng cụ để đảm bảo tính chính xác, hoặc thay thế nó với một dụng cụ khác có mức chia độ phù hợp.
4. Tiến hành 2-3 lần, thực hiện lại Gage R&R và nếu nó nhỏ hơn 10%, bổ sung.
5. Nếu Gage R&R cho giá trị cao hơn 10%
- Nếu không có vấn đề gì với người đo hoặc tiêu chuẩn đo lường
Có khả năng có vấn đề về dụng cụ đo.
Kết quả của Gage R&R từ 10~30% vẫn có thể được chấp nhận với điều kiện các biện pháp cải thiện là bất khả thi (do chi phí đầu tư cao, thời gian vận chuyển lâu dài) với trình độ kỹ thuật hiện tại và không có sự thay thế về nguồn hàng
3. Trình tự tiến hành và Diễn giải kết quả

## Slide 199
Dữ liệu liên tục Gage R&R (Crossed)
Attribute Data
Data Resume
Continuous Data
Dữ liệu được tập hợp với mục đích tiến hành kiểm định Gage R&R
- Parts: Phạm vi đặc điểm (16.5±0.8 mm) được phân chia thành 10 công đoạn, và mỗi công đoạn, 1 part được tách ra.
- Nhân lực: Chọn ngẫu nhiên 3 người để đo quá tình hiện tại.
Thu thập dữ liệu: Sắp xếp ngẫu nhiên thứ tự của nhân lực và mẫu. Thực hiện đo lường theo kiểu “blind test”. Người đo phải đo lường theo phương pháp tiêu chuẩn. Họ không được thay đổi
- Thông tin quá trình: Sự phân bổ của quá trình sản xuất hiện tại (độ lệch chuẩn): Historical Sigma = 0.35(mm)
Data Input
Part no.
Measurer
Measurement Data
Repetition no.
4. Thực hành
Case File
Gage 1.mtw
Gage1.xls

## Slide 200
Hạng mục | Mô tả | Lưu ý
Tiêu chuẩn | Loại: Độ dài, Mục tiêu : 16.5mm Dung sai : ±0.8 mm, độ lệch chuẩn (σ) : 0.35 mm | Tham khảo biểu đồ
Mẫu | Tay lái xe đạp | Vi trí đo cần được làm rõ
Dụng cụ | Thước kẹp, chia độ : 0.01mm | Kiểm tra mức chia độ
Người đo | Hong Gil Dong và 2 người bạn | Người đo cần biết rõ cách đo lường
Trình tự | Đánh số mẫu và làm lần lượt theo thứ tự | Thử nghiệm ngẫu nhiên, blind testing
Môi trường | Phòng thí nghiệm, phòng thực nghiệm | Nhiệt độ, độ ẩm phải được kiểm soát
Ví dụ về hệ thống đo lường – tay lái xe đạp
4. Thực hành

## Slide 201
Thực hành Minitab
Stat > Quality Tools > Gage Study > Gage R&R Studies(Crossed)
4. Thực hành

## Slide 202
(1) Bảng ANOVA
☞ Việc chọn mẫu được thực hiện đúng như có vài vấn đề với tiêu chuẩn đo lường. Điều này cho thấy dường như người đo thực hiện lấy số đo khác nhau của một part cụ thể.
Diễn giải
ANOVA
- Xác định ý nghĩa cho mỗi nguyên nhân của phương sai
- Mục ‘Parts’ cần có ý nghĩa
- Các mục khác không nên có ý nghĩa
Kiểm tra thông tin Gage
Giá trị P của Part là 0.000 nhỏ hơn mức ý nghĩa 0.05. Do đó, sự khác biệt Part là có ý nghĩa.
Giá trị P của Operator là 0.931 cao hơn mức ý nghĩa 0.05 nên nó không có nghĩa.
 Đây là điều bình thường vì người đo không có số đo khác nhau
Giá trị P của Part * Operator là 0.000 nhỏ hơn mức ý nghĩa 0.05, do đó cần có các cuộc nghiên cứu bổ sung.
 Điều đó có nghĩa là có sự tương tác giữa Operator và Part dẫn đến việc đo lường khác nhau, điều này đòi hỏi cần có sự cải tiến.
Thực hành Minitab
4. Thực hành

## Slide 203
(2) Thành phần Phương sai
Diễn giải
(2) Thành phần phương sai - Nghiên cứu sự đóng góp của mỗi nguyên nhân biến đổi - Đóng góp của các đặc điểm Gage phải là nhỏ, - Đóng góp Part-to-Part phải lớn.
Part-To-Part chiếm 99.46% tổng chênh lệch
Trong toàn bộ chênh lệch, đóng góp của Gage R&R là 0.54%. Đây là tổng của Repeatability (0.20%) và Reproducibility (0.34%)
Trong Reproducibility (0.34%), chênh lệch do tương tác Appraiser*Part
(0.34%) lớn hơn chênh lệch do Appraiser (Operator) (0.00%)
 Appraiser*Part cần kiêm tra lại
Thực hành Minitab
4. Thực hành

## Slide 204
%Study Var. : Phương sai Gage R&R là 7.36(%) trong tổng số phương sai nghiên cứu > có thể được sử dụng cho kiểm soát quá trình
Tỉ lệ chênh lệch nghiên cứu tổng thể
Tỉ lệ giới hạn dung sai
TỈ lệ của chênh lệch quá trình
%Tolerance : Phương sai Gage R&R là 7.59(%) của giới hạn dung sai.
> có thể được sử dụng cho việc ra quyết định chấp nhận.
% Process: Phương sai Gage R&R là 6.73(%). > có thể được sử dụng cho kiểm soát quá trình
Number of Distinct Categories :
Lớn hơn giá trị tiêu chuẩn là 5, nên Gage là phù hợp
Possible
≤ 10%
Possible
≥ 5
Possible
≤ 10%
Possible
≤ 10%
(3) Các đặc điểm Gage R&R
Diễn giải
(3) Các đặc điểm Gage R&R
- Các đặc điểm Gage
: nên tuẩn thủ các tiêu chuẩn đưa ra
Kết luận
Có thể được sử dụng cho kiểm soát quá trình
Thực hành Minitab
4. Thực hành

## Slide 205
A
B
C
D
E
F
Thể hiện tỉ lệ phương sai cho mỗi hạng mục liên quan.
Tỉ lệ của Gage R&R nên nhỏ hơn Part-To-Part.
A
- Thể hiện giá trị đo lường cho từng người đánh giá.
Tính nhất quán của việc đo lường và khả năng lặp lại của người đánh giá có thể được kiểm tra. Tất cả các điểm cần nằm trong phạm vi kiểm soát.
B
- Thể hiện giá trị đo lường trung bình và từng người đánh giá.
- Tính nhất quán của việc đo lường và dụng cụ có thể được kiểm tra.
Nên có ít nhất 50% giá trị trung bình nằm ngoài phạm vi kiểm soát.
C
- Thể hiện giá trị đo lường cho mỗi part, không phân biệt cá nhân người đánh giá.
Nên có sự phân bố nhỏ các giá trị đo lường của các part. Nên có sự khác biệt lớn trong giá trị trung bình của các part.
D
- Thể hiện giá trị đo lường cho mỗi người đánh giá, không phân biệt giữa các part.
- Nên có các đường thẳng nối giữa các giá trị trung bình của mỗi người đánh giá.
E
Với mỗi phần, nếu có nhiều điểm mà giá trị trung bình của người đánh giá giao với nhau, có thể kết luận rằng có tồn tại sự tương tác.
F
Ngay cả khi tất cả các đặc điểm gage R&R được thỏa mãn, biểu đồ cần được sử dụng để phát hiện các vấn đề hay lĩnh vực cần cải tiến khác.
(4) Phân tích biểu đồ - I
Diễn giải
(4) Phân tích biểu đồ
- Nghiên cứu nguyên nhân và cải tiến
: Ngay cả nếu tiêu chuẩn ở bước 3 được đáp ứng, kết quả của từng hạng mục phải chính xác
Thực hành Minitab
4. Thực hành

## Slide 206
Stat > Quality Tools > Gage Study > Gage Run Chart
Khả năng tái tạo có thể trở thành vấn đề
(5) Phân tích biểu đồ - II
Diễn giải
(5) Qua các bước từ 1 – 4, kết luận về kiểm định Gage được đưa ra
There are
differences in the
mean measured
values of operators
Thực hành Minitab
4. Thực hành

## Slide 207
Repeatability OK,
Reproducibility OK
Biểu đồ Gage
Repeatability NG,
Reproducibility OK
Repeatability OK,
Reproducibility NG
4. Thực hành

## Slide 208
Gage R&R: 10 part, 3 Operators (người đánh giá), lặp lại 3 lần (Good Case)
%Study Variation= 9.35% nhỏ hơn 10%, hệ thống đo lường này phù hợp với kiểm soát quá trình
NDC=15 lớn hơn 5, phù hợp với kiểm soát quá trình
Giá trị P (P-value) của Part là 0.000 nhỏ hơn mức ý nghĩa 0.05. Do đó, sự khác biệt giữa các Part là đáng kể.
Giá trị P của Operator là 0.184 lớn hơn mức ý nghĩa 0.05, nên không có ý nghĩa và không có sự khác biệt giữa Operators
Giá trị P của Part * Operator là 0.899 lớn hơn mức ý nghĩa 0.05. Nó không có ý nghĩa, nên thông qua.
Trong tổng số chênh lệch, sự phân bổ của Gage R&R là rất thấp, 0.87% Thông thường, phương sai của Khả năng tái tạo là 0.01%
 Không có sự khác biệt giữa những người đánh giá
4. Thực hành

## Slide 209
Gage R&R: 10 Part, 3 Operators (Appraisers), lặp lại 3 lần (Bad Case)
Giá trị P-value là 0.000 nhỏ hơn mức ý nghĩa 0.05. Do đó, sự khác biệt giữa các Part là đáng kể
Giá trị P của Operator là 0.03 nhỏ hơn mức ý nghĩa 0.05, nên nó có ý nghĩa.  Có sự khác biệt giữa những người đánh giá, có vấn đề với Khả năng tái tạo. Xác định nguyên nhân thông qua phân tích biểu đồ và tiến hành đo lường phù hợp.
Giá trị P của Part * Operator là 0.000 nhỏ hơn mức ý nghĩa 0.05, nên nó có nghĩa và các nghiên cứu bổ sung là cần thiết..  Điều này có nghĩa là có sự tương tác giữa Part và Operator. Nguyên nhân cần được điều tra xác định
%Study Variation = 32.66% lớn hơn 30%,Hệ thống đo lường này không phù hợp với kiểm soát quá trình.  Sau khi vấn đề của khả năng tái tạo được điều chỉnh, mục này cần được kiểm tra lại.
NDC = 4 nhỏ hơn 5, không phù hợp với kiểm soát quá trình.
 Sau khi vấn đề Khả năng tái tạo được điều chỉnh, mục này cần được kiểm tra lại.
Trong tổng số chênh lệch , tỉ lệ của Gage R&R là rất cao 10.67%. Phương sai khả năng tái tạo lớn hơn phương sai Khả năng lặp lại.  Có sự khác biệt lớn giữa người đo. Xem lại,cải tiến tiêu chuẩn Gage R&R.
4. Thực hành

## Slide 210
Giá trị điện trở của mạch IGBT có tác động lớn tới năng lượng tiêu thụ của sản phẩm. Giá trị điện trở được lựa chọn cho dự án Y. Dữ liệu bên dưới được tập hợp nhằm xác định mức độ chính xác của máy dao động (đo lường giá trị điện trở) sử dụng Gage R&R.
- Spec : 1.0±0.005 kΩ [dụng cụ chia khoảng 0.1 Ω]
- Đo lường: 3 người được lựa chọn để phụ trách việc đo lường, việc đo lường được tiến hành 2 lần.
- Tập hợp dữ liệu: Thứ tự người đo và thứ tự của các linh kiện đo được sắp xếp ngẫu nhiên. Người đo sử dụng phương pháp tiêu chuẩn để đo, không thay đổi Gage khi đo.
4. Thực hành
Sử dụng thông tin được cho bên dưới, tiến hành Crossed Gage R&R và báo cáo kết quả (50 phút thực hành, 10 phút thuyết trình)
Case File

## Slide 211
Hạng mục | Mô tả | Lưu ý
Tiêu chuẩn |  | 
Mẫu |  | 
Dụng cụ |  | 
Người đo |  | 
Trình tự |  | 
Môi trường |  | 
Hoàn thành bảng hệ thống đo lường dưới đây
4. Thực hành

## Slide 212
(2) Stat > Quality Tools > Gage Study
> Gage R&R Study (Crossed)
Chuyển dữ liệu từ sheet đánh giá vào Minitab Worksheet
Minitab Input
4. Thực hành

## Slide 213
Input : dữ liệu Parts, Operator & Measurement
Chọn : ANOVA
ANOVA là phân tích cho việc đánh giá sự tương tác giữa hai nhân tố.
5.15: sử dụng khi ước lượng với khoảng tin 99% cho lỗi đo lường
Nhập giá trị cho lower spec/higher spec
Minitab Input
(3) Nhập thông tin trong mục Option
4. Thực hành

## Slide 214
Người đo: 2 ~ 3 người một nhóm
Dụng cụ : Thước kẻ or Thước kẹp
Sản phẩm: Chuẩn bị sản phẩm phù hợp 5-10 cái) có thể đo được (ví dụ: vỏ điện thoại)
Cách đo: mỗi người tiến hành đo hai lần
Tập hợp dữ liệu: Thứ tự của người đánh giá và thứ tự của các bộ phận cần đo phải được sắp xếp ngẫu nhiên.
Thực hiện blind test. Sử dụng tiêu chuẩn đo lường Gage và không được thay đổi trong quá trình tiến hành.
Sử dụng thông tin được cho bên dưới, tiến hành Crossed Gage R&R và báo cáo kết quả (50 phút thực hành, 10 phút thuyết trình)
4. Thực hành

## Slide 215
Hạng mục | Mô tả | Lưu ý
Tiêu chuẩn |  | 
Mẫu |  | 
Dụng cụ |  | 
Người đo |  | 
Trình tự |  | 
Môi trường |  | 
Hoàn thành bảng hệ thống đo lường dưới đây
4. Thực hành

## Slide 216
Đo lường đúng cách là tiền đề cơ bản cho tất cả các loại phân tích
Kiểm định hệ thống đo lường là quá trình kiểm tra xem hệ thống đo lường của chúng ta đáng tin cậy đến đâu.
Tính hợp lệ
 Độ đúng
 Độ chính xác
Là thứ tự của quá trình kiểm định
Chênh lệch quan sát trong quá trình/sản phẩm
Chênh lệch thực tế trong quá trình/sản phẩm
Chênh lệch đo lường được trong quá trình/sản phẩm
Chance
Variance
Assignable
Variance
Chênh lệch do dụng cụ đo
Chênh lệch do người đo
Khả năng lặp lại
Khả năng tái tạo
Độ chệch
Tuyến tính
Độ ổn định
5. Tổng kết
* MSA (Measurement System Analysis)
Điều kiện tiên quyết
Hạng mục kiểm tra
Khu vực MSA

## Slide 217
M6. Đánh giá năng lực quá trình
Hiểu được ý nghĩa của công tác đánh giá năng lực quá trình và biết cách tính chỉ số năng lực quá trình với từng tình huống.
Biết cách đánh giá năng lực quá trình của các biến liên tục thông qua các ví dụ thực hành.
1. Giới thiệu
2. Năng lực quá trình
3. Đánh giá năng lực của quá trình
4. Tình huống
5. Thực hành
Notes: 2 mod cuối cùng ~> bài kiểm tra quyết định
Review lại modul trước đó “Gage R&R” ~> Sai số do thiết bị đo + sai số do nhiều người đo một lúc ~> xác định sai số do người đo hay do thiết bị đo
Tại sao lại đánh giá năng lực quá trình. Bài toán đặt ra, 2 nhà cung cấp cho LG, 6000 con, số lượng quá lớn, đánh giá ntn?
A check 10 mẫu, 3 lỗi ~> 70%
B check 20 mẫu, 4 lỗi ~> 80%
~> chọn B
mai gửi kết quả khác A nhỉnh hơn. ~> vậy lại chọn A?
Vậy nếu chỉ dựa vào 2 tập hợp dữ liệu này ~> không thể đánh giá đc nhà cung cấp nào tốt hơn ~> cần một chỉ số có thể đánh giá đc.
~> Mục tiêu của bài này. Trả lời câu hỏi: lỗi của nhà cung cấp có số liệu như thế? chọn ai?

## Slide 218
1. Giới thiệu
Kết quả từ một cuộc khảo sát cho thấy khách hàng hiện đang thấy thất vọng về sự lệch chiều cao của cánh cửa tủ lạnh trên những model gần đây. Ông Minh muốn phát động một dự án nhằm cải tiến và điều chỉnh lại chiều cao của dòng sản phẩm này. Trước hết, ông ấy cần phải xác định được vấn đề nằm ở đâu và đánh giá mức độ tình hình hiện tại. Ông đã có cuộc trao đổi với các nhà quản lý cấp cao để thảo luận về cách thức thu thập dữ liệu nhằm xác định tình huống hiện tại. Ý kiến của bạn là gì?
Anh Toàn – trưởng phòng : Tỷ lệ lỗi (defect rate) hiện tại trên thị trường là 1.2%, chúng ta có nên cố gắng duy trì tỷ lệ đó ở mức này hay không?
Tony Kim – FSE : Tỷ lệ lỗi hiện tại trên thị trường không thể phản ánh chính xác mức độ tình hình mà chúng ta đang đối mặt.
Tại sao chúng ta không đo lường một số sản phẩm được trưng bày trong một cửa hàng để phân tích và có được tỷ lệ lỗi chung?
Anh Nam - GD : Trước tiên, chúng ta nên căn cứ trên quan điểm của khách hàng. Sau đó chúng ta mới phát triển kế hoạch lấy mẫu và xem xét, phân tích một số yếu tố nhằm có được hành động cải thiện cụ thể trong tương lai. Sau cùng, lấy số liệu của mẫu, và cùng với 5M1E để tiến hành tính toán các chỉ số năng lực quá trình.
Ông Choi – FSE : Chúng ta có thể lấy 30 thành phẩm được sản xuất liên tục trong hôm nay và kiểm đếm xem có bao nhiêu sản phẩm không đạt tiêu chuẩn.

## Slide 219
Là khả năng đảm bảo sản xuất được các sản phẩm giống hệt nhau trong một thời gian dài và vẫn đáp ứng được các yêu cầu, tiêu chuẩn về chất lượng.
Năng lực sản xuất trong tương lai được đánh giá dựa trên năng lực của quá trình.
Năng lực quá trình thường được kiểm soát trong giới hạn ±3σ (6σ).
Lý do sử dụng vùng giới hạn kiểm soát ±3σ (6σ)
Trung bình
Độ lệch chuẩn
68%
95%
99.73%
▶ Trong phân phối chuẩn, 99.73% của toàn bộ vùng phân phối nằm trong vùng giới hạn ±3σ.
Do đó, khi đã xác định được giá trị trung bình và độ lệch chuẩn thì chúng ta có thể ước định được năng lực quá trình.
1) “Năng lực quá trình” là gì?
Định nghĩa năng lực quá trình:
1σ
2σ
3σ
-3σ
-2σ
-1σ
2. Năng lực quá trình
Notes: Chí số năng lực quá trình là gì? Là năng lực sản xuất của chuyền để sản xuất ra được những sản phẩm đồng nhất về mặt chất lượng, đáp ứng được những tiêu chuẩn đã đặt ra / thông qua năng lực quá trình, khả năng sản xuất trong tương lai được đánh giá / năng lực quá trình được kiểm soát trong vùng giới hạn 6 xích-ma.
Tìm được chỉ số năng lực quá trình này có thể đánh giá đc ông A hay B tốt. Ở LG đang đánh giá theo 3-4 xích-ma.

## Slide 220
Là con số diễn giải năng lực hoạt động của quá trình khi nó được so sánh với các giới hạn tiêu chuẩn cụ thể.
Chỉ số năng lực quá trình
Những chỉ số truyền thống: Cp, Cpk, Pp, Ppk
Chỉ số theo Six Sigma : Zst, Zlt, Z Bench
Các loại chỉ số năng lực quá trình
Tại sao cần đánh giá năng lực quá trình?
Định lượng được khả năng sản xuất ra những sản phẩm tốt
Là một tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hiệu quả của các phương án cải tiến
Nhằm so sánh được năng lực sản xuất của công ty với các công ty, các đối thủ cạnh tranh khác
Nhằm xác định xem vấn đề nằm ở khâu kỹ thuật hay khâu quản lý
2. Năng lực quá trình
Notes: Ký hiệu: chúng ta ký hiệu theo Six Sigma,
Zst, Zlt là gì. Vậy Z nào cao hơn? Zst. Ở hàn không dùng Zst hay lt, mà dùng Zbench. Z đã học ở mod2, tính Z để làm gì?
từ Z ~> xác suất để sp bị NG
Tại sao phải đánh giá năng lực quá trình:
Lượng hóa các khả năng để sản xuất các sản phẩm tốt
Một tiêu chuẩn cho hiệu ứng cải tiến có thể được so sánh
Để so sánh với các công ty khác nhau và các đơn vị kinh doanh
Đối với việc quyết định xem vấn đề nằm với công nghệ hoặc quản lý

## Slide 221
Nhà máy muốn nhận được các tấm panel có độ dày trong khoảng 0.67 ~ 0.72 mm. Nguyên nhân đằng sau những tấm panel không đạt tiêu chuẩn phải được xác định khi nó tới tay khách hàng.
Giải thích sự phân bổ
Điều gì sẽ xảy ra nếu không có bất cứ sự phân tán nào quanh giá trị trung bình 0.7 mm?
Tiêu chuẩn yêu cầu : 0.67 ~ 0.72mm
Sản phẩm NG :
Không đạt yêu cẩu của khách hàng
Mean : 0.7mm
Độ dày tấm panel (mm)
Tần suất
Variances in the data: Sampling
Dưới đây là dữ liệu đo lường độ dày của 500 tấm panels được gửi tới nhà máy.
Độ dày trung bình là 0.7 mm với max là 0.75 mm và min là 0.63 mm.
2. Năng lực quá trình

## Slide 222
•••••••••••••••••••••••••••••••••
Subgroup(Sampling) Interval (n= 5)
Production
Unit
Long Term process
Total Variance(SST) = Between Groups Variance(SSB) +
Within Group Variance(SSW)
Rational Subgroups
Time 1
Time 2
Time 3
Time g
LSL
USL
T
‘within group’ variance
‘between group’ variance
Total
variance
Between Group Variance (SSB) = Short Term Variance Between Means
Within Group Variance (SSW) = Short Term Variance Within
Một quá trình có thể bị chia thành nhiều quá trình ngắn hạn và dài hạn. Năng lực của quá trình ngắn hạn có thể được thể hiện bởi giá trị trung bình xấp xỉ của phương sai “trong nhóm” - ‘Within Group’ variance. Năng lực của quá trình dài hạn được đại diện bởi tổng phương sai, tổng của phương sai “trong nhóm” và phương sai “giữa các nhóm”.
Short Term data
※ SST=Sum of Square Total, SSB=Sum of Square Between, SSW=Sum of Square Within
◎ Sự phân chia của phương sai quá trình (Scattering)
2. Năng lực quá trình
Tổng phương sai(SST) = Phương sai giữa các nhóm(SSB) +
Phương sai trong nhóm(SSW)
Notes: -số lượng phải - dồ thị phải nằm trong control limit

## Slide 223
Vấn đề phân bổ (Precision)
Vấn đề về trung tâm dữ liệu (Accuracy)
Phương sai ngắn hạn ≤ Phương sai dài hạn
USL
LSL
Short term variance
Long term variance
Phương sai ngắn hạn << Phương sai dài hạn
USL
LSL
Short term variance
Long term variance
USL
LSL
Expected Level
Current Level
USL
LSL
Expected Level
Current Level
◎ Sự phân loại của các phương sai quá trình
2. Năng lực quá trình

## Slide 224
Khi dữ liệu được thu thâp trong một khoảng thời gian dài, tất cả các phương sai của quá trình sẽ được tập hợp bao gồm cả dữ liệu về sản xuất và văn phòng. Tình trạng của quá trình có thể được mô tả chính xác hơn thông qua dữ liệu được thu thập trong dài hạn.
Time
CTQ (Y)
Long term process capability
worker A
material A
worker B
material A
worker C
material A
worker A
material B
worker B
material B
worker C
material B
SUBGROUPS=Short term process capability
Variance
within group
Variance
between groups
SST
SSW
SSB
Total
Variance
◎ Tìm hiểu về dữ liệu dài hạn
Phương sai trong nhóm không thể kiểm soát được và bị gây ra bởi những nhân tố ‘Trivial
Many’ (số nhiều thứ yếu).
- Vấn đề về sự phân bổ
- Vấn đề về kỹ thuật
- Bởi các nguyên nhân ngẫu nhiên (khó xác định)
- Chi phí bỏ ra là cao
Phương sai giữa các nhóm có thể kiểm soát được và bị gây ra bởi nhân tố ‘Vital Few’ (số ít trọng yếu)
- Vấn đề di lệch khỏi giá trị trung tâm
- Vấn đề về quản lý
- Bới các nguyên nhân không ngẫu nhiên (dễ dàng xác định được)
- Chi phí bỏ ra là thấp
2. Năng lực quá trình

## Slide 225
◎ Tập con là gì?
Là những mẫu được lựa chọn trong một khoảng thời gian ngắn từ các dữ liệu đồng chất (loại dữ liệu này là không quan trọng) mà chỉ bao gồm phương sai ngẫu nhiên.
Trong phân nhóm đồng chất, phương sai trong nhóm tồn tại trong một tập con và phương sai giữa các nhóm tồn tại giữa các tập con với nhau.
→ Lỳ do thực hiện phân nhóm đồng chất là bởi nó cho phép phân chia năng lực quá trình thành dài hạn và ngắn hạn.
Phân nhóm đồng chất
Man VD) Thay đổi công nhân, ca đêm, người mới,...
Machine VD) Thay đổi máy móc, sự thay đổi dẫn đến kế hoạch bảo trì/sửa chữa máy móc.
Material VD) Lô đầu vào, nơi làm việc, sự sai khác trong đặc tính của nguyên vật liệu
Method VD) Phương pháp làm việc khác nhau giữa các công nhân khác nhau.
Measurement VD) Những sai số xảy ra trong quá trình đo do thiết bị hoặc do người đo
( Sử dụng Gage R&R để giải quyết)
Những vấn đề cần xem xét khi phân nhóm đồng chất
Considerations of factors that cause process variances
- Location variation: cooling differences across PCB locations,
#1 screen printer (Fix)
- Frequency variation: variations between lots
- Time variation: daily, shift variations
Establish data collection plan
- Date: 2001.6.3~2001.6.5
- Subgroup Sample Size : 3 ( 5 recommended )
- # of subgroups : 7
→ Total : 21 data were collected ( 30 or above recommended)
◎ Rational subgroup Example /
Screen Printer Process Stabilization
Process Response
time
3 groups/1 time
Subgroups
7 times/2.3 day ( 1 time/1Shift)
2) Tập con đồng chất
2. Năng lực quá trình

## Slide 226
◎ Tại sao phải có các tập con đồng chất?
Việc thu thập dữ liệu sử dụng tập con đồng chất là một trong những công cụ mạnh nhất trong 6σ.
Bước đầu tiên để tìm ra vấn đề là xác định những nhân tố tiềm tàng có thể ảnh hưởng tới phương sai quá trình. Sau đó, trong giai đoạn phân tích, yếu tốt X sẽ được phân tích độc lập.
Khi thu thập dữ liệu, càng nhiều nhân tố có ảnh hưởng tới vấn đề càng tốt. Để hiểu sâu được rằng làm thế nào để làm được, trước khi thu thập dữ liệu, hãy lắng nghe các ý kiến của chuyên gia về việc phân chia các nhóm đồng chất.
 Vấn đề sẽ được làm rõ thành các giá trị trung bình và các vấn đề phân bổ
Phân tích năng lực quá trình thông qua các tập con đồng chất
Precision
Accuracy
Bad
Good
Good
Bad
Distribution improvements
Mean adjustments
Target
Customer experiences quality through the distribution!
Đây là phương pháp cốt lõi để chia nhỏ từ năng lực quá trình dài hạn thành các năng lực quá trình ngắn hạn
Vấn đề có thể được mô tả là vấn đề thay đổi giá trị trung tâm (yếu tố quản lý) hoặc là vấn đề phân bổ (yếu tố kỹ thuật).
 Bước đầu tiên để giải quyết vấn đề là tìm ra đặc tính của vấn đề.
2. Năng lực quá trình

## Slide 227
◎ Phân phối chuẩn
Kinh nghiệm cho thấy phân phối chuẩn là sự đại diện tốt nhất cho một quá trình ổn định trên dây chuyền sản xuất với các tiêu chuẩn và mục tiêu đã được thiết lập. Phương sai ngẫu nhiên được thể hiện tốt nhất trong phân phối chuẩn.
- Hình thức : cho thấy sự tồn tại của bất cứ sự bất thường nào.
- Giá trị trung tâm (trung bình) : cho thấy mục tiêu có được đáp ứng hay không.
- Sự phân bổ (phương sai) : cung cấp thông tin về trình độ kỹ thuật của quá trình.
◎ Giả thuyết về kiểm tra tính tiêu chuẩn
Mức ý nghĩa 5% : Cái gì có phân phối chuẩn nếu P-value > 0.05. (Ở đây, giá trị P là xác suất của việc có phân phối chuẩn.)
P-value có giá trị càng lớn thì xác suất một hiện tượng có phân phối chuẩn càng cao.
→ P-value=0.7 tạo ra một kết quả chính xác hơn 0.2
Kiểm tra tính tiêu chuẩn là phân tích dữ liệu căn bản nhất được thực hiện với dữ liệu liên tục. Phân tích năng lực quá trình, kiểm định giá trị trung bình, phân tích ảnh hưởng và sự diễn giải của đa số các phân tích dữ liệu liên tục được dựa trên giả định rằng các dữ liệu có phân phối chuẩn. Nếu không, quyết định được tạo ra từ chỉ số năng lực quá trình và P-value có thể chứng minh là sai.
3) Kiểm tra tính tiêu chuẩn (Normality Test)
Phân phối chuẩn được khẳng định là nguyên tắc cơ bản của hiện tượng tự nhiên và đa số các đặc điểm trong tự nhiên đều tuân theo phân phối chuẩn. Vì thế, một hiện tượng với phân phối chuẩn là bình thường và trở thành giả thuyết H0 và một hiện tượng không có phân phối chuẩn cần phải xem xét.
2. Năng lực quá trình

## Slide 228
Liệu có một phân phối chuẩn ở đây hay không? (Mức ý nghĩa 5%)
 P-Value = 0.615
: P-value > 0.05, do đó có một phân phối chuẩn.
File>Open Worksheet>Camshaft.MTW
Stat>Basic Statistics>Normality Test
◎ Kiểm tra tính tiêu chuẩn sử dụng Minitab
◎ Kiểm tra tính tiêu chuẩn
Sự giám định ban đầu được thực hiện với biểu đồ thông thường (Hình dạng của đường cong tần suất được thể hiện ở histogram)
Sự giám định ban đầu sử dụng các điểm xác suất thường : làm giảm độ cong và đánh dấu dữ liệu trên biểu đồ mới để nhìn xem các điểm dữ liệu có sắp xếp trên một đường thẳng không.
Kiểm tra khả năng tương thích sử dụng Normal Test : Giá trị P-value càng lớn thì dữ liệu càng tới gần đường phân phối chuẩn (gần như là thẳng hàng)
2. Năng lực quá trình

## Slide 229
μ
* PLSL
Dữ liệu thực tế
Dữ liệu đã chuyển đổi
→ Tùy thuộc vào đặc điểm của độ lệch chuẩn (ngắn/dài hạn) và các thiết lập mục tiêu mà
kết quả Zbench có thể được chuyển thành ZST và ZLT
USL
LSL
* PUSL
3.0%
4.5%
μ
ZBench
PTOTAL =
PLSL + PUSL
+
7.5%
Thông thường, ta gộp giá trị ZST và ZLT thành ZBench
* ZBench
◎ Định nghĩa về ZBench
2. Năng lực quá trình
Notes: Giả sử tính Z tại điểm giới hạn trên và điểm giới hạn dưới.

## Slide 230
USL
LSL
LSL
USL
Z=-1.5
Z=3
Z=-3
Z=3
Z=2.5
Z=-2.5
Giá trị ZBench được phân biệt theo từng loại độ lệch chuẩn.
σ level
calculation
Độ lệch tiêu chuẩn ngắn hạn(σST): ZBench  ZST
Độ lệch tiêu chuẩn dài hạn (σLT): ZBench  ZLT (ZST = ZLT+1.5)
ZST
Giá trị Z có thể có nhiều giá trị khác nhau, tùy thuôc vào: giới hạn tiêu chuẩn bên trái/phải của quá trình, thay đổi của giá trị trung bình, dư liệu là ngắn hạn hay dài hạn. Nhìn chung, năng lực quá trình là một giá trị tiêu chuẩn duy nhất. Vì vậy, nó phải được tính toán thành một chỉ số duy nhất, phản ánh tất cả những yếu tố ảnh hưởng khác nhau.
USL
ZBench
Mức độ σ của quá trình có ý nghĩa gì?
 Nó có ý nghĩa rằng ZST có thể chuyển đồi thành Zbench
◎ Tại sao lại sử dụng ZBench ?
2. Năng lực quá trình
I can see that σ level is properly calculated only by using Zbench.

## Slide 231
3. Đánh giá năng lực quá trình
1) Đánh giá năng lực quá trình thông qua sử dụng minitab
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
601.6 | 602.8 | 598.4 | 598.2 | 600.8 | 600.8 | 600.4 | 598.2 | 599.4 | 601.2 | 602.2 | 601.6 | 599.8 | 603.8 | 600.8 | 598.0 | 601.6 | 602.4 | 601.4 | 601.2
600.4 | 600.8 | 599.6 | 602.0 | 598.6 | 597.2 | 598.2 | 599.4 | 598.0 | 599.0 | 599.8 | 600.2 | 602.8 | 603.6 | 600.2 | 598.4 | 603.4 | 602.2 | 599.2 | 604.2
598.4 | 603.6 | 603.4 | 599.4 | 600.0 | 600.4 | 598.6 | 599.4 | 597.6 | 600.4 | 599.8 | 601.8 | 600.0 | 601.8 | 600.4 | 600.8 | 597.0 | 600.6 | 601.6 | 600.2
600.0 | 604.2 | 600.6 | 599.4 | 600.4 | 599.8 | 599.6 | 600.2 | 598.0 | 600.6 | 601.0 | 601.2 | 599.6 | 602.0 | 600.2 | 602.8 | 599.8 | 596.2 | 600.4 | 600.0
596.8 | 602.4 | 598.4 | 600.8 | 600.8 | 596.4 | 599.0 | 599.0 | 597.6 | 599.0 | 601.6 | 597.6 | 602.2 | 603.6 | 602.2 | 597.6 | 597.8 | 602.4 | 598.0 | 596.8
BMW đang gặp vấn đề với trục cam, một bộ phận cốt lõi trong xe ô tô. Vấn đề với trục cam được cung cấp bởi các nhà cung cấp linh kiện là chúng có khiếm khuyết ở độ dài. Để bắt đầu một cuộc điều tra về năng lực của các nhà cung cấp, BMW đã thu thập thông tin và tập hợp lại như bảng dưới. Hãy nhận định năng lực quá trình của nhà cung cấp, biết rằng tiêu chuẩn chiều dài của trục là 600 mm ± 4 mm.
Notes: Đọc dịch
Giải quyết bài toán,
Nhắc lại, Công thức để tính Z=?
Z= X-M/anpha
Đầu tiên cần kiểm tra Pvalue? Xem số liệu này có thể sử dụng được hay không?
Lưu ý tất cả các dữ liệu trên phải được nhập trên một cột thì minitab mới có thể xử lý được.
Mn nhớ thao tác kiểm tra Pvalue không? ~> Support
1-sample T tesr sử dụng khi cần so sánh giá trị trung bình của 1 tập hợp với giá trị cho trước.
click normal Test ~> hiện bảng ~> giá trị Pvalue = 0.615 ~> normal distribution ~> có thể sử dụng được số liệu này
Thao tác tính Z? trong sách, có ai tìm ra cách chưa?
Click vào Stat~> Quality tool~> Capability Analysis ~> Normal.
chọn cột dữ liệu C1. Subgroup size: 5, click option
Potential Zst = Overall Zlt. Chỉ số Z này quá thấp
Z thấp càng tốt hay càng cao càng tốt?
Z càng cao~> Thể hiện xác suât của lỗi càng thấp.
Từng thành viên trong các nhóm thực hành

## Slide 232
Nhập LSL
Nhập USL
File>Open Worksheet>Camshaft.MTW
Stat>Quality Tools>Capability Analysis(Normal)>Option
◎ Đánh giá năng lực quá trình có sử dụng Minitab ZBench  Rút ra ZST (nhập vào giá trị mục tiêu)
Dữ liệu thô cần phân tích phải đảm bảo nằm trên 1 cột duy nhất
Tích vào để tình ra giá trị ZBench
Nhập giá trị mục tiêu
3. Đánh giá năng lực quá trình

## Slide 233
Giá trị Z
Cho thấy
Chỉ số năng lực quá trình ngắn hạn (ZST)  nhập giá trị mục tiêu vào historical mean  ZBench = 2.13 (Within)
※ Khi giá trị mục tiêu được nhập, giá trị trung bình sẽ được bỏ qua, chỉ có độ lệch chuẩn ngắn/dài hạn của mục tiêu được tính toán
Kết quả đánh giá năng lực quá trình (ZBench)
Process Data
Upper standard limit
Standard target
Lower standard limit
Target value
Number of data
Within group standard deviation
Overall standard deviation
Năng lực quá trình trong ngắn hạn (σST)
ZBench : Rút ra ZST
từ mục tiêu
Cpk : rút ra được từ mục tiêu
3. Đánh giá năng lực quá trình
Notes: Hỏi lại anh Huy về trang này

## Slide 234
Khó quá.!!!
Tôi sẽ thao thác thường xuyên với Minitab để làm quen dần…
Nhập LSL
Nhập USL
File>Open Worksheet>Camshaft.MTW
Stat>Quality Tools>Capability Analysis(Normal)>Option
◎ Đánh giá năng lực quá trình sử dụng Minitab: ZBench  Rút ra ZLT (không nhập target value  sử dụng giá trị trung bình)
Dữ liệu thô cần phân tích phải đảm bảo nằm trên 1 cột duy nhất
Không nhập
Tích vào để tình ra giá trị ZBench
3. Đánh giá năng lực quá trình

## Slide 235
Chỉ số năng lực quá trình ngắn hạn (ZST)  nhập giá trị mục tiêu vào historical mean  ZBench = 2.13 (Within)
← không tồn tại xu hướng Không tập trung.
Chỉ số năng lực quá trình dài hạn (ZLT)  không nhập giá trị mục tiêu vào historical mean  ZBench = 1.82 (Overall)
← tồn tại xu hướng Không tập trung.
ZShift = ZST - ZLT = 2.13 - 1.82 = 0.31
Kết quả đánh giá năng lực quá trình (ZBench)
Long term process capability(σLT)
ZBench : (Ppk) ZLT value derived for non-centered distribution
Ppk : process performance index for non-centered distribution
3. Đánh giá năng lực quá trình
Process Data
Upper standard limit
Standard target
Lower standard limit
Target value
Number of data
Within group standard deviation
Overall standard deviation
Giá trị Z cho thấy

## Slide 236
A : Quy trình kiểm soát kém, Trình độ công nghệ thấp.
B : Quy trình quản lý cần được cải thiện.
C : Quy trình quản lý khá tốt. Trình độ công nghệ thấp.
D : Công ty được tối ưu hóa.
■ Mô tả các khu vực
ZST = ZBench  σST
ZLT = ZBench  σLT
ZShift = Z ST - ZLT
※ Nếu ZLT ở mức trên 4.5 và ZShift dưới 1.5, CTQ phải được nâng lên một mức cao hơn so với 6 sigma.
Ngay cả với một quy trình được coi là ổn định thì sự sai lệch khoảng 1.5σ vẫn có thể xảy ra. Tuy nhiên, đây là kết quả của việc không nắm được năng lực quá trình trong ngắn hạn và sử dụng kết quả ZBench (ZLT) sẵn có (được rút ra từ độ lệch chuẩn dài hạn).
Phương pháp chỉ số phái sinh
Khi việc phân chia các nhóm đồng chất được tiến hành nhằm thu thập dữ liệu để phân tích năng lực quá trình, thì kết quả có thể được phân chia thành các các trường hợp tương ứng với các khối trong biểu đồ dưới đây. Thông qua biểu đồ này, các biện pháp cải tiến có thể được đưa ra phù hợp ứng với các vấn đề ở mỗi khu vực.
Tham khảo
◎ Biểu đồ 4 khối
3. Đánh giá năng lực quá trình
1 2 3 4 5 6
0.5
Poor
Good
ZShift :
Process
Control
ZST : Technological capability
Poor
Good
A
B
C
D
1.0
1.5
2.0
2.5
Notes: Zst sẽ bị phục thuộc vào năng lực sản xuất và yếu tố kỹ thuật.
Zshift=?
Khoảng cách giữa Z ngắn và dài. Z shift thấp có tốt hay không?
Z shift thấp thì chứng tỏ năng lực càng tốt
4 vùng A BCD thì vùng nào là tốt nhất? Vùng D cả kỹ thuật +
C ko có khả năng control ngắn hạn và dài hạn nhưng cần phải improve kỹ thuật
A Zshift quá lớn, không có cả năng
B
Trước khi tính chỉ số năng lực quá trình cần làm gì?
Modul 4? Cần kiểm tra gì? tính gì?
Tính Pvalue < 0.05 ~> biểu đồ phân bố tập trung ~> dữ liệu có thể tin tưởng và sử dung tiếp

## Slide 237
Basic Information |  |  | 
ZBench |  | Zst,Bench = 2.13 | ZShift = 0.31
 |  | Zlt,Bench = 1.82 | 
Defect Rate (ppm) | Observed Defects (Measured Data) |  | 
 | Short Term |  | 
 | Long Term |  | 
◎ Tổng kết năng lực quá trình
3. Năng lực quá trình

## Slide 238
Z : 1.18
2) Xác định năng lực quá trình bằng cách sử dụng Excel
3. Đánh giá năng lực quá trình

## Slide 239
4-Block Diagram
1.5
ZShift
4.5
C
A
B
D
Inadequate control
Inadequate technology
Kém
Tốt
Tốt
Kém
Quản lý
Công nghệ
Zst or Zst,Bench
USL
LSL
T
USL
LSL
T
μ
μ
- Phân nhóm đồng chất (O)
- Phân nhóm đồng chất (X)
Khi mẫu được lấy từ các phòng nghiên cứu
Khi việc thu thập mẫu là rất khó khăn do chu kỳ sản xuất dài.
Quan sát mức độ sigma và vị trí hiện tại,
Thiết lập các định hướng về mục tiêu cải tiến
Khi không có phân nhóm đồng chất phù hợp, các vấn đề trong nhóm và giữa các nhóm sẽ không rõ ràng, do đó, quyết định của bạn phải được đưa ra dựa trên những dữ liệu đo đạt thực tế.
- Hiện tại ở khu vực C, khả năng quản lý, kiểm soát quá trình là tốt nhưng năng lực về công nghệ này vẫn thiếu.
3. Đánh giá năng lực quá trình
Inadequate control
Adequate technology
Adequate control
Adequate technology
Inadequate control
Adequate technology

## Slide 240
4. Tình huống
Đánh giá năng lực quá trinh cho công đoạn sản xuất RSP.
Năng lực quá trình được đánh giá theo phương sai ngắn hạn
Zst = Zwithin(T) = 3.80
Năng lực quá trình được đánh giá theo phương sai dài hạn (hiện tại)
Zlt = Zoverall(mean) = 1.21
Định hướng cải tiến:
Giá trị Z trung bình là 1.21, do đó nó không nằm trong vùng giới hạn 4.5σ. Việc cải tiến là cần thiết.
Zshift = Zst – Zlt = 3.80 –1.21 = 2.59
1.5
Zshift
Zst
4.5
Kém
Tốt
Kém
Tốt
Năng lực về công nghệ
Hiện tại
Năng lực quản lý

## Slide 241
4. Tình huống
Nếu việc thu thập dữ liệu ngắn/ dài hạn trong quá trình phát triển là khó khăn, dữ liệu phân tầng thu thập từ các nhà cung cấp có thể được sử dụng như là nguồn dữ liệu bổ sung.
Năng lực quá trình được đánh giá theo phương sai nội bộ của nhà cung cấp
Zwithin = 3.80
Năng lực quá trình đươc đánh giá qua tổng phương sai của nhà cung cấp (hiện tại)
Zoverall = 1.21
Zshiff. = Zwithin – Zoverall = 3.80 –1.21 = 2.59
Định hướng cải tiến:
Giá trị Z trung bình là 1.21, do đó nó không nằm trong vùng giới hạn 6σ. Việc cải tiến là cần thiết.
1.5
Zshift
Zst
4.5
Kém
Tốt
Kém
Tốt
Năng lực về công nghệ
Hiện tại
Năng lực quản lý

## Slide 242
5. Thực hành
- Đối với trường hợp dưới đây, hãy tính toán năng lực quá trình và thiết lập định hướng cải tiến.
Dưới đây là bảng số liệu thu được từ việc đo đạc step canh cửa tủ lạnh. Dữ liệu được tập hợp từ 6 nhóm subgroup, sử dụng phương pháp RSP.
Với tiêu chuẩn từ khách hàng là 0± 2 mm, hãy tiến hành đánh giá năng lực quá trình qua những thông số bên dưới.
Sub 1 | Sub 2 | Sub 3 | Sub 4 | Sub 5 | Sub 6
3.3 | 3.91 | -0.1 | -2.47 | 2.43 | -1.92
1.84 | 2.64 | 0.04 | -2.23 | 3.44 | -4.91
1.55 | 2.95 | 2.04 | -2.92 | 0.58 | -0.56
0.97 | 1.85 | 0.73 | -3.33 | 1.9 | -4.26
0.68 | 2.48 | -2.14 | -0.98 | 2.05 | -1.98

## Slide 243
6. Thảo luận
- Hãy cùng thảo luận về những vấn đề được đưa ra dưới đây.
Năng lực quá trình sản xuất các sản phẩm chủ lưc của chúng ta có thể là gì?
Sự khác biệt giữa năng lực quá trình ngắn hạn với năng lực quá trình dài hạn của sản phẩm chủ lực của chúng ta là gì?
Điều gì có thể là yếu tố ảnh hưởng tới năng lực quá trình sản xuất các sản phẩm chủ lực của chúng ta?

## Slide 244
7. Tổng kết
- Tóm tắt về năng lực quá trình
Những khía cạnh về chất lượng không chỉ được phản ánh qua thiết kế mà còn có rất nhiều các yếu tố gây ra sai lệch khác xuất hiện trong quá trình sản xuất sẽ ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm đó.
Nếu phương sai chất lượng ở các sản phẩm/dịch vụ (bị gây ra bởi các yếu tố) là nhỏ, điều đó có nghĩa là năng lực quá trình của dây chuyền là tốt. Ngược lại, nếu phương sai chất lượng lớn, điều đó đồng nghĩa với năng lực quá trình của dây chuyền là kém.
Năng lực quá trình sử dụng ±3σ (6σ)
Dữ liệu để phân tích năng lực quá trình phải tuân theo phân phối chuẩn.
Quá trình ổn định là quá trình không chịu tác động bởi các yếu tố bên ngoài.
Một số chỉ số biểu diễn năng lực quá trình là: Cp, Cpk, Pp, Ppk, Zst, Zlt, Zshift.
Năng lực quá trình có thể được tính toán “trong nhóm” hoặc “gữa các nhóm”.
Năng lực quá trình trong ngắn hạn và dài hạn có thể được xác định nếu dữ liệu được thu thập bằng cách sử dụng phương pháp phân nhóm đồng chất.
Khi năng lực quá trình ngắn hạn và dài hạn đã được xác định, biểu đồ 4 khối sẽ được sử dụng nhằm xác định phương án cải tiến khả thi.

## Slide 245: M7. Biểu đồ kiểm soát
1. Giới thiệu
2. Định nghĩa
3. Ứng dụng
4. Phân loại
5. Phương pháp xây dựng
6. Cách đọc biểu đồ
7. Thực hành
8. Tổng kết

## Slide 246: 1. Giới thiệu
Định nghĩa về biểu đồ kiểm soát
Biểu đồ kiểm soát (Control Chart) là một công cụ dùng để kiểm soát độ biến thiên (hay biến động) của chất lượng sản phẩm đầu ra. Chúng cho ta biết biến động của quá trình đang diễn ra có ổn định hay không. Một quá trình được xem là ổn định nếu nằm trong mức kiểm soát (in-control process), có thể dự báo được, và độ biến động gây ra do các nguyên nhân ngẫu nhiên (chance causes). Biểu đồ kiểm soát giúp chúng ta xem độ biến động một quá trình là do các nguyên nhân ngẫu nhiên (gây quá trình ổn định) hay do các nguyên nhân không ngẫu nhiên (tạm dịch từ assignable causes) nào đó (gây quá trình không ổn định).
Việc ứng dụng của biểu đồ kiểm soát
Biểu đồ kiểm soát được W.A.Sherwhart – chuyên viên của Bell Telephone Laboratories nêu ra lần đầu tiên năm 1924
UK: Có tên là BS600
– “Áp dụng các phương pháp thống kê để xây dựng được tiêu chuẩn và chất lượng”
Nhật Bản: Có tên khác là JIS Z 9201 (Control Chart Law) năm 1954
Hàn Quốc: Có tên là KS A 3201 (Control Chart Law) năm 1963
– Cũng còn được gọi với cái tên khác là Shewhart’s 3σ Control Chart
Notes: SQA: kiemr soát nhiệt độ, độ ẩm

## Slide 247: 1. Giới thiệu
Tỷ lệ lỗi
Cải tiến
Quá trình kiểm soát
Khác thường
Kiểm soát
Thời gian
6σ
0
What is Control?
: the act of controlling ‘assignable
variance’ so that the quality could be
kept at a consistent level.
What is Improvement?
: the act of making the quality better than
in the past (improvement that exceeds
the learning curve).
Notes: VD: sp điện thoại ~> dùng thời gian dài ???

## Slide 248
Nguyên nhân ngẫu nhiên
Nguyên nhân ngẫu nhiên (Chance Causes) là nguyên nhân tạo ra những sự biến động không thể tránh khỏi trong quá trình sản xuất dù có được kiểm soát chặt chẽ hay không.
Nguyên nhân ngẫu nhiên có thể là:
Sự khác biệt giữa tay nghê của mỗi công nhân
Khác biệt trong môi trường làm việc
Sự sai khác nhỏ giữa các linh kiện
Khác biệt trong sản xuất những thiết bị cùng loại
Khác biệt về khí hậu, độ ẩm, nhiệt độ, và thời gian làm việc
Khác biệt do thay đổi môi trường làm việc
Khác biệt do sai số trong quá trình sản xuất
Reducing these variances require a fundamental analysis of the product or process.
‘Chance Causes’ can sometimes be called ‘Common Causes’ or ‘Unavoidable Causes’.
Quá trình bị tác động bởi nhóm nguyên nhân ngẫu nhiên do đó quá trình là khá ổn định và có thể được dự báo trước.
Size
Thời gian
Dự báo
1. Giới thiệu
Notes: VD: thả part chuyền TV

## Slide 249
Nguyên nhân không ngẫu nhiên
Nguyên nhân không ngẫu nhiên (Assignable Causes) còn gọi là nguyên nhân không thể tránh được (Avoidable Causes). Những nguyên nhân này thường không kéo dài, nhưng chúng xảy ra không thường xuyên và khá bất ngờ, làm tăng chênh lệch về chất lượng.
Nguyên nhân không ngẫu nhiên có thể là:
Sự bất cẩn của công nhân
Sử dụng linh phụ kiện bị lỗi
Vấn đề nằm ở các thiết bị sản xuất
Không đảm bảo được những nguyên tắc cơ bản
Nguyên nhân không ngẫu nhiên dễ dàng xác định hơn nhóm nguyên nhân ngẫy nhiên và cũng dễ dàng để giải quyết hơn.
Khi xảy ra biến động, nguyên nhân không ngẫu nhiên có thể “chẩn đoán” được.
Size
Không thể dự đoán được
Thời gian
Quá trình bị tác động bởi nhóm nguyên nhân không ngẫu nhiên sẽ đặc trưng bởi dữ liệu sẽ không biến động một cách ngẫu nhiên , nhưng nó tạo ra một tình trạng bất thường làm cho quá trình này trở nên không thể đoán trước được.
1. Giới thiệu
Notes: Dựa trên yếu tố nào để nhận biết được Assignable - Chance

## Slide 250
Biến động của chất lượng
Phân phối là khi một hàng hóa hoặc dịch vụ được sản xuất, quá trình này không tạo ra kết quả phù hợp. -> Chất lượng là đồng nhất nghĩa là không có phân phối.
Phân bố gây ra sai khác trong đầu ra dẫn đến sự không hài lòng của khách hàng.
Tất cả quá trình đều tồn tại một phân phối.
Đo lường và hiểu được phân phối có thể giúp cho chúng ta hiểu hơn về mức sản lượng hiện tại, hỗ trợ trong việc giảm phát và suy ra cách để giảm thiểu sự không phù hợp trong sản lượng sản xuất.
Chênh lệch quá trình sản xảy ra do chênh lệch trong các yếu tố đầu vào và quy trình sản xuất.
Ngay cả khi việc quản lý được thực hiện tốt, chênh lệch về chất lượng trong quá trình sản xuất vẫn có thể xảy ra.
1. Giới thiệu

## Slide 251
Tầm quan trọng của kiểm soát dữ liệu định kỳ
Dòng thời gian
To-be
As-is
Như một thực thể sống, quá trình là thứ có thể thường xuyên thay đổi (do nguyên nhân ngẫu nhiên, hoặc không ngẫu nhiên)
Ngăn chặn phân tán
Phân tán ngoài vùng tiêu chuẩn
1. Giới thiệu

## Slide 252: 2. Định nghĩa biểu đồ kiểm soát
Control Chart
Quá trình trong trạng thái được kiểm soát = Quá trình là ổn định
Quá trình được kiểm soát chính là quá trình đã được kiểm soát nhóm nguyên nhân không ngẫu nhiên
Logic của biểu đồ kiểm soát
Hoạt động kiểm soát
Quá trình
Lấy mẫu
Input
Output
Vì không có cách nào có thể đo đạt trực tiếp từ các quá trình nên các sản phẩm sản xuất ra từ các quá trình có thể được sử dụng để hiểu được tình trạng quá trình.
Trong ngắn hạn, sản phẩm sản xuất ra từ quá trình này được lấy mẫu, dữ liệu này được trích xuất và một biểu đồ kiểm soát được tạo ra dựa trên dữ liệu này. Các thông tin được rút ra từ biểu đồ kiểm soát chính là trạng thái hiện tại của quá trình.
Biểu đồ kiểm soát sẽ không tìm ra được nguyên nhân tạo ra những sự khác biệt. Nó chỉ phản ánh trạng thái của quá trình đó.
Làm rõ
Đánh giá năng lực quá trình, khả năng kiểm soát
Xây dựng biểu đồ kiểm soát
Một biểu đồ kiểm soát là một công cụ quản lý để kiểm tra xem quá trình liệu có đang vận hành ở trạng thái ổn định (được kiểm soát) hay không, nhằm duy trì sự ổn định, trạng thái mà chất lượng sản phẩm có thể vẫn còn phù hợp.

## Slide 253
Khi quá trình này đang trong trạng thái ổn định, dòng kẻ ngang đại diện cho các giá trị trung bình được gọi là đường trung tâm.
Dòng phía trên cách đườn trung tâm một khoảng 3σ được gọi là giới hạn kiểm soát trên và dòng thấp ở phía dưới từ đường trung tâm được gọi là giới hạn kiểm soát dưới.
Trong biểu đồ kiểm soát 3σ, xác suất của một điểm dữ liệu nằm bên ngoài vùng giới hạn kiểm soát trên chỉ là 0,27%. Nói cách khác, nếu chỉ có nguyên nhân ngẫu nhiên tồn tại, các điểm dữ liệu sẽ nằm trong vùng giới hạn kiểm soát, nhưng nếu có điểm dữ liệu được tìm thấy ngoài ngoài vùng giới hạn kiểm soát thì đó là do nguyên nhân không ngẫu nhiên.
“a”
“b”
+3σ
-3σ
UCL
LCL
CL
Nguyên nhân không ngẫy nhiên
Nguyên nhân ngẫu nhiên
Nguyên nhân không ngẫy nhiên
Giới hạn kiểm soát 3σ
*
*
▶ CL (Center Line) : Đường trung tâm, Giá trị trung bình tổng thể (X)
▶ UCL (Upper Control Limit) : Giới hạn kiểm soát trên (X + 3σ)
▶ LCL (Lower Control Limit) : Giới hạn kiểm soát dưới (X - 3σ)
cf) USL, LSL
2. Định nghĩa biểu đồ kiểm soát

## Slide 254
Dùng để diễn giải
Dùng để quản lý
Trong trường hợp không bất cứ thông tin gì về điều kiện của một quá trình, biểu đồ kiểm soát được sử dụng để đánh giá các điều kiện của quá trình để xác định những nguyên nhân đang tạo ra một phân phối cụ thể.
Không có giá trị tiêu chuẩn được đưa ra và do đó các đường trung tâm và kiểm soát giới hạn này được tính từ dữ liệu thu thập được. Khi quá trình này trở nên ổn định, đủ để quản lý, các giới hạn kiểm soát được mở rộng và được sử dụng như các giới hạn kiểm soát trong ‘”Biểu đồ kiểm soát trong quản lý”.
Biểu đồ kiểm soát được cập nhật liên tục. Nếu xuất hiện một số bất thường, chúng ta có thể ngay lập tức điều tra và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Thông qua việc quan sát các trình tự, các biểu đồ kiểm soát có thể được sử dụng để duy trì quá trình trong tình trạng ổn định.
Các giới hạn kiểm soát được trích xuất khi quá trình này trở nên ổn định, do đó, chúng có thể được sử dụng để làm cơ sở để so sánh tình trạng của quá trình tương ứng với từng giai đoạn.
3. Các ứng dụng của biểu đồ kiểm soát

## Slide 255
Sai lệch do nguyên nhân ngẫu nhiên gây ra
Dư báo được
Thờigian
Loại bỏ các nguyên nhân cơ hội làm phát sinh chênh lệch về chất lượng
Cải thiện năng lực quá trình và tăng cường mức độ về chấy lượng
Loại bỏ các nguyên nhân không ngẫu nhiên làm phát sinh chênh lệch về chất lượng
Thu thập dữ liệu và phân tích
Đang được kiểm soát?
size
Có
Không
Sai lệch cho nguyên nhân không ngẫu nhiên gây ra
Thời gian
Khong thể dự báo được
Biểu đồ kiểm soát diễn giải
Biểu đồ kiểm soát cho quản lý
Sơ đồ kiểm soát là công cụ để kiểm tra xem phân phối các thông số thống kê liên quan đến một quá trình vượt quá sự phân bố sản xuất bằng các nguyên nhân ngẫu nhiên. Thao tác kiểm tra này giúp xác định trạng thái của quá trình, khi mà các thông số thống kê của nó được kiểm soát.
Mục đích của một biểu đồ kiểm soát là để duy trì ổn định quá trình quản lý bằng cách kiểm tra những thay đổi trong quy trình, xác định và loại bỏ các nguyên nhân gây ra những bất thường và duy trì quá trình này ở mức độ thích hợp để đảm bảo tính nhất quán của sản phẩm.
Các giá trị dữ liệu dùng để tham chiếu như là tiêu chuẩn cần được thể hiện ra với “Biểu đồ kiểm soát diễn giải”
Ứng dụng của biểu đồ kiểm soát
3. Các ứng dụng của biểu đồ kiểm soát

## Slide 256: 4. Loại biểu đồ kiểm soát
Liên tục
Kích thước nhóm
I-MR1)
Xbar-R
Xbar-S
n = 1
n = 2~5
n > 6
Loại dữ liệu
Rời rạc
Số lượng lỗi/
Tỷ lệ lỗi
Số lượng không phù hợp
Kích thước nhóm
Kích thước nhóm
NP
P
C
U
consistent
Quy mô sản xuất lớn
Sản xuất nhỏ
Quy mô sản xuất nhỏ
Sản xuất hàng loạt
Xd - Rs
1) I-MR : Individuals - Moving Range
inconsistent
consistent
inconsistent

## Slide 257: 4. Loại biểu đồ kiểm soát _ Xbar-R Control Chart
Được sử dụng khi các giá trị đặc trưng của mẫu là kiểu dữ liệu liên tục giữa các nhóm (n=2~5)
VD: Chiều dài, Cân nặng, thời gian, độ bền, năng suất,…
Thường được sử dụng khi các giá trị đặc trưng của mẫu ở dạng dữ liệu liên tục.
- Xbar Control Chart：phát hiện những thay đổi giữa trung bình nhóm và giữa các nhóm
- R Control Chart：để quản lý những thay đổi trong phân phối trong một nhóm.
Tất cả dữ liệu đo được được thể hiện qua biểu đồ kiểm soát Xbar đều trong giới hạn kiểm soát.
-> Phương sai giữa cá nhóm (’Between groups’ variances) là ổn định.
Trong biểu đồ kiểm soát R, phân phối của các nhóm riêng biệt đều nằm trong giới hạn kiểm soát.
-> Phương sai trong nhóm (‘Within group’ variances) là ổn định.
VD: Dữ liệu dưới đây là dữ liệu về điện trở (Ω) trên chuyền được đo 5 lần/ngày, trong vòng 10 ngày.
Mô tả
Mục đích
Excel) Control Chart 1

## Slide 258: 4. Loại biểu đồ kiểm soát _ I-MR Control Chart
Biểu đồ kiểm soát giúp quan sát và quản lý dữ liệu liên tục mà không cần phân chia thành các nhóm nhỏ.
- I (Individual Value) Control Chart : Giá trị biểu thị cho dữ liệu cá nhân
- MR (Moving Range) Control Chart : Giá trị hiển thị độ biến động giữa các dữ liệu liên tiếp.
Sử dụng trong những tình huống mà khoảng cách giữa dữ liệu là khá dài hoặc không thể tách ra thành (các nhóm n =1
VD: Năng lượng và nhiên liệu tiêu dùng mỗ ngày
VD: Dữ liệu sau đây mô tả một số lượng than sản xuất cho mỗi container tại một nhà máy than
Các khoảng biến động đều nằm trong giới hạn kiếm soát
Các giá trị riêng đo được đều nằm trong giới hạn kiểm soát.
Mô tả
Mục đích
Excel) Control Chart 2

## Slide 259: 4. Loại biểu đồ kiểm soát _ p Control Chart
Biểu đồ kiểm soát những đặc tính chất lượng không thể đo lường mà chỉ có thể được biểu diễn như là một phân phối rời rạc, chỉ có thể đánh giá qua Pass / Fail.
Được sử dụng cho việc quản lý tỷ lệ lỗi (defect rate) trong trường hợp kích thước mẫu là không phù hợp do biến động số lượng sản xuất.
VD: Dưới đây dữ liệu hàng ngày về tỷ lệ lỗi ở một nhà máy sản xuất ô tô
Các tỷ lệ lỗi dữ liệu đo được trong biểu đồ kiểm soát P đều trong giới hạn kiểm soát và do đó quá trình này là ổn định.
Nếu có một trong số các điểm dữ liệu nằm ngoài giới hạn kiểm soát, toàn bộ lô hàng cần phải được thu hồi để đánh giá.
Excel) Control Chart 3
Mô tả
Mục đích

## Slide 260: 5. Phương pháp xây dựng
1. Quyết định các thông số đặc trưng để tiến hành quản lý.
2. Lựa chọn biểu đồ kiểm soát
3. Lên kế hoạch lấy mẫu (số lượng subgroups).
4. Xác định kích thước mẫu.
5. Xác định không gian mẫu.
6. Chọn thời gian lấy mẫu.
7. Chọn phép đo.
8. Thu thập dữ liệu.
9. Xây dựng biểu đồ kiểm soát.
10. Đánh giá quá trình và thực hiện các cải tiến cần thiết.
11. Mở rộng các giới hạn kiểm soát.
12. Thực hành đo. Số lượng mẫu và thơi gian đo cần được xác định trước.
13. Xây dựng các biểu đồ kiểm soát và đánh giá quá trình.
14. Đưa ra những biện pháp thích hợp nếu quá trình đang đi chệch hướng từ ranh giới kiểm soát.
15. Khi cần thiết, các biểu đồ kiểm soát có thể được sửa chữa.
Biểu đồ kiểm soát cho Diễn giải
Biểu đồ kiểm soát cho Quản lý

## Slide 261
3. Thiết lập kế hoạch lấy mẫu
(số lượng nhóm (subgroup)
4. Xác định cỡ mẫu
5. Xác định khoảng thời gian lấy mẫu
6. Chọn thời điểm lấy mẫu
Xbar-R Control Chart : n=4~5
I-MR Control Chart : n=1
P Control Chart : cần đủ lớn để có tối thiểu từ 1~5 lỗi
Số lượng các nhóm cần đủ lớn để đại diện cho năng lực quá trình. (g=20~30ea)
Việc lấy mẫu cần được thực hiện thường xuyên tại những thời điểm khi việc thu thập dữ liệu là thuận tiện (sau thời gian nghỉ, 2 giờ mỗi lần)
Lựa chọn khoảng thời gian lấy mẫu để sự thay đổi của quá trình được thể hiện theo dòng thời gian (Đối với các quá trình sản xuất nói chung, khoảng thời gian này thường kéo dài khoảng 1 tháng).
Sampling Order
Phương pháp lấy mẫu
5. Phương pháp xây dựng

## Slide 262
Chuyển đổi từ một “Biểu đồ kiểm soát diễn giải” thành “Biểu đồ kiểm soát quản lý”
<Xây dựng một “Biểu đồ kiểm soát diễn giải”>
- Cần chú ý tới việc phân lớp, phân chia các nhóm khi xây dựng một biểu đồ kiểm soát.
- Cần tiến hành xác định và loại bỏ nếu phát hiện được ra những bất thường.
- Dữ liệu cần bao gồm cả những nguyên nhân không xác định hoặc đã được xác định nhưng không có biện pháp khắc phục.
- Trường hợp này nên sử dụng đường nét đứt ( …... ).
<Xây dựng một “Biểu đồ kiểm soát quản lý”>
- Tiến hành xây dựng “Biểu đồ kiểm soát quản lý” khi nguyên nhân không ngẫu nhiên được loại bỏ và “Biểu đồ diễn giải” thể hiện một quá trình đang ổn định.
- Mở rộng các giới hạn kiểm soát trong “Biểu đồ kiểm soát diễn giải” và sử dụng chúng như những giới hạn kiểm soát trong “Biểu đồ kiểm soát quản lý”.
- Trong trường hợp này, đường nét đứt chấm gạch được sử dụng ( _ . _ . _ . _ . _ . _ )
UCL
CL
LCL
Biểu đồ kiểm soát diễn giải
Biểu đồ kiểm soát quản lý
Giới hạn kiểm soát ổn định
5. Phương pháp xây dựng

## Slide 263
Điều chỉnh biểu đồ kiểm soát
Nếu những điểm bất thường được tìm thấy trên Biểu đồ kiểm soát quản lý thì nguyên nhân cần được điều tra và các biện pháp cải tiến cần được thực hiện để loại bỏ chúng.
Trong những trường hợp dưới đây, giới hạn kiểm soát phải được điều chỉnh bằng cách sử dụng những dữ liệu mới nhất.
- Khi quá trình đã bị thay đổi thuần túy từ góc độ kỹ thuật.
- Khi thay đổi phương pháp lấy mẫu.
- Khi mà từ biểu đồ kiểm soát, có thể chắc chắn rằng quá trình đã xuất hiện những thay đổi.
- Khi đã trải qua một khoảng thời gian nhất định kể từ lúc bắt đầu tiến hành quản lý quá trình.
(quyết định dựa trên kinh nghiệm thực tế)
5. Phương pháp xây dựng

## Slide 264: 6. Cách đọc biểu đồ kiểm soát
Khái niệm về quá trình ổn định ( = quá trình nằm trong vùng kiểm soát)
Quá trình được coi là ổn định khi sản phẩm của nó chỉ chịu tác động bởi nhóm nguyên nhân ngẫu nhiên.
Ổn định nghĩa là giá trị trung bình và phạm vi của tất cả các subgroup đều nằm trong vùng giới hạn kiểm soát và không có bất kỳ dấu hiệu nào bị tác động bởi nhóm nguyên nhân không ngẫu nhiên.
Nếu có bất kỳ điểm xảy ra bên ngoài giới hạn kiểm soát trong c ác biểu đồ kiểm soát, sự phân bố của các điểm dữ liệu không phải là ngẫu nhiên, hay nói cách khác, nếu có một số xu hướng trong phân phối, thì đây có thể là một bằng chứng rõ ràng về nguyên nhân không ngẫu nhiên.
UCL
LCL
X
Vùng nguyên nhân không ngẫu nhiên
Vùng nguyên nhân không ngẫu nhiên
Vùng ổn định của quá trình
(Chỉ tồn tại nguyên nhân ngẫu nhiên)

## Slide 265
Vùng sai lệch về chất lượng trong biểu đồ kiểm soát
UCL
LCL
 | 0.00135 |  |  |  |  | 
3σ | 0.02135 |  |  | 99.73% | Khu vực nguyên nhân ngẫu nhiên | Khu vực nguyên nhân không ngẫu nhiên
2σ | 0.1360 |  | 95.45% |  |  | 
1σ | 0.3413 | 68.27% |  |  |  | 
-1σ | 0.3413 |  |  |  |  | 
-2σ | 0.1360 |  |  |  |  | 
-3σ | 0.02135 |  |  |  |  | 
 | 0.00135 |  |  |  |  | 
Phân phối xác suất ngẫu nhiên
Hiểu các xác suất phân phối ngẫu nhiên tương ứng với giới hạn kiểm soát và nghiên cứu để cải thiện sai lệch quá trình.
CL(xbar)
6. Cách đọc biểu đồ kiểm soát

## Slide 266
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
- Vượt qua vùng giới hạn 3σ
<Kiểm soát giới hạn phạm vi>
UCL
LCL
원인
CL
Nguyên nhân
R Control Chart | Thay đổi các trang thiết bị quá thường xuyên. Có sự khác biệt ở nguyên vật liệu, công nhân, dụng cụ,…
Xbar Control Chart | Như trên
P Control Chart | Lịch trình kiểm tra quá đột xuất, vật liệu được cung cấp bởi nhà cung cấp khác. Bất cẩn trong thao tác, bảo trì lỗi.
Biểu đồ kiểm soát diễn giải
6. Cách đọc biểu đồ kiểm soát
Notes: điều chỉnh quá thường xuyên thiết bị, cơ chế buộc không ổn định, vật liệu, công nhân, sự khác biệt cụ.

## Slide 267
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
- 9 điểm xuất hiện liên tiếp ở một bên của đường trung tâm
< Chạy >
UCL
LCL
CL
R Control Chart | Bảo quản thiết bị kém, công nhân bất cẩn hoặc có sai sót, thay đổi trong nguyên vật liệu.
Xbar Control Chart | Thay đổi thiết lập trong các thiết bị sản xuất, luân chuẩn công nhân, sửa đổi quy trình làm việc
P Control Chart | Như R Control Chart
Xác suất để 9 điểm xuất hiện liên tiếp ở một bên của đường trung tâm ((0.5)^9 = 0.2%)
6. Cách đọc biểu đồ kiểm soát
원인
Nguyên nhân
Notes: bảo quản kém thiết bị, công nhân bất cẩn hoặc sai lầm, những thay đổi trong nguyên liệu. (Khi chất lượng kém: tăng, khi chất lượng là tốt: giảm)
Thiết lập thay đổi trong các thiết bị sản xuất, luân chuyển công nhân, sửa đổi quy trình làm việc, giới thiệu các nguyên liệu mới, thiết bị sản xuất thiết lập lại lên.

## Slide 268
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 điểm tăng hoặc giảm liên tục, thường là theo một hướng.
< Xu thế >
UCL
LCL
CL
R Control Chart | 1.Decrease: Cải thiện dần chất lượng nguyên liệu, hiệu suất thiết bị sản xuất đạt được tốt hơn đạt được thông qua bảo trì thiết bị hiệu quả 2.Increase: suy thoái chất lượng, nới lỏng kiểm soát chất lượng
Xbar Control Chart | Công nhân mệt mỏi, tối giản công cụ, nguyên vật liệu
P Control Chart | Như R Control Chart.
6. Cách đọc biểu đồ kiểm soát
원인
Nguyên nhân
Notes: 1.Decrease: cải thiện dần chất lượng nguyên liệu, hiệu suất thiết bị sản xuất tốt hơn đạt được thông qua bảo trì thiết bị hiệu quả 2.Increase: nới lỏng dần hay đeo máy, công cụ, hoặc kiểm tra máy móc, suy thoái chất lượng
Dần dần mặc các công cụ, giảm dần các thành phần hoạt chất trong các giải pháp, công nhân mệt mỏi, thay đổi nước làm mát

## Slide 269
- 14 điểm biến động liên tục về 2 phía của đường trung tâm
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
< chu kỳ >
UCL
LCL
CL
R Control Chart | Công nhân mệt mỏi, luân chuyển lao động, thay thế định kỳ các công cụ, bảo trì…
Xbar Control Chart | Gióng R Control Chart, thay đổi theo mùa hoặc môi trường, thay đổi trong điện áp, cơ chế máy móc chưa ổn định.
P Control Chart | Sự thay đổi trong vật liệu, thay thế nhà cung cấp, phương pháp lấy mẫu thay đổi, quy trình tách biệt
6. Cách đọc biểu đồ kiểm soát
원인
Nguyên nhân
Notes: mệt mỏi lao động hoặc xoay người lao động, thay thế định kỳ của các công cụ, lịch trình bảo trì, đeo dụng cụ.

## Slide 270
-Trong số 3 điểm liên tiếp, 2 điểm xuất hiện cùng một bên ở vùng A, hoặc 4 – 5 điểm cùng một phía so với đường trung tâm và cùng nằm ở vùng B, hoặc hơn.
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
< Tiệm cận với các giới hạn kiểm soát >
UCL
LCL
CL
R Control Chart | Sai sót của công nhân, kỹ thuật của người công nhân không đầy đủ, máy móc không ổn định do cơ chế kết nối không chắc chắn Nguyên liệu không phù hợp được cung cấp bởi những nhà cung cấp khác nhau, bộ phận bị lỗi, do sai sót hoặc dụng cụ bị lỗi
Xbar Control Chart | Như trên
6. Cách đọc biểu đồ kiểm soát
원인
Nguyên nhân
Notes: Công nhân sai lầm, incompetency kỹ thuật do đào tạo không đầy đủ, độ rung quá mức do cơ chế buộc không đúng. nguyên liệu không phù hợp được cung cấp bởi các nhà cung cấp khác nhau, bộ phận bị lỗi, đo sai lầm hoặc dụng cụ bị lỗi

## Slide 271
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
- 15 điểm không vượt qua vùng giới hạn kiểm soát và tập trung ở vùng trung tâm
< Bám sát đường trung tâm >
UCL
LCL
CL
Vấn đề ở hệ thống đo | Phép đo là không đủ để xác định những thay đổi trong các thông số đặc trưng về chất lượng. Nếu phép đo không có khả năng phân biệt, những thay đổi trong quá trình này sẽ không được ghi lại.
Vấn đề ở công nhân | Dữ liệu đã được làm lại để quá trình sản xuất trở nên gần hơn với giá trị trung bình, hoặc sản phẩm bị lỗi đã được làm lại để cải thiện và đã được ghi nhận.
Xác suất để 15 điểm tập trung ở vùng ±1σ quanh vùng trung tâm là (0.6826)^15=0.00326, khoảng 0.33%.
Trong trường hợp như trên, quá trình này được coi là “bất thường”.
원인
Nguyên nhân
6. Cách đọc biểu đồ kiểm soát
Notes: công suất không đủ để phát hiện những thay đổi trong các thông số đặc tính chất lượng. Nếu các cụ không có khả năng phân biệt, những thay đổi trong quá trình này sẽ không được chú ý. Đơn vị đo tối thiểu phải bằng 1/10 giá trị khoan dung.
dữ liệu đo được chế tác nhân tạo để làm cho sản xuất tốt gần hơn với giá trị trung bình hoặc một sản phẩm bị lỗi đã được làm lại và cải thiện giá trị đã được ghi nhận.

## Slide 272
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
- Từ 8 điểm trở lên xuất hiện liên tục ở vùng A và B
< Khoảng phân bổ rộng >
UCL
LCL
CL
R Control Chart | Các nhà cung cấp khác nhau, công nhân, kiểm soát viên, dây chuyền sản xuất, trang thiết bị tiêu chí kiểm tra bị trộn lẫn.
Xbar Control Chart | Như trên.
원인
Nguyên nhân
6. Cách đọc biểu đồ kiểm soát
Notes: các nhà cung cấp khác nhau, công nhân, thanh tra viên, dây chuyền sản xuất, dụng cụ, tiêu chí kiểm tra được trộn lẫn.

## Slide 273
Loại |  |  | Minh họa | Biểu hiện | Diễn giải |  | Các yếu tố ảnh hưởng tới phân phối
Trạng thái ổn định |  |  |  | Không có điểm nằm ngoài giới hạn kiểm soát.\ Không có tính chất nằm sau các điểm phân phối. 2/3 tổng số điểm nằm trong vùng ±1σ, còn lại 1/3 số điểm nằm ngoài vùng ±1σ. |  |  | Chỉ tồn tại nguyên nhân ngẫu nhiên
Trạng thái bất thường | Kiểm soát giới hạn phạm vi |  |  | Giới hạn kiểm soát trên/dưới đã bị vượt qua | A,B,C,D | A: Phân biệt do hit hoặc do tính toán B: Thay đổi giữa các thành phần tại thời điểm cụ thể hoặc gia tăng phân tán trong phân phối C: Những thay đổi trong hệ thống đo lường D: Năng lực của các hệ thống đo lường là không đủ E: các yếu tố không nhất quán (thiết bị hỏng hóc, v.v…) F: Thay đổi xảy ra do các yếu tố như: Thay đổi nguyên vật liệu,… G: Trộn lẫn những dữ liệu không đồng nhất (quá trình, nguyên vật liệu thô) H: Điều chỉnh tài liệu I: Giảm độ rộng trong phân phối (Giảm độ phân tán) J: Thay đổi trong quá trình K: Những điều kiện thuận lợi cho việc cải tiến quá trình L: Sai lầm trong phương pháp lấy mẫu (Vấn đề về sự phân tầng) | Thiếu kỹ năng, thiếu cẩn trọng Lỗi thiết bị, bảo dưỡng không đầy đủ Lỗi do nguyên vật liệu thô
 | Chạy |  |  | 9 điểmc(hoặc nhiều hơn) xuất hiện liên tiếp ở một bên của đường trung tâm | C,E,F,J,K |  | Hầu hết những thay đổi thông thường trong quá trình đều được thể hiện (P=0.57=0.0078)
 | Xu thế |  |  | 6 điểm tăng liên tiếp |  |  | Lỗi do mang thiết bị, làm việc mệt mỏi, điều kiện môi trường, máy móc hư hỏng
 | Đặc tính không xác suất (Nonprobability Characteristic) | Chu kỳ |  | 14 điểm biến động liên tục về 2 phía của đường trung tâm | L |  | Thay đổi từ môi trường liên quan tới thời gian đo đạc (sáng/chiều/…)
 |  | Tiệm cận với các giới hạn kiểm soát |  | Trong số 3 điểm liên tiếp, 2 điểm xuất hiện cùng một bên ở vùng A, hoặc 4 – 5 điểm cùng một phía so với đường trung tâm và cùng nằm ở vùng B, hoặc hơn | B,E,F |  | 
 |  | Bám sát đường trung tâm |  | 15 điểm (hoặc hơn) nằm trong vùng giới hạn ±1σ | A,G,H,I,K |  | 
 |  | Khoảng phân bổ rộng |  | 8 điểm (hoặc nhiều hơn) nằm ngoài vùng giới hạn ±1σ | A,G,F |  | 
`
Biểu đồ kiểm soát diễn giải
6. Cách đọc biểu đồ kiểm soát

## Slide 274: 7. Thực hành Xbar-R Control Chart
Một sản phẩm âm thanh đã được phát triển và đang được sản xuất trên dòng sản phẩm A và dòng M. Để kiểm tra mức đầu ra âm thanh, Ông Kim Kil Dong tiến hành đo đạc bằng cách lấy mẫu sản phẩm trong 7 ngày liên tục, 5 lần trong vòng 1 ngày và thu được bảng dữ liệu dưới đây.
Hãy sử dụng các dữ liệu trong bảng dưới và xác định đặc điểm âm thanh của sản phẩm được thể hiện như thế nào trong quá trình này.
1.A | 1.M | 2.A | 2.M | 3.A | 3.M | 4.A | 4.M | 5.A | 5.M | 6.A | 6.M | 7.A | 7.M
84.7 | 83.6 | 93.7 | 95.9 | 91.9 | 87.2 | 95.8 | 93.1 | 88.1 | 90.8 | 91.9 | 93.7 | 87.8 | 88.2
86.2 | 94.5 | 97.4 | 86.6 | 87.0 | 88.5 | 90.3 | 88.1 | 95.6 | 95.5 | 93.9 | 102.1 | 93.7 | 92.3
83.3 | 88.8 | 83.2 | 89.7 | 99.5 | 89.5 | 93.5 | 89.3 | 80.5 | 94.6 | 88.8 | 96.3 | 87.5 | 91.8
91.4 | 96.6 | 97.5 | 88.0 | 82.6 | 79.9 | 93.2 | 90.4 | 91.0 | 89.1 | 79.5 | 97.4 | 93.9 | 88.7
86.3 | 82.5 | 86.0 | 89.1 | 94.5 | 86.4 | 90.3 | 96.9 | 94.0 | 89.2 | 90.0 | 99.2 | 77.2 | 85.6
Excel) Control Chart 4

## Slide 275
Stat > Control Charts > Variable Charts for Subgroups > Xbar-R
7. Thực hành Xbar-R Control Chart

## Slide 276
1
2
7. Thực hành Xbar-R Control Chart

## Slide 277
Range
Control Chart
X Bar
Control Chart
Overall Mean
Range Mean
Kết luận: Giá trị trung bình đo được của dữ liệu thứ 6M đã vượt quá giới hạn kiểm soát.
7. Thực hành Xbar-R Control Chart

## Slide 278: 7. Thực hành Xbar-R Control Chart
The problems discovered through the aforementioned control charts were rectified and now only ‘chance causes’ remain with ‘assignable causes’ eliminated. With the stabilized process, the output level is 90±3db and the range is measured to be below 10bB. To maintain to process in the stabilized state, the product being manufactured in A line and M line is to be sampled 5 times a day for 7 days and the measurement data is to be organized as below.
1.A | 1.M | 2.A | 2.M | 3.A | 3.M | 4.A | 4.M | 5.A | 5.M | 6.A | 6.M | 7.A | 7.M
90.7 | 87.9 | 91.2 | 91.7 | 87.6 | 93.8 | 92.2 | 89.0 | 87.9 | 89.1 | 90.8 | 91.5 | 93.3 | 86.4
91.8 | 89.7 | 89.1 | 88.6 | 90.0 | 88.4 | 90.2 | 87.4 | 92.0 | 92.6 | 88.7 | 90.4 | 88.4 | 91.4
91.5 | 93.5 | 84.6 | 90.5 | 87.6 | 92.3 | 89.8 | 92.2 | 90.2 | 89.1 | 91.2 | 87.9 | 88.5 | 87.8
89.6 | 91.2 | 88.8 | 89.9 | 88.4 | 89.5 | 88.1 | 86.8 | 94.7 | 88.0 | 86.1 | 86.9 | 87.6 | 89.6
88.2 | 92.4 | 91.0 | 88.1 | 94.1 | 86.7 | 87.2 | 89.8 | 93.8 | 91.3 | 89.7 | 88.1 | 91.7 | 86.7

## Slide 279
1
7. Thực hành Xbar-R Control Chart

## Slide 280
Kết luận: Quá trình đã ổn định
7. Thực hành Xbar-R Control Chart

## Slide 281: 7. Thực hành _ I-MR Control Chart
Một đơn vị kinh doanh đang có kế hoạch đo độ dày lớp phủ sơn bởi nó là một đặc tính chất lượng chủ yếu của quá trình sơn. Do đặc điểm của quá trình, 1 phép đo được thực hiện mỗi ngày trong một dòng liên tục. Các dữ liệu thu thập được hiển thị dưới đây. Quá trình này sẽ được phân tích để xem quá trình đang được duy trì như thế nào.
No. | Thickness(mm)
1 | 1.01
2 | 0.98
3 | 1.04
4 | 1.07
5 | 1.02
6 | 1.03
7 | 0.98
8 | 1.01
9 | 0.97
10 | 1.01
11 | 1.04
12 | 1.02
13 | 1.05
14 | 1.00
15 | 0.96
16 | 0.99
17 | 1.03
18 | 1.00
19 | 1.06
20 | 1.02
21 | 0.98
22 | 1.00
23 | 1.04
24 | 0.96
25 | 1.01
Excel) Control Chart 5

## Slide 282
7. Thực hành _ I-MR Control Chart

## Slide 283
1
7. Thực hành _ I-MR Control Chart

## Slide 284
Kết luận: Quá trình này đang được duy trì ở trạng thái ổn định.
7. Thực hành _ I-MR Control Chart

## Slide 285
Một hiệp hội nha sĩ trong khu vực đã phát hiện ra rằng nguyên nhân chính dẫn tới khiếu nại của khách hàng là thái độ bất lịch sự của nhân viên. Vì vậy, các nhóm cải tiến của hiệp hội đã bắt đầu một chương trình giáo dục phục vụ khách hàng trong tháng để cải thiện hình ảnh của nhân viên trong mắt khách hàng. Sau khi chương trình kết thúc, Hiệp hội đã bắt đầu những cuộc điều tra hàng tháng về khiếu nại từ khách hàng.
Dữ liệu hàng tháng
7. Thực hành _ P Control Chart
Excel) Control Chart 6
Date | Sample N | Reject N
05월 01일 | 100 | 30
05월 04일 | 98 | 28
05월 06일 | 101 | 25
05월 07일 | 102 | 26
05월 08일 | 103 | 24
05월 11일 | 99 | 22
05월 12일 | 95 | 20
05월 13일 | 97 | 26
05월 14일 | 95 | 25
05월 15일 | 99 | 19
05월 18일 | 95 | 20
05월 19일 | 97 | 18
05월 20일 | 99 | 16
05월 28일 | 102 | 10
05월 29일 | 99 | 12
05월 30일 | 97 | 12

## Slide 286
본문내용~~~
본문내용
7. Thực hành _ P Control Chart

## Slide 287
1
7. Thực hành _ P Control Chart

## Slide 288
Giới hạn kiểm soát thay đổi mỗi khi kích thước mẫu thay đổi.
Kết luận: Biểu đồ cho thấy một xu hướng giảm, do đó, có thể coi đó là đấu hiệu của sự cải thiện dần dần.
7. Thực hành _ P Control Chart

## Slide 289
Nguyên nhân không ngẫu nhiên xuất hiện gây ra biến động vượt ngoài giới hạn kiểm soát
Nguyên nhân không ngẫu nhiên bị loại bỏ
Vùng phương sai của biểu đồ kiểm soát
Thống kê bất thường (quá trình không ổn định)
Thống kê kiểm soát (quá trình ổn định)
8. Tổng kết
Các nguyên nhân không ngẫu nhiên gây ra những biến động nằm vượt ngoài giới hạn kiểm soát đã bị loại bỏ

## Slide 290: 8. Tổng kết
Kiểm soát quá trình không chỉ tập trung vào kết quả quá trình (Y) mà còn phải tập trung vào những nguyên nhân quan trọng (X’s)
Mục tiêu quá trình
Một quá trình luôn cung cấp các sản phẩm/dịch vụ phù hợp
Phương sai ngẫu nhiên
Phương sai không ngẫu nhiên
Trạng thái ổn định của quá trình
(Thống kê trong tầm kiểm soát)
Trạng thái khi đã loại bỏ các “nguyên nhân không ngẫu nhiên”, chỉ giữ lại “nguyên nhân ngẫu nhiên”
Trạng thái bất thường của quá trình
(Thống kê nằm ngoài tầm kiểm soát)
Trạng Thái khi cả “nguyên nhân ngẫu nhiên” và “nguyên nhân không ngẫu nhiên” cùng tồn tại
Biểu đồ kiểm soát
Điều kiện tiên quyết của một quá trình là nó phải có năng lực sản xuất sản phẩm/dịch vụ một cách liên tục, do đó kích thước mẫu và khoảng thời gian lấy mẫu cần được xác định trước.
: Nên sử dụng phân nhóm đồng chất.
Phương sai chất lượng của quá trình